- Государственная система обеспечения единства измерений.  Документация в области обеспечения единства измерений (Требования Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ). Федеральный закон №254-ФЗ, изменения к Закону «Об обеспечении единства измерений»

В законе «Об обеспечении единства измерений» определены сферы, в которых соблюдение метрологических требований обязательно. Это сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений. Обеспечение единства измерений требуется для получения достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в национальной экономике и торговле, в здравоохранении и экологии, в сфере обороны и безопасности, а также для защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений. Достижение сопоставляемых результатов измерений одних и тех же объектов, выполненных в разное время, в резных местах с помощью различных методов и средств, решаются путем обеспечения единства измерений.

Требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений.

Требования к измерениям. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Референтная методика выполнения измерений (reference measurement procedure): тщательно изученная методика выполнения измерений, позволяющая получить значения, имеющие неопределенность измерения, соразмерную с предполагаемым их использованием, особенно при оценке других процедур измерения той же величины и при характеристике стандартных образцов..." Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.

Требования к единицам величин. В Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии.

Требования к эталонам единиц величин. Государственные эталоны единиц величин образуют эталонную базу Российской Федерации. Они не подлежат приватизации. Они содержатся и применяются в государственных научных метрологических институтах. Государственные первичные эталоны единиц величин подлежат сличению с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц величин иностранных государств. Ответственность за своевременное представление государственного первичного эталона единицы величины на сличение несет государственный научный метрологический институт, содержащий данный государственный первичный эталон единицы величины. В Российской Федерации должны применяться эталоны единиц величин, прослеживаемые к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин. В случае отсутствия соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин должна быть обеспечена прослеживаемость средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

Требования к стандартным образцам. Стандартные образцы предназначены для воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ (материалов), выраженных в значениях единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений применяются стандартные образцы утвержденных типов.

Требования к средствам измерений. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации. Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений.

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:

– утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;

– поверка средств измерений;

– метрологическая экспертиза;

– федеральный государственный метрологический надзор;

– аттестация методик (методов) измерений;

– аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений.

Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений удостоверяется свидетельством об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений.

Поверка средств измерений. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации – периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Метрологическая экспертиза. Содержащиеся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требования к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений подлежат обязательной метрологической экспертизе. Обязательная метрологическая экспертиза содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений проводится государственными научными метрологическими институтами. Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов проводится также в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указанную экспертизу проводят аккредитованные в национальной системе аккредитации на выполнение обязательной метрологической экспертизы юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Федеральный государственный метрологический надзор осуществляется за:

- – соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их выпуске из производства, ввозе на территорию Российской Федерации, продаже и применении на территории Российской Федерации;

- – наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений;

- Федеральный государственный метрологический надзор распространяется на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:

- – измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- – выпуск из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации;

- – расфасовку товаров.

Аттестация методик (методов) измерений. Подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Аттестацию методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, проводят аккредитованные в национальной системе аккредитации на проведение аттестации методик (методов) измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Аттестацию первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования, проводят юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение аттестации методик (методов) измерений.

Аккредитация в области обеспечения единства измерений. Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений. К указанным работам и (или) услугам относятся: – аттестация методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

– испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа; – поверка средств измерений;

– обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимая в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Структура государственной системы обеспечения единства измерений включает:

– федеральные органы исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг,

– управление государственным имуществом и государственному надзору в области обеспечения единства измерений;

– территориальные органы Росстандарта, осуществляющие государственный метрологический надзор;

– федеральные государственные научные метрологические институты, подведомственные Росстандарту (в настоящее время ФГУП НИИ);

– государственную службу времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ), Государственную службу стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО), Государственную службу стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД);

– государственные региональные центры метрологии, подведомственные Ростехрегулированию (в настоящее время ФБУ ЦСМ);

– метрологические службы юридических лиц;

– аккредитованные организации в области метрологии;

– государственную эталонную базу;

– комплекс нормативно-технических документов в области метрологии (более 3000).

В настоящее время государственное регулирование процесса обеспечения единства измерений в Российской Федерации осуществляется Минпромторгом России, Росстандартом, в ведении которого находятся 7 федеральных научно-исследовательских метрологических институтов, 86 государственных региональных центров метрологии, 7 межрегиональных территориальных управлений.

Государственная эталонная база содержит более 160 государственных первичных эталонов, около 100 тысяч рабочих эталонов. Всего в стране в эксплуатации находится около 1,0 млрд. средств измерений. В сферах, подлежащих государственному регулированию, действуют аккредитованные лаборатории в области поверки. Основная задача Правительства РФ в области метрологии заключается в формировании в стране такого положения, при котором обеспечивается доверие к результатам измерений, а также – непрерывное развитие метрологии, достаточное для эффективного метрологического обеспечения приоритетных, перспективных задач в жизненно важных сферах экономики, обороны и социального развития Российской Федерации. На Минпромторг России возложена обязанность по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. Ростехрегулирование выполняет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, осуществлению государственного метрологического надзора, а также по межрегиональной и межотраслевой координации деятельности в области обеспечения единства измерений и взаимодействию в установленном порядке с международными организациями в сфере обеспечения единства измерений.

Основными задачами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений и государственному метрологическому надзору, являются:

– разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений, а также координация деятельности по нормативно-правовому регулированию в данной области;

– организация взаимодействия с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в области обеспечения единства измерений;

– реализация государственной политики в области обеспечения единства измерений;

– координация деятельности по реализации государственной политики в области обеспечения единства измерений;

– осуществление государственного метрологического надзора и координация деятельности по его осуществлению.

Основными задачами государственных научных метрологических институтов являются:

– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и осуществление научно-технической деятельности в области обеспечения единства измерений;

– разработка, совершенствование, содержание, сличение и применение государственных первичных эталонов единиц величин;

– передача единиц величин от государственных первичных эталонов единиц величин;

– участие в разработке проектов нормативных документов в области обеспечения единства измерений;

– проведение обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений;

– создание и ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем документов и сведений;

– участие в международном сотрудничестве в области метрологии. 	Основными задачами государственных региональных центров метрологии являются:

– проведение поверки средств измерений в соответствии с установленной областью аккредитации;

– совершенствование, содержание и применение эталонов единиц величин, используемых для обеспечения прослеживаемости других эталонов единиц величин и средств измерений к государственным первичным эталонам единиц величин.

Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли осуществляет научно-техническую и метрологическую деятельность по воспроизведению национальной шкалы времени и эталонных частот, по определению параметров вращения Земли, а также по обеспечению потребности государства в эталонных сигналах времени и частоты и в информации о параметрах вращения Земли.

Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов осуществляет деятельность по разработке, испытанию и внедрению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в целях обеспечения единства измерений на основе применения указанных стандартных образцов, а также по ведению соответствующих разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов осуществляет деятельность по разработке и внедрению стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в науке и технике в целях обеспечения единства измерений на основе применения указанных стандартных справочных данных, а также по ведению соответствующих разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Федеральные органы исполнительной власти создают в установленном порядке метрологические службы и (или) определяют должностных лиц в целях организации деятельности по обеспечению единства измерений в пределах своей компетенции. Права и обязанности метрологических служб федеральных органов исполнительной власти, порядок организации и координации их деятельности определяются положениями о метрологических службах, утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти, создавших метрологические службы, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

Одной из основных функций Росстандарта является проведение государственного метрологического надзора. Государственный метрологический надзор осуществляется Межрегиональными территориальными управлениями (далее – МТУ Росстандарта), расположенными в семи федеральных округах. МТУ Росстандарта осуществляют государственный метрологический надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм, а также государственный метрологический надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, и за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже.

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы, информационные базы данных, международные документы, международные договоры Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, сведения об аттестованных методиках (методах) измерений, единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, сведения о государственных эталонах единиц величин, сведения об утвержденных типах стандартных образцов или типах средств измерений, сведения о результатах поверки средств измерений образуют Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем сведений организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. Заинтересованным лицам обеспечивается предоставление содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений документов и сведений, за исключением случаев, когда в интересах сохранения государственной, коммерческой, служебной и (или) иной охраняемой законом тайны такой доступ к указанным документам и сведениям должен быть ограничен.

Поверка и калибровка средств измерений Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться калибровке.

Государственная система обеспечения единства измерений – это система обеспечения единства измерений в стране, реализуемая, управляемая и контролируемая федеральным органом исполнительной власти по метрологии – Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). Деятельность по обеспечению единства измерения направлена на охрану прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики путем защиты от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений во всех сферах жизни общества на основе конституционных норм, законов, постановлений Правительства РФ и нормативных документов (НД). Обеспечение единства измерений в стране осуществляется:

на государственном уровне;

на уровне федеральных органов исполнительной власти;

на уровне юридических лиц.

Цель государственной системы обеспечения единства измерений – создание общегосударственных правовых, нормативных, организационных, технических и экономических условий для решения задач по обеспечению единства измерений и предоставление всем субъектам деятельности возможности оценивать правильность выполняемых измерений. Основные задачи ГСИ:

– разработка оптимальных принципов управления деятельностью по обеспечению единства измерений;

– организация и проведение фундаментальных научных исследований с целью создания более совершенных и точных методов и средств воспроизведения единиц и передачи их размеров;

– установление системы единиц величин и шкал измерений, допускаемых к применению;

– установление основных понятий метрологии, унификация их терминов и определений;

– установление экономически рациональной системы государственных эталонов;

– создание, утверждение, применение и совершенствование государственных эталонов;

– установление систем (по видам измерений) передачи размеров единиц величин от государственных эталонов средствам измерений, применяемым в стране;

– создание и совершенствование вторичных и рабочих эталонов, комплексных поверочных установок и лабораторий;

– установление общих метрологических требований к эталонам, средствам измерений, методикам измерений, методикам поверки (калибровки) средств измерений и других требований, соблюдение которых является необходимым условием обеспечения единства измерений;

– разработка и экспертиза разделов метрологического обеспечения федеральных и иных государственных программ, в том числе программ создания и развития производства оборонной техники;

– осуществление федерального государственного метрологического надзора: за выпуском, состоянием и применением средств измерений; эталонами единиц величин; аттестованными методиками  измерений; соблюдением метрологических правил и норм;

– разработка принципов оптимизации материально-технической и кадровой базы метрологической службы;

– аттестация методик измерений;

– калибровка средств измерений, не входящих в сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений;

– аккредитация в национальной системе аккредитации в области обеспечения единства измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– участие в работе международных организаций, деятельность которых связана с обеспечением единства измерений, и в деятельности России в ВТО;

– организация подготовки и переподготовка кадров метрологов;

– информационное обеспечение по вопросам обеспечения единства измерений;

– совершенствование и развитие ГСИ.

ГСИ состоит из следующих подсистем:

– правовой;

– технической;

– организационной.

Правовая подсистема – комплекс взаимосвязанных законодательных и подзаконных актов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих согласованные требования к следующим взаимосвязанным объектам деятельности по обеспечению единства измерений:

– совокупности узаконенных единиц величин и шкал измерений;

– терминологии в области метрологии;

– воспроизведению и передаче размеров единиц величин и шкал измерений;

– способам и формам представления результатов измерений и характеристик их погрешности;

– методам оценивания погрешности и неопределенности измерений;

– порядку разработки и аттестации методик измерений;

– комплексам нормируемых метрологических характеристик СИ;

– методам установления и корректировки межповерочных (рекомендуемых межкалибровочных) интервалов;

– порядку проведения испытаний в целях утверждения типа СИ;

– порядку проведения поверки и калибровки СИ;

– порядку осуществления федерального государственного метрологического надзора;

– порядку аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений.;

– терминам и определениям по видам измерений;

– государственным поверочным схемам;

– методикам поверки (калибровки) СИ;

– методикам измерений.

Техническая подсистема представлена совокупностью:

– межгосударственных, государственных эталонов, эталонов единиц величин и шкал измерений;

– стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;

– стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов;

– средств измерений и испытательного оборудования, необходимых для осуществления федерального государственного метрологического надзора;

– специальных зданий и сооружений для проведения высокоточных измерений в метрологических целях;

– научно-исследовательских, эталонных, испытательных, калибровочных и измерительных лабораторий.

Организационная подсистема представлена метрологическими службами.

Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. Научной основой метрологического обеспечения является метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Организационной основой метрологического обеспечения являются метрологические службы федеральных органов управления,  метрологические службы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ осуществляет Росстандарт. Технические средства метрологического обеспечения: система средств измерений, эталонов, система передачи размеров единиц от эталона рабочим средствам измерений, система стандартных образцов, система стандартных справочных данных.

Правила и нормы по обеспечению единства измерений установлены в Законе РФ "Об обеспечении единства измерений" и в нормативных документах Государственной системы обеспечения единства измерений".

Задачи метрологического обеспечения производства:

– обеспечение единства измерений при разработке, производстве и испытаниях продукции;

– анализ и установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений при контроле показателей качества продукции, параметров технологических процессов, контроле характеристик технологического оборудования;

– организация и обеспечение метрологического обслуживания средств измерений: учета, хранения, поверки, калибровки, юстировки, наладки, ремонта;

– разработка и внедрение в производственный процесс методик измерений, гарантирующих необходимую точность измерений;

– осуществление надзора за контрольным, измерительным и испытательным оборудованием в реальных условиях эксплуатации, за соблюдением установленных метрологических правил и норм;

– проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации;

– организация и обеспечение метрологического обслуживания испытательного оборудования: учет, аттестация в соответствии с установленными требованиями, ремонт;

– организация и обеспечение метрологического обслуживания средств допускового контроля;

– учет, аттестация, поверка, калибровка, наладка;

– организация и обеспечение метрологического обслуживания измерительных каналов измерительных систем: учет, аттестация, поверка, калибровка, наладка;

– организация и выполнение особо точных измерений;

– обеспечение достоверного учета расхода материальных, сырьевых и топливно-энергетических ресурсов;

– внедрение современных методов и средств измерений, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, измерительных систем;

– оценивание технических и экономических последствий неточности измерений;

–разработка и внедрение нормативных документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения;

–оценивание экономической эффективности затрат на метрологическое обеспечение.

Кроме этого, одной из основных задач является работа над повышением эффективности метрологического обеспечения. Примеры мероприятий, способствующих повышению эффективности метрологического обеспечения производства:

–ревизия и оптимизация парка контрольного, измерительного и испытательного оборудования, исходя из принципа "необходимо и достаточно";

– замена парка морально устаревшего КИИО современным оборудованием, внедрение новых методов измерений;

– автоматизация измерительных процессов, внедрение ИСС, АСКУЭ;

– оптимизация точности измерений по экономическому критерию: анализ степени важности измерительной информации, использование более точных СИ на ответственных участках, использование СИ с более грубым классом точности, где это целесообразно;

– анализ расчета суммарных погрешностей измерений, переход, где это целесообразно, от арифметического суммирования к геометрическому;

– совершенствование процедур поверки, калибровки, ремонта СИ с учетом экономической эффективности: внедрение новых эталонов, аккредитация метрологической службы и т.д.;

– организация на предприятии методологической экспертизы конструкторской и технологической документации, включая заявки на приобретение КИИО;

– повышение профессионального уровня персонала, занимающегося вопросами метрологического обеспечения;

– упорядочение структуры службы, занимающейся метрологическим обеспечением.

Метрологическая служба – юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация федерального органа исполнительной власти, его подразделение или должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о метрологической службе; (п. 12 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ).

Государственные научные метрологические институты, подведомственные федеральному органу исполнительной власти, осуществляют функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений:

– ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ВНИИМС, г. Москва). Закрепленные области измерений: средние давления; геометрические параметры обработанных поверхностей; геометрические параметры отклонений от формы и расположения поверхностей; высокие и сверхвысокие напряжения; состав и свойства веществ хроматографическими и оптическими методами; линейная и угловая вибрация и переменные силы;

–ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» (ВНИИМ, г. С.-Петербург). В настоящее время во ВНИИМ созданы и находятся следующие эталоны единиц основных физических величин системы СИ (единицы длины – метр, единицы массы – килограмм, единицы силы электрического тока – ампер, единицы термодинамической температуры – кельвин);

– ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ, Московская обл.). В нем хранятся Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени; ГПСЭ твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла; ГПСЭ твердости металлов по шкалам Виккерса; ГПСЭ единиц твердости по шкалам Бринелля; ГПЭ твердости металлов по шкале Шора D; ГПСЭ единицы давления в диапазоне от 250 до 1500 МПа; ГПЭ единицы температуры в диапазоне от 0,3 до 273,16 К; ГПСЭ единицы температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур от 4,2 до 90 К; ГПСЭ единицы удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 4,2 до 90 К; ГПСЭ единицы теплопроводности твердых тел в диапазоне температур от 4,2 до 90 К; ГПЭ единиц влажности газов; ГПСЭ единицы удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 90 до 273,15 К; ГПСЭ единицы теплопроводности твердых тел в диапазоне температур от 90 до 300 К; ГПЭ единицы спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне частот от 0,002 до 178,3 ГГц; ГПЭ единицы дифференциальной резонансной парамагнитной восприимчивости в диапазоне от 1016 до 1022 Тл-1; ГПЭ единицы мощности электромагнитных колебаний в волноводных и коаксиальных трактах в диапазоне частот от 0,03 до 37,5 ГГц; ГПЭ единицы напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 30 МГц; ГПЭ единицы напряженности электрического поля в диапазоне частот от 0,0003 до 1000 МГц; ГПСЭ единицы силы тока высокой частоты в диапазоне 0,1 ÷ 300 МГц; ГПСЭ единицы магнитной индукции в диапазоне от 1 до 10 Тл; ГПСЭ единиц комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 1 до 178,4 ГГц; ГПСЭ единицы относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот от 10 до 107 Гц; ГПСЭ единицы напряженности электрического поля в диапазоне частот от 0 до 20 кГц; ГПЭ единицы плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178 ГГц; ГПСЭ единицы девиации частоты; ГПЭ единицы мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 53,57 ГГц; ГПЭ единицы коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний; ГПСЭ единицы импульсного электрического напряжения с длительностью импульса от   4·10-11 до 1·10-5 с; ГПЭ единицы коэффициента гармоник в диапазоне (0,001…100) % для сигналов с основной гармоникой в диапазоне частот (10…200000) Гц; ГПЭ единицы ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 178 ГГц; ГПЭ единиц измерения объемов передаваемой цифровой информации по каналам Интернет и телефонии; ГПЭ единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы фотонного и электронного излучений; ГПСЭ единицы активности нуклидов в бета-активных газах; ГПСЭ единицы объемной активности радиоактивных аэрозолей; ГПСЭ единиц плотности потока нейтронов и флюенса нейтронов для ядерно-физических установок; ГПЭ единиц мощности поглощенной дозы  и мощности эквивалента дозы нейтронного излучения; ГПЭ единицы звукового давления в воздушной среде; ГПСЭ единицы звукового давления в водной среде - Паскаля в диапазоне частот от 0,001 Гц до 1,0 МГц; ГПСЭ единицы мощности ультразвука в воде в диапазоне частот от 0,5 до 12,0 МГц; ГПЭ единицы скорости распространения продольных, сдвиговых и поверхностных ультразвуковых волн в твердых средах; ГПЭ единиц амплитуды ультразвукового смещения и колебательной скорости поверхности твердых сред; ГПЭ единицы скорости звука в жидких средах; ГПЭ показателя pH активности ионов водорода в водных растворах; ГПЭ единиц дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов; ГПЭ единицы удельной электрической проводимости жидкостей (в части диапазона от 0,001 до 10 См/м); ГПЭ показателей pX активности ионов в водных растворах; ГПЭ единиц объемной плотности электрического заряда ионизированного воздуха и счетной концентрации аэроионов; ГПСЭ единицы длины;

– ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ВНИИОФИ, г. Москва). В нем хранятся: Государственный первичный эталон единицы силы света и светового потока непрерывного излучения; Государственный первичный эталон единиц спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,2÷25,0 мкм; Государственный специальный эталон единицы энергетической освещенности малых уровней в диапазоне длин волн 1,0 – 50,0 мкм; Государственный первичный специальный эталон единиц координат цвета и координат цветности; Государственный первичный эталон единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2 – 50 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2 – 2,5 мкм; Государственный первичный эталон единиц спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности потока излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, спектральной плотности силы излучения, потока и силы излучения в диапазоне длин волн 0,001 - 1,600 мкм; Государственный первичный эталон единиц потока излучения, энергетической освещенности, спектральной плотности энергетической освещенности и энергетической экспозиции в диапазоне длин волн 0,4 до 400 нм; Государственный первичный эталон единицы средней мощности лазерного излучения; Государственный первичный специальный эталон единиц длины и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны для волоконно-оптических систем связи и передачи информации; Государственный первичный специальный эталон единицы мощности импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн 0,4 - 10,6 мкм; Государственный первичный эталон единицы показателя преломления; Государственный первичный эталон единицы угла вращения плоскости поляризации.; Государственный первичный специальный эталон единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне 0,1 - 10,0 нс; Государственный первичный специальный эталон единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов до 20 пс.; Государственный первичный специальный эталон единиц спектральной плотности энергетической яркости и относительного спектрального распределения мощности излучения в диапазоне длин волн 0,3÷25,0 мкм; Государственный первичный специальный эталон единицы хроматической дисперсии в оптическом волокне; Государственный первичный специальный эталон единицы поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне; Государственный первичный эталон единиц эллипсометрических углов; Государственный первичный специальный эталон единиц энергии, распределения плотности энергии, длительности импульса и длины волны лазерного излучения; Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов; Государственный первичный специальный эталон единицы плотности радиационного теплового потока в диапазоне 1000 – 5000 Вт/м2; Государственный первичный специальный эталон единицы импульсного тока молниевого разряда в диапазоне от 1 до 100 кА; Государственный первичный эталон единицы комплексного показателя преломления; Государственный первичный эталон единицы оптической силы очковой оптики; Государственный первичный эталон единицы оптической плотности;

– ФГУП «Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии» (СНИИМ, г. Новосибирск);

– ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (УНИИМ, г. Екатеринбург). В нем хранятся эталоны: ГЭТ 67-2013  Государственный первичный специальный эталон единиц удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел  в диапазоне температур от 700 до 1800 K; ГЭТ 130-80 Государственный специальный эталон единицы длины в области отклонений от прямолинейности и плоскостности; ГЭТ 140-84 Государственный эталон для средств измерений периодического давления в диапазоне 1-250 МПа при частотах до 10кГц; ГЭТ 149-2010 Государственный первичный эталон единицы крутящего момента силы; ГЭТ 152-2011  Государственный специальный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока; ГЭТ 168-2010 Государственный специальный эталон единицы поверхностной плотности покрытий; ГЭТ 173-2013 Государственный первичный эталон единиц массовой доли, массовой (молярной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и материалах; ГЭТ 176-2013 Государственный первичный эталон единиц массовой  (молярной)  доли и массовой  (молярной)  концентрации компонента в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии; ГЭТ 198-2011 Государственный первичный эталон единицы мощности магнитных потерь;

– ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ВНИИР, г. Казань). В нем хранятся эталоны: Государственный первичный эталон единиц массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2013; Государственный первичный специальный эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов ГЭТ 87-2011; Государственный первичный специальный эталон единицы объемного и массового расхода воды

- ГЭТ 119-2010; Государственный первичный специальный эталон единицы объемного и массового расхода нефтепродуктов ГЭТ120-2010; Государственный первичный эталон единиц объемного и массового расходов газа ГЭТ 118-2013; Государственный эталон единицы плотности жидкости в потоке ВЭТ 18 – 10 – 2014; Государственный первичный специальный эталон единицы массового расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011;

– Восточносибирский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВС ВНИИФТРИ, г. Иркутск). В нем хранятся эталоны: Государственный первичный эталон единиц влажности газов ГЭТ 151-2010; Государственный первичный эталон единиц комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1 – 178,4 ГГц ГЭТ 110-2012; Государственный специальный эталон единицы относительной диэлектрической проницаемости твёрдых и жидких диэлектриков в диапазоне частот 10 Гц – 10 МГц ГЭТ 121-80; Установка высшей точности для воспроизведения единицы влажности газов при высоких давлениях УВТ 103-А-2001; Исходный эталон единицы тангенса угла диэлектрических потерь; Стандартные образцы диэлектрической проницаемости; Базовая станция GPS/ГЛОНАСС;

– ВНИИФТИ «Дальстандарт» (г. Хабаровск), вошедшие в 2007 г. в состав ФГУП "ВНИИФТРИ". В нем хранятся эталоны: ГЭТ 70-85 ГПСЭ единицы удельной теплоемкости твердых тел: ГЭТ 69-85 ГПСЭ единицы теплопроводности твердых тел; ГЭТ 110-2012 ГПСЭ единиц комплексной диэлектрической проницаемости; ЭТ 121-80 ГПСЭ единицы относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков; ГЭТ 189-2010 ГПЭ единицы скорости распространения продольных, сдвиговых и поверхностных ультразвуковых волн в твердых средах; ГЭТ 194-2011 ГПЭ единиц амплитуды ультразвукового смещения и колебательной скорости поверхности твердых сред.

Государственные научные метрологические центры несут ответственность за создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов, а также за разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений. Они являются хранителями государственных эталонов, ведут исследования в области теории измерений, принципов и методов высокоточных измерений, разработки научно-методических основ совершенствования российской системы измерений. Крупнейшими из них являются ФГУ "Ростест-Москва" и ФГУ "Тест-Санкт-Петербург". Для целей обеспечения единства измерений созданы и другие государственные службы: Государственная служба времени и частоты и определения параметров Земли (ГСВЧ), Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО), Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД). Руководство этими Службами и координацию их деятельности осуществляет Росстандарт. Метрологические службы органов государственного управления и юридических лиц создаются для выполнения работ по соблюдению единства измерений, повышения уровня метрологического обеспечения. Допускается возложение отдельных функций метрологической службы на иные структурные подразделения. Метрологические службы органов государственного управления и юридических лиц организуют свою деятельность на основе положений ФЗ «Об обеспечении единства измерений», других законодательных и нормативных документов, регламентирующих вопросы метрологии. Основные задачи, права и обязанности метрологических служб органов государственного управления и юридических лиц независимо от форм собственности последних определены в документе ПР 50.732-93 «Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления и юридических лиц». Метрологическая служба органа государственного управления представляет собой систему, образуемую приказом его руководителя, и может включать: подразделение (службу) главного метролога в центральном аппарате; головные и базовые организации метрологической службы в отраслях; метрологические службы предприятий.

Метрологическая служба юридического лица (ранее применялся термин метрологическая служба предприятия) выполняет работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метрологический контроль и надзор на данном предприятии (в организации). К основным задачам метрологических служб относятся:

–поверка и калибровка средств измерения;

– надзор за состоянием и применением средств измерений, за аттестованными методиками измерений и эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением метрологических правил и норм и нормативных документов по обеспечению единства измерений;

–выдача обязательных предписаний, направленных на предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм;

–проверка своевременности представления средств измерения на испытания для утверждения типа, а также на поверку и калибровку;

–анализ состояния измерений, испытаний и контроля на предприятии.

Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений – документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа стандартных образцов или типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа. Все средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений, устанавливаются показатели точности, а так же интервал и апробируется методика проведения поверки средств измерений данного типа. Решение об утверждении типа принимает Ростехрегулирование на основании положительных результатов испытаний для целей утверждения типа.

Порядок проведения испытаний средств измерений и стандартных образцов установлен в Приказе Минпромторга №1081от 30.11.2009 г. и включает в себя:

– испытания средств измерений для целей утверждения их типа; принятие решения об утверждении типа, его государственную регистрацию и выдачу свидетельства об утверждении типа;

–испытания средств измерений на соответствие утвержденному типу при контроле соответствия средств измерений утвержденному типу;

–признание утверждения типа или результатов испытаний типа средств измерений, проведенных компетентными организациями зарубежных стран; 	–информационное обслуживание потребителей измерительной техники.

Федеральный государственный метрологический надзор (ФГМН) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по государственному метрологическому надзору, а также другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом РФ или Правительством РФ на осуществление данного вида надзора в установленной сфере деятельности. Порядок осуществления государственного метрологического надзора, взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный метрологический надзор, а также распределение полномочий между ними устанавливается Президентом РФ или Правительством РФ в пределах их компетенции. При распределении полномочий между федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный метрологический надзор, не допускается одновременное возложение полномочий по проверке соблюдения одних и тех же требований у одного субъекта проверки на два и более федеральных органа исполнительной власти.

В соответствии с Законом РФ "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ ст. 3 сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при:

1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;

2) осуществлении ветеринарной деятельности;

3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;

4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; (п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;

6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

9) оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования; (п. 9 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;

11) осуществлении геодезической и картографической деятельности;

12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

13) проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля; (п. 13 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; (п. 14 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса;

16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти;

17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора);

18) осуществлении деятельности в области использования атомной энергии; (п. 18 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 347-ФЗ)

19) обеспечении безопасности дорожного движения. (п. 19 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется также на единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования.

Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам и средствам измерений устанавливаются законодательством РФ об обеспечении единства измерений и законодательством РФ о техническом регулировании. Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и (или) оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются законодательством РФ об обеспечении единства измерений.

Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства и в области использования атомной энергии устанавливаются Правительством Российской Федерации.(часть 7 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 347-ФЗ)

Федеральный государственный метрологический надзор распространяется на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих: (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

1) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

2) выпуск из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации;

3) расфасовку товаров.

Основные положения осуществления федерального государственного метрологического надзора регламентированы  Постановлением Правительства РФ №246 от 6.04.2011 г. «Об осуществлении федерального государственного метрологического надзора».

С 01.01.2015г. начал действовать ГОСТ Р 8.820-2013 «ГСИ. Метрологическое обеспечение. Основные положения», который устанавливает основные положения метрологического обеспечения измерений, выполняемых при разработке, производстве, испытаниях и эксплуатации продукции, в научных исследованиях и при осуществлении других видов работ и оказании услуг как в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, так и вне этой сферы. Положения стандарта могут применяться при разработке отраслевых и корпоративных стандартов, стандартов предприятий и других нормативных и методических документов, регулирующих метрологическое обеспечение измерений. Разработан ВНИИМС и Техническим комитетом по стандартизации ТК 53.

ГОСТ Р 8.820—2013 использует нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9001—2008 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 51672—2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 10012—2008 Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию

ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий.

В стандарте применены термины по Федеральному закону от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также следующие термины с соответствующими определениями:

- метрологическое обеспечение измерений (МОИ): Совокупность элементов и процессов, направленных на получение измерительной информации, обладающей свойствами, необходимыми для выработки управляющих решений;

- измерительная информация: Информация о количественных значениях измеряемой величины, обладающая свойствами, необходимыми для принятия управляющих решений;

- полнота измерительной информации: Свойство измерительной информации, определяющее её достаточность для понимания состояния наблюдаемого объекта или явления и принятия необходимого управляющего решения (в зависимости от решаемой задачи);

- достоверность измерительной информации: Свойство измерительной информации быть правильно воспринятой и однозначно интерпретированной для принятия решений (применительно к сложившимся условиям);

- своевременность измерительной информации: измерительная информация поступает в момент, обеспечивающий время, необходимое для принятия и реализации управляющего решения;

- актуальность измерительной информации: Свойство измерительной информации, определяющее её важность, значительность в момент принятия управляющего решения;

- метрологическое обеспечение объекта: Метрологическое обеспечение измерений, выполняемых на объекте;

- объект метрологического обеспечения: Любой материальный объект или процесс (или их части), на котором выполняется логически завершенная совокупность измерений, позволяющая получать измерительную информацию, необходимую для выработки решений по приведению объекта в желаемое состояние;

- метрологическая прослеживаемость: Свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь процедур, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным в результате данного измерения и соответствующим значением величины, выбранным в качестве основы для сравнения, каждая из которых вносит вклад в неопределенность (или погрешность) измерений;

- метрологическая прослеживаемость средства измерений [эталона] к единице величины: Метрологическая прослеживаемость, когда основой для сравнения является определение единицы измерения через ее практическую реализацию;

- метрологическое подтверждение пригодности элементов МОИ: Совокупность операций, выполняемых с целью подтверждения пригодности элементов МОИ к решению конкретной измерительной задачи в конкретных условиях;

- потребность в метрологическом обеспечении объекта: Суммарное количество измерительных задач (измерительных процессов).

Предметом метрологического обеспечения измерений являются измерения, выполняемые при производстве и эксплуатации продукции, проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведении экспериментов и испытаний изделий, профилактики, диагностики, лечении болезней, контроле условий труда и безопасности, учете материальных ценностей и ресурсов и при осуществлении других видов работ и оказании услуг.

Целью метрологического обеспечения измерений является создание условий для получения измерительной информации, обладающей свойствами, необходимыми и достаточными для выработки определенных решений, как в областях деятельности, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, так и вне этой сферы.

Классификация объектов метрологического обеспечения.

Используются следующие признаки классификации объектов метрологического обеспечения:

- тип деятельности;

- сфера деятельности;

- характер деятельности;

- организационные элементы деятельности.

К типам деятельности при решении задач метрологического обеспечения относятся такие группы объектов гражданских прав, как работы и услуги.

С точки зрения организации работ по метрологическому обеспечению, при выполнении работ измерения, контроль и испытания могут осуществляться, как в отношении процессов (действий, направленных на достижение материального результата), так и в отношении продукции (самого материального результата деятельности). Причем, контроль процесса и контроль его результата могут являться альтернативными или дополнять друг друга.

При оказании услуг деятельность по метрологическому обеспечению ориентирована только на процесс, поскольку полезный эффект процесса не может быть отделен от него.

Классификация по типу деятельности позволяет конкретизировать объект метрологического обеспечения и ограничит возможный круг требований к нему.

Услуги, как объект метрологического обеспечения, подразделяются

Работы и услуги, как объекты метрологического обеспечения подразделяются на:научно-исследовательские;

- опытно-конструкторские;

- технологические;

- испытания оборудования, процессов, продукции;

- контроль условий, процессов, продукции;

- измерения, испытания, контроль в процессе производства продукции или оказания услуг;

- измерения, испытания, контроль в процессе эксплуатации продукции;

- измерения, испытания, контроль в процессе ремонта технических устройств и систем;

- измерения, испытания, контроль в процессе утилизации продукции.

Характер деятельности, вместе со сферой деятельности определяет перечень задач метрологического обеспечения и существующих приемов их решения, во многом диктует набор элементов МОИ, а также критериев и методологии оценки уровня метрологического обеспечения объекта. К организационным элементам относятся структурные подразделения предприятия (организации), предприятие (организация), объединения предприятий и организаций (научно-производственные объединения, концерны, холдинги, корпорации и др.).

Метрологическое обеспечение измерений (МОИ) представляет собой совокупность элементов и процессов, используемых для получения в конечном счете измерительной информации с заданными свойствами.

К элементам МОИ относятся:

•эталоны, единицы величин;

•поверочные и калибровочные установки;

•средства измерений, стандартные образцы;

•методики (измерений, поверки, калибровки, испытаний, контроля, аттестации, метрологической экспертизы);

•операторы (специалисты, выполняющие измерения, поверители, калибровщики, испытатели и др.);

•условия измерений (испытаний, поверки, калибровки и др.).

Организационные элементы деятельности

К работам по метрологическому обеспечению измерений относятся:

• планирование и определение программы измерений (испытаний, контроля) с целью достижения требуемого уровня производительности и качества при производстве продукции (оказании услуг);

• проектирование и разработка измерительных процессов (процедур испытаний, контроля, диагностики и т.д.), включая выбор элементов МОИ;

• метрологическое подтверждение пригодности элементов МОИ, включая метрологическую экспертизу документов по планированию и реализации процессов измерений (контроля, испытаний) и мониторинг состояния процессов измерений (испытаний, контроля) в процессе их осуществления;

• анализ состояния метрологического обеспечения в организации (в объединении, на предприятии, в цеху и т.д.) и подтверждение удовлетворения требований потребителя к продукции и процессам;

• принятие решения о совершенствовании системы метрологического обеспечения измерений.

Виды работ по метрологическому обеспечению измерений

Данные работы выполняются метрологами совместно с другими службами предприятия (организации).

• Определяется состав жизненного цикла продукции (услуги) и характер деятельности, соответствующий каждому этапу жизненного цикла.

• Определяются состав критериев и методология оценки уровня метрологического обеспечения для каждого этапа жизненного цикла и для системы метрологического обеспечения в целом (последнее только в том случае, если задача решается для определенной совокупности организационных элементов), с учетом особенностей планируемой сферы деятельности.

• Определяется совокупность процессов (процедур) измерений, испытаний,

контроля, необходимых для каждого этапа жизненного цикла продукции (услуги).

В ряде случаев измеряемые величины и метрологические требования могут быть заданы в действующих нормативных правовых или методических документах и метрологам их следует учитывать при выполнении дальнейших работ по метрологическому обеспечению измерений.

Планирование и определение программы измерений (испытаний, контроля) с целью достижения требуемого уровня производительности и качества при производстве продукции (при оказании услуг).

Анализ состояния метрологического обеспечения в организации (в объединении, на предприятии, в цеху и т.д.) и подтверждение удовлетворения требований потребителя к продукции и процессам. Этот вид деятельности включает в себя:

- выявление удовлетворенности потребителей качеством и стоимостью продукции и услуг и их связи с показателями уровня метрологического обеспечения;

- выявление всех существенных причин снижения показателей уровня метрологического обеспечения и адекватных методов управления этими причинами;

- периодическую оценку показателей уровня метрологического обеспечения.

Принятие решения о совершенствовании системы метрологического обеспечения измерений

Руководство, ответственное за состояние метрологического обеспечения, на основании материалов анализа состояния метрологического обеспечения в организации (в объединении, на предприятии, в цеху и т.д.) и подтверждение удовлетворения требований потребителя к продукции и процессам принимает решение о корректирующих и предупреждающих действиях, направленных на совершенствование системы метрологического обеспечения.

- Поверка и калибровка средств измерений. Методы и средства измерений.

- Поверка средств измерений – это совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Законодательной базой организации и проведения поверки является ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» и Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". Поверка выполняется аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.. Цель поверки — выяснить, соответствуют ли характеристики средства измерений регламентированным значениям и пригодно ли оно к применению по прямому назначению. Под поверкой средств измерения (verification) понимается установление пригодности средств измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям.

- Поверке подвергаются средства измерений утвержденного типа, при выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации. Средства измерений, применяющиеся в сфере ГРОЕИ, подлежат поверке в обязательном порядке. Сведения о результатах поверки СИ, находящихся в сфере государственного регулирования, аккредитованными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проводившими поверку СИ, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него, утвержденным приказом Минпромторга России от 20 августа 2014 г. N 1318 (зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2014 г., регистрационный номер 31337).

- Результаты поверки средств измерений, признанных годными к применению, оформляют выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма или иными способами, установленными нормативными документами по поверке в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510. Аккредитация на право поверки проводится Федеральной службой по аккредитации.

- . 	Конкретные перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляют юридические и физические лица — владельцы этих средств. В процессе осуществления федерального государственного метрологического надзора контролируется правильность составления перечней. Технически процедура поверки представляет собой сравнение числового значения физической величины, измеренной поверяемым средством измерений, со значением, измеренным средством измерений более высокой точности — эталоном. При этом погрешность эталона должна быть, как минимум, в три раза меньше погрешности поверяемого средства измерения.

- Средства могут быть подвергнуты первичной, периодической, внеочередной и инспекционной поверке. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов (только в течение срока действия свидетельства об утверждении типа) при выпуске из производства и ремонта, а также при ввозе по импорту. Как правило, поверке подлежит каждый экземпляр средства измерений, но в обоснованных случаях допускается выборочная поверка. Первичной поверке могут не подвергаться средства измерений при ввозе по импорту на основании заключенных международных соглашений о признании результатов поверки, проведенной в зарубежных странах в лабораториях, прошедших аккредитацию в ФСА. Первичную поверку могут проводить аккредитованные на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. Результаты первичной поверки действительны в течение межповерочного интервала.

- Периодическая поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, проводится через установленные при утверждении типа межповерочные интервалы. Средства измерений, находящиеся на длительном хранении, периодической поверке могут не подвергаться. Пользователь должен представить средство измерений на поверку расконсервированным, с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или свидетельством о последней поверке и необходимыми комплектующими устройствами. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные на право проведения поверки СИ, обязаны вести учет результатов периодических поверок. По его результатам может корректироваться межповерочный интервал с учетом специфики применения средства измерений. Периодическая поверка может проводиться на территории пользователя средством измерений,  метрологической службы юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на право поверки. Место поверки выбирает пользователь, исходя из экономических соображений и возможности транспортировки поверяемых средств измерения и эталонов.

- Межповерочный интервал – это интервал времени, по истечении которого средство измерений должно быть направлено в поверку, независимо от его технического состояния. Для каждого типа СИ устанавливается при испытаниях в целях утверждения типа. Данные о межповерочном интервале содержится в описании типа СИ. При установлении интервала поверки, его выбирают таким образом, чтобы новое подтверждение соответствия характеристик СИ установленным для него требованиям проводилось до появления любого измерения в точности, имеющего существенное значение для целей оборудования. В зависимости от результатов поверок при предыдущих проверках состояния средств измерений, интервалы между ними, при необходимости, должны быть сокращены, чтобы гарантировать сохранение точности. Однако у поверяющей организации отсутствуют какие либо законные основания для единоличного принятия решения о сокращении МПИ, поэтому сокращать межповерочный интервал следует только при согласовании с владельцем этого СИ. Так же владелец средств измерений может и должен сам поставить вопрос о сокращении МПИ, если метрологическая надежность средств измерений оказывается недостаточной, исходя из установленных им критериев. Так как цель периодически повторяющегося контроля состояния измерительного оборудования – гарантировать невозможность ухудшения точности оборудования и предотвратить использование его, если существует значительная вероятность получения ошибочных результатов измерений.

- Поверительные клейма. Поверительные клейма представляют собой знак, нанесенный на средство измерений, дополнительные устройства и/или техническую документацию и удостоверяющий, что поверка средства измерений проведена с удовлетворительными результатами, а также для защиты, при необходимости, средств измерений от любого несанкционированного доступа, включая регулировочные (юстировочные) устройства. Поверительные клейма используют метрологические службы юридических лиц и индивидуальные предприниматели, аккредитованные на право поверки средств измерений.

- Способы нанесения поверительных клейм:

- ударный,

- давление на пломбу или специальную мастику,

- наклейка,

- электрографический,

- электрохимический,

- другие способы (пескоструйный, методом выжигания и т.д.).

- Поверительное клеймо должно иметь четкий рисунок, который сохраняется на протяжении всего межповерочного интервала применительно к условиям, в которых эксплуатируется то или иное средство измерений. Поверительные клейма наносят на средства измерений и/или техническую документацию или свидетельства в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными документами по поверке средств измерений, при положительных результатах поверки. Поверитель должен нанести клеймо таким образом, чтобы оно было расположено в надлежащем месте, четко и свободно читалось.

- Поверительные клейма содержат следующую информацию:

- 	условный шифр метрологической службы, осуществлявшей поверку;

- две последние цифры года применения поверительного клейма;

- Условный шифр обозначают для органов ГМС двумя прописными буквами основного шрифта русского алфавита (АБ, АВ, АГ и т.д.), ГНМЦ - одной буквой того же алфавита (А, Б, В и т.д.), метрологических служб юридических лиц – тремя буквами того же алфавита (ААБ, ААВ, ААГ и т.д.). Присвоение условных шифров юридических лиц, применяющим поверительные клейма, осуществляют в процессе их аккредитации на право поверки средств измерений.

- Индивидуальный знак поверителя обозначают одной из букв, взятых из русского, латинского и греческого алфавитов.

- Месяц года обозначают арабскими цифрами (например, 1, 2, 3). 	Квартал года обозначают римскими (например, I, II, III, IV).

- Порядок нанесения поверительных клейм. Поверительные клейма, подтверждающие или аннулирующие результаты поверки, применяют сотрудники метрологической службы юридического лица и индувидуальные предприниматели, аккредитованные на право поверки, аттестованные в качестве поверителей в порядке, установленном Росстандартом. Поверительные клейма наносят на средства измерений и (или) техническую документацию или свидетельства в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными документами по поверке средств измерений, при положительных результатах поверки. Поверитель наносит клеймо таким образом, чтобы оно было расположено в надлежащем месте, четко и свободно читалось. За каждым поверителем закрепляют персональные поверительные клейма, имеющие индивидуальный знак поверителя. Передача клейм другим лицам запрещается. Хранение и учет поверительных клейм в метрологических службах, их применяющих, возлагают на ответственного сотрудника, назначаемого руководителем. Клейма выдают поверителям и принимают от них с обязательной отметкой в журнале (форма журнала приведена ниже). С поверительных клейм, имеющих индивидуальный знак поверителя, снимают по одному оттиску (оставляют по одному экземпляру наклеек). Оттиски (или соответствующие экземпляры) подлежат хранению в течение срока действия поверительного клейма, нанесенного на средства измерений и (или) техническую документацию. Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет соответствующее  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которыми были выполнены поверочные работы.

Форма журнала выдачи и получения поверительных клейм.

| Дата начала ведения журнала |  |
| --- | --- |
| Дата окончания журнала |  |
| (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего поверку) |
| Ответственный за хранение клейм |  |
|  | Ф.И.О. лица, ответственного за хранение и выдачу клейм |
| Число, месяц и год выдачи клейма | Фамилия и инициалы поверителя, получившего клейма | Вид клейм | Всего получено клейм (в случае, если клейма имеют индивидуальные номера, или шифры, указать их) | Расписка поверителя в получении клейм | Число, месяц и год возврата | Вид клейм и индивидуальные номера (шифры), в случае их наличия | Расписка ответствен- ного за хранение в получении клейм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Методы поверки средств измерений.

В основу классификации применяемых методов поверки положены следующие признаки, в соответствии с которыми средства измерений могут быть поверены:

– без использования компаратора (прибора сравнения), т. е. непосредственным сличением поверяемого средства измерений с рабочим эталоном того же вида; – сличением поверяемого средства измерений с рабочим эталоном того же вида с помощью компаратора;

- – прямым измерением поверяемым измерительным прибором величины, воспроизводимой рабочим эталоном — мерой;

- – прямым измерением рабочим эталоном — измерительным прибором ве-личины, воспроизводимой подвергаемой поверке мерой;

- – косвенным измерением величины, воспроизводимой мерой или измеряемой прибором, подвергаемыми поверке;

- – путем независимой (автономной) поверки.

Метод непосредственного сличения двух средств измерений без применения компарирующих или каких-либо других промежуточных приборов широко применяется при поверке различных средств измерений. Например, в области электрических и магнитных измерений этот метод применяют при определении метрологических характеристик измерительных приборов, предназначенных для измерения тока, напряжения, частоты и т. д.; в области измерения механических величин – давления. Основой метода служит одновременное измерение одного и того же значения физической величины X аналогичными по роду измеряемой величины поверяемым прибором и рабочим эталоном. При поверке данным методом устанавливают требуемое значение X, затем сравнивают показания поверяемого прибора Хп с показаниями Х0 рабочего эталона и определяют разность А = Хл — Х0. Разность А равна абсолютной погрешности поверяемого прибора, которую, при необходимости, приводят к нормированному значению XN, например, для получения приведенной погрешности у = (А/XN) 100 %. Этот метод может реализовываться двумя способами:

1. Регистрацией совмещений. При этом указатель поверяемого прибора путем изменения входного сигнала совмещают с проверяемой отметкой шкалы, а погрешность определяют расчетным путем как разность между показанием поверяемого прибора (рис. 3,а) и действительным значением, определяемым по показаниям рабочего эталона (рис. 3,б);

2. Отсчитыванием погрешности по шкале поверяемого прибора. При этом номинальное для поверяемой отметки шкалы значение размера физической величины устанавливают по рабочему эталону (рис. 4,а), а погрешность определяют по расстоянию между проверяемой отметкой поверяемого прибора и его указателем (рис. 4,б).

а							 б

Рис.3. Способ регистрации смещений

б

Рис.4. Способ отсчитывания по шкале прибора

Первый способ удобен тем, что дает возможность точно определить погрешность по рабочему эталону, шкала которого обычно имеет большее число делений, а отсчетное устройство практически исключает появление погрешности отсчета вследствие параллакса. Второй способ удобен при автоматической поверке, так как позволяет поверять одновременно несколько приборов с помощью одного рабочего эталона.

Метод сличения поверяемого средства измерений с рабочим эталоном того же вида с помощью компаратора (прибора сравнения) заключается в том, что в ряде случаев, например, невозможно сравнить показания двух вольтметров, если один из них пригоден для измерений только в цепях постоянного тока, а другой – переменного; нельзя непосредственно сравнить размеры мер магнитных и электрических величин. Измерение этих величин выполняют путем введения в схему поверки некоторого промежуточного звена компаратора, позволяющего косвенно сравнивать две однородные или разнородные физические величины. Компаратором может быть любое средство измерений, одинаково реагирующее на сигнал образцового и поверяемого средств измерений. При сличении мер сопротивления, индуктивности, емкости в качестве компараторов используют мосты постоянного или переменного тока, а при сличении мер сопротивления и ЭДС – потенциометры. Сличение мер с помощью компараторов осуществляют методами противопоставления или замещения. Общим для этих методов поверки средств измерений является выработка сигнала о наличии разности размеров сравниваемых величин. Если этот сигнал путем подбора, например, образцовой меры или путем принудительного измерения ее размера будет сведен к нулю, то этот метод получает наименование нулевой метод. Если же при одновременном воздействии размеров сличаемых мер на вход компаратора измерительный сигнал указывает на наличие разности сравниваемых размеров, то это дифференциальный метод. Как и при поверке методом непосредственного сличения, определение основной погрешности поверяемого средства измерений проводят двумя способами: – изменением размера меры до совмещения указателя поверяемого средства измерений с поверяемой отметкой, т. е. методом непосредственной оценки, или до достижения равновесия схемы, т. е. поверкой приборов сравнения с последующим определением абсолютной погрешности Д как разности между показанием средства измерений Хп и действительным значением меры Х0; предварительной установкой размера меры X0i, равного номинальному для данного показания поверяемого средства измерений последующим показаниям Хп1 по его отсчетному устройству с определением погрешности А как разности Xnj – X0j. Реализация первого способа, обладающего рядом преимуществ, может быть осуществлена только при наличии магазина мер, позволяющего достаточно плавно изменять воспроизводимую или физическую величину. В поверочной деятельности широко применяют метод косвенных измерений величины, воспроизводимой мерой или измеряемой прибором. При реализации этого метода о действительном размере меры и измеряемой поверяемым прибором величине судят на основании прямых измерений нескольких величин, связанных с искомой величиной определенной зависимостью. Метод применяется тогда, когда действительные значения величин, воспроизводимые или измеряемые поверяемым средством измерений, невозможно определить прямым измерением или когда косвенные измерения более просты или более точны по сравнению с прямыми. На основании прямых измерений и по их данным выполняют расчет. Только путем расчета, основанного на определенных зависимостях между искомой величиной и результатами прямых измерений, определяют значение величины, т. е. находят результат косвенного измерения.

При выполнении поверки методом косвенных измерений величин, измеряемых поверяемыми приборами или воспроизводимы подвергаемыми поверке мерами, следует учитывать тот факт, что конечный результат косвенного измерения определяется составляющими погрешностями прямых измерений. Независимая (автономная) поверка, т. е. поверка без применения эталонов, возникла при разработке особо точных средств измерений, которые не могут быть поверены ни одним из рассмотренных методов ввиду отсутствия еще более точных средств измерений с соответствующими пределами измерения. При комплектной поверке средство измерений поверяют в полном комплекте его составных частей, без нарушения взаимосвязи между ними. Погрешности, которые при этом определяют, рассматривают как погрешности, свойственные поверяемому средству измерений как единому целому. При этом средство измерений находится в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации, что позволяет в ходе поверки попутно выявить многие присущие поверяемому средству измерений недостатки: дефекты внутреннего монтажа, неисправности переключающих устройств и т. п. С учетом простоты и приемлемой достоверности результатов комплектной поверке всегда, когда это возможно, отдают предпочтение. В случае невозможности реализации комплектной поверки, ввиду отсутствия рабочего эталона, несоответствия его требованиям точности или пределам измерений, применяют поэлементную поверку. Поэлементная поверка средства измерений – это поверка, при которой его погрешности определяют по погрешностям отдельных частей. Затем по полученным данным расчетным путем определяют погрешности, свойственные поверяемому средству измерений как единому целому.

При этом предполагают, что закономерности взаимодействия отдельных частей средства измерений точно известны, а возможности посторонних влияний на его показания исключены или поддаются точному учету. Область применения поэлементной поверки обширна и в ряде случаев оказывается единственно возможной. Весьма широко поэлементную поверку используют при поверке сложных средств измерений, состоящих из компаратора со встроенными в него рабочими эталонами – мерами. Следует особо отметить, что по результатам поэлементной поверки, если действительная погрешность превышает допускаемую, можно непосредственно установить причину неисправности средства измерений.

- Федеральный закон «Об аккредитации» ФЗ-412. Критерии аккредитации.

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между участниками национальной системы аккредитации, иными установленными настоящим Федеральным законом лицами в связи с осуществлением аккредитации в национальной системе аккредитации:

1) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия (за исключением работ, выполняемых органами государственной власти по оценке соответствия, работ, выполняемых органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами) по подтверждению соответствия морских судов и речных судов (за исключением маломерных судов), авиационной техники, объектов гражданской авиации);

2) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю;

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

3) экспертов, экспертных организаций, привлекаемых федеральными органами исполнительной власти при осуществлении отдельных полномочий, в частности:

а) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений;

б) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 17 декабря 1997 года N 149-ФЗ "О семеноводстве", Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1. Аккредитация организаций и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов на выполнение поверки средств измерений военного и специального назначения, аттестации эталонов единиц величин и обязательной метрологической экспертизы вооружения, военной и специальной техники и технической документации на них осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и безопасности государства, в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Порядок аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и требования к ведению государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, устанавливается законодательством о градостроительной деятельности.

(в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 262-ФЗ)

3. Порядок аккредитации в области использования атомной энергии устанавливается законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии.

4. Порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. Особенности аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих межлабораторные сличительные испытания в целях оценки качества проводимых испытательными лабораториями (центрами) исследований (испытаний) и измерений, в части состава документов, необходимых для аккредитации, а также порядка оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Иностранные организации могут быть аккредитованы в национальной системе аккредитации при наличии международного договора Российской Федерации, предусматривающего возможность взаимной аккредитации заявителей, имеющих государственную регистрацию в странах, являющихся сторонами международного договора. Особенности аккредитации иностранных организаций устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами Российской Федерации.

(часть 6 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

7. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о туристской деятельности.

(часть 7 введена Федеральным законом от 02.03.2016 N 49-ФЗ)

8. Порядок аккредитации в области космической деятельности устанавливается законодательством Российской Федерации в области космической деятельности.

(часть 8 введена Федеральным законом от 29.07.2018 N 262-ФЗ)

1) аккредитация в национальной системе аккредитации (далее также - аккредитация) - подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области аккредитации;

2) выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 262-ФЗ)

3) аттестация эксперта по аккредитации - подтверждение соответствия физического лица, претендующего на получение статуса эксперта по аккредитации, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, требованиям (далее - требования к эксперту по аккредитации) и признание его компетентности проводить экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в определенной области аккредитации;

4) заявитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на получение аккредитации;

5) аккредитованное лицо - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию в порядке, установленном настоящим Федеральном законом;

6) выездная оценка соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации - совокупность мероприятий, включающих в себя выездную экспертизу соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, осуществляемые должностными лицами национального органа по аккредитации мероприятия по оценке соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации по месту или местам осуществления ими деятельности в области аккредитации, проверке предоставленного по результатам такой экспертизы акта выездной экспертизы или акта экспертизы;

7) документарная оценка соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации - совокупность мероприятий, включающих в себя экспертизу представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, осуществляемые должностными лицами национального органа по аккредитации мероприятия по проверке предоставленного по результатам такой экспертизы экспертного заключения или акта экспертизы;

8) критерии аккредитации - совокупность требований, которым должен удовлетворять заявитель и аккредитованное лицо при осуществлении деятельности в определенной области аккредитации;

9) область аккредитации - сфера деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, на осуществление которой подано заявление и (или) которая определена при их аккредитации либо расширена, сокращена или актуализирована. Описание области аккредитации осуществляется в соответствии с утверждаемыми национальным органом по аккредитации методическими рекомендациями;

(п. 9 в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 262-ФЗ)

9.1) актуализация области аккредитации - изменение описания области аккредитации, осуществляемое по инициативе аккредитованного лица в рамках процедуры подтверждения компетентности и (или) в иных случаях, определенных национальным органом по аккредитации, в связи с изменением описания отдельных элементов формы области аккредитации и (или) включенных в область аккредитации документов, в соответствии с которыми аккредитованное лицо выполняет работы и (или) оказывает услуги по оценке соответствия (в том числе в связи с изданием таких документов в новой редакции или изданием документов, заменяющих или дополняющих указанные документы);

(п. 9.1 введен Федеральным законом от 29.07.2018 N 262-ФЗ)

10) область аттестации эксперта по аккредитации - сфера деятельности эксперта по аккредитации, устанавливаемая при аттестации эксперта по аккредитации;

11) область специализации технического эксперта - сфера деятельности, в которой технический эксперт обладает специальными знаниями и которая определяется национальным органом по аккредитации при включении физического лица в реестр технических экспертов;

12) национальный орган по аккредитации - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии с настоящим Федеральным законом;

13) экспертная организация - юридическое лицо, выполняющее функции по организации оказания заявителю, аккредитованному лицу услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, и включенное в реестр экспертных организаций;

14) эксперт по аккредитации - физическое лицо, аттестованное в установленном порядке национальным органом по аккредитации, привлекаемое указанным органом для организации и проведения экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в определенной области аккредитации и включенное в реестр экспертов по аккредитации;

15) экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений - совокупность мероприятий по анализу представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений на соответствие критериям аккредитации, которые проводятся экспертной группой, сформированной национальным органом по аккредитации, в ходе оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и по результатам проведения которых оформляется экспертное заключение;

16) выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации - совокупность мероприятий по обследованию заявителя, аккредитованного лица по месту или местам осуществления ими деятельности в области аккредитации, которые проводятся экспертной группой, сформированной национальным органом по аккредитации, в ходе оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и по результатам проведения которых составляется акт выездной экспертизы или акт экспертизы;

17) технический эксперт - физическое лицо, которое обладает специальными знаниями в определенной области аккредитации, соответствует установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, требованиям (далее - требования к техническому эксперту), привлекается национальным органом по аккредитации для участия в экспертизе соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в определенной области аккредитации и включено в реестр технических экспертов;

18) знак национальной системы аккредитации - символ, присваиваемый национальным органом по аккредитации и свидетельствующий об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, его применяющих.

Аккредитация в национальной системе аккредитации осуществляется в целях обеспечения доверия к результатам оценки соответствия и создания условий для взаимного признания государствами - торговыми партнерами Российской Федерации результатов оценки соответствия.

Аккредитация осуществляется на основе следующих принципов:

1) осуществление полномочий по аккредитации национальным органом по аккредитации;

2) компетентность национального органа по аккредитации;

3) независимость национального органа по аккредитации;

4) беспристрастность;

5) добровольность;

6) открытость и доступность правил аккредитации;

7) недопустимость совмещения национальным органом по аккредитации полномочий по аккредитации и полномочий по оценке соответствия и обеспечению единства измерений;

8) единство правил аккредитации и обеспечение равных условий заявителям;

9) обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в процессе осуществления аккредитации и составляющих государственную, коммерческую, иную охраняемую законом тайну, и использование таких сведений только в целях, для которых они предоставлены;

10) недопустимость ограничения конкуренции и создания препятствий для пользования услугами аккредитованных лиц;

11) обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации, недопустимость установления пределов действия аккредитации на отдельных территориях и для определенных субъектов хозяйственной деятельности.

Национальная система аккредитации включает в себя следующих участников:

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации;

2) национальный орган по аккредитации;

3) общественный совет по аккредитации;

4) комиссия по апелляциям;

5) эксперты по аккредитации, технические эксперты;

6) аккредитованные лица;

7) экспертные организации.

К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, относятся:

1) утверждение критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации (по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти);

3) утверждение форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия аккредитации;

(в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 262-ФЗ)

4) утверждение формы заявления о выборе экспертной организации экспертом по аккредитации;

5) установление порядка аттестации экспертов по аккредитации, в том числе порядка и оснований приостановления и прекращения действия аттестации экспертов по аккредитации;

6) утверждение требований к эксперту по аккредитации;

7) утверждение требований к техническому эксперту;

8) установление изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их применения;

(п. 8 в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 262-ФЗ)

9) утверждение состава сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в национальный орган по аккредитации, порядка и сроков представления аккредитованными лицами таких сведений в национальный орган по аккредитации;

10) утверждение методики отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в области аккредитации;

11) утверждение положения об аттестационной комиссии;

12) установление порядка включения физических лиц в реестр технических экспертов;

13) установление порядка проведения проверки экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта экспертизы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации;

14) установление порядка раскрытия информации о размерах платы, определенных в соответствии с методикой определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, проведение выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации;

15) представление разъяснений заинтересованным лицам по вопросам применения методики определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, проведение выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации;

16) утверждение перечня областей аттестации экспертов по аккредитации;

17) утверждение перечня областей специализации технических экспертов;

18) утверждение порядка установления факта несоответствия эксперта по аккредитации или технического эксперта требованиям к эксперту по аккредитации или требованиям к техническому эксперту по результатам оценки представленных заявителем, аккредитованным лицом документов;

19) утверждение порядка проведения оценки предложений эксперта по аккредитации о привлечении технических экспертов, необходимых для проведения экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации;

20) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К полномочиям национального органа по аккредитации относятся:

1) осуществление аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подтверждение компетентности аккредитованных лиц;

2) осуществление федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц;

3) проведение аттестации экспертов по аккредитации;

4) формирование и ведение реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных организаций, предоставление сведений из указанных реестров;

5) организация формирования и ведения реестров сертификатов соответствия, выдаваемых аккредитованными лицами, реестров деклараций о соответствии, в том числе национальной части Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, и предоставления сведений из указанных реестров, а также формирование и ведение указанных реестров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом права Евразийского экономического союза, и предоставление сведений из них;

6) представление Российской Федерации в международных организациях по аккредитации;

7) взаимодействие с национальными органами по аккредитации иностранных государств;

8) заключение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации межведомственного характера в установленной сфере деятельности;

9) мониторинг соблюдения методики определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, проведение выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также максимальных размеров платы за проведение указанных экспертиз;

10) утверждение состава комиссии по апелляциям;

11) утверждение положения об общественном совете по аккредитации и его состава;

12) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При национальном органе по аккредитации создается общественный совет (далее - совет по аккредитации), формируемый из независимых от органов государственной власти Российской Федерации экспертов, аккредитованных лиц, представителей общественных организаций (в том числе общественных объединений предпринимателей, общественных объединений потребителей), научных организаций, экспертных организаций и иных юридических лиц, физических лиц.

Совет по аккредитации является постоянно действующим совещательным органом и создается в целях содействия выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, формированию национальной системы аккредитации и координации деятельности в области аккредитации, осуществляемой общественными организациями, научными организациями и иными организациями.

Совет по аккредитации действует на основании положения, утвержденного национальным органом по аккредитации и устанавливающего порядок созыва и проведения заседаний совета по аккредитации, порядок принятия им решений, порядок формирования постоянных комитетов, временных комитетов и рабочих групп при совете по аккредитации.

К полномочиям комиссии по апелляциям относится рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) национального органа по аккредитации и его должностных лиц в связи с отказом в аккредитации (в том числе с отказом в части заявленной области аккредитации, в расширении области аккредитации), приостановлением или прекращением действия аккредитации, сокращением области аккредитации по обращениям заявителей, аккредитованных лиц, федеральных органов исполнительной власти.

Комиссия по апелляциям по результатам заседания представляет руководителю национального органа по аккредитации заключение об обоснованности принятого национальным органом по аккредитации решения. В течение десяти рабочих дней со дня представления указанного заключения руководитель национального органа по аккредитации уведомляет обратившееся с жалобой лицо о результатах рассмотрения указанного заключения. Решения национального органа по аккредитации могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В состав комиссии по апелляциям включаются представители федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), должностные лица национального органа по аккредитации и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, члены совета по аккредитации, эксперты по аккредитации, представители научных организаций, общественных организаций. Члены комиссии по апелляциям обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в ходе рассмотрения жалоб, указанных в части 2 настоящей статьи, за исключением случаев, если такие сведения являются открытыми и общедоступными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эксперт по аккредитации, включенный в состав экспертной группы, обязан:

1) обеспечить информирование заявителя, аккредитованного лица о планируемых экспертизах соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации;

2) сформировать и направить в национальный орган по аккредитации предложения о привлечении технических экспертов, необходимых для проведения экспертиз соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в соответствующей области аккредитации, из числа технических экспертов, включенных в реестр технических экспертов;

3) организовать и обеспечить проведение экспертиз соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации;

4) сформировать и направить в национальный орган по аккредитации предложения в части определения перечня работ по выездной экспертизе соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации с учетом результатов экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, а также ранее выполненных работ по оценке соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации (при их наличии);

4.1) обеспечить:

а) выполнение программы выездной оценки;

б) представление в национальный орган по аккредитации сведений о заявителе, об аккредитованном лице, предусмотренных законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, по результатам проведения выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации;

в) внесение сведений о заявителе, аккредитованном лице в федеральную государственную информационную систему в области аккредитации и (или) их корректировку по результатам выполнения программы выездной оценки;

4.2) по приглашению национального органа по аккредитации принимать участие в заседаниях технических комиссий и технических групп, создаваемых национальным органом по аккредитации в целях рассмотрения акта выездной экспертизы, акта экспертизы и принятия соответствующих решений;

5) соблюдать иные обязанности, установленные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Технический эксперт, включенный в состав экспертной группы, обязан участвовать в проведении экспертиз соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации. В целях определения состава экспертной группы национальный орган по аккредитации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, проводит оценку предложений эксперта по аккредитации о привлечении технических экспертов, необходимых для проведения экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации.

Эксперты по аккредитации не могут совмещать деятельность в определенной области аккредитации с соответствующей этой области аккредитации деятельностью по оценке соответствия и обеспечению единства измерений, не могут являться руководителями аккредитованного юридического лица или аккредитованными индивидуальными предпринимателями либо должностными лицами структурного подразделения аккредитованного юридического лица, выполняющего работы по оценке соответствия.

## Аттестация экспертов по аккредитации, включение физических лиц в реестр технических экспертов

1. Аттестация эксперта по аккредитации проводится национальным органом по аккредитации.

2. Подтверждение соответствия физического лица, претендующего на получение статуса эксперта по аккредитации, требованиям к эксперту по аккредитации осуществляется в форме проверки национальным органом по аккредитации представленных документов и сведений в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации.

3. Признание компетентности физического лица, претендующего на получение статуса эксперта по аккредитации, проводить экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в определенной области аккредитации осуществляется в форме квалификационного экзамена, проводимого аттестационной комиссией, созданной национальным органом по аккредитации и действующей на основании положения, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации.

4. Аттестация экспертов по аккредитации осуществляется в отдельных областях аттестации национальным органом по аккредитации. Порядок аттестации экспертов по аккредитации, в том числе порядок и основания приостановления и прекращения действия аттестации, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации. В состав аттестационной комиссии могут включаться представители научных организаций, общественных организаций (общественных объединений предпринимателей и общественных объединений потребителей).

5. Физические лица в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, включаются в реестр технических экспертов в уведомительном порядке и исключаются из указанного реестра национальным органом по аккредитации. При включении физического лица в реестр технических экспертов национальный орган по аккредитации определяет область специализации технического эксперта в соответствии с перечнем областей специализации технических экспертов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации.

Аккредитованные лица обязаны:

1) соблюдать критерии аккредитации при осуществлении своей деятельности;

1.1) рассматривать жалобы и обращения, относящиеся к их деятельности по оценке соответствия (в том числе поступившие в национальный орган по аккредитации и направленные им для рассмотрения аккредитованному лицу), и давать ответы на них в течение десяти рабочих дней со дня их поступления;

1.2) предоставлять по запросам национального органа по аккредитации информацию, которая свидетельствует о компетентности аккредитованных лиц и их соответствии критериям аккредитации (с учетом требований законодательства Российской Федерации к предоставлению сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа);

2) безвозмездно представлять в национальный орган по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации сведения о результатах своей деятельности, об изменениях состава своих работников и их компетентности, изменениях технической оснащенности, состав, порядок и сроки представления которых установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации (за пользование федеральной государственной информационной системой в области аккредитации плата не взимается);

3) уведомлять национальный орган по аккредитации о прекращении своей деятельности в качестве аккредитованных лиц в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

3.1) уведомлять национальный орган по аккредитации об аккредитации, о приостановлении или прекращении аккредитации в ином органе по аккредитации, в том числе органе по аккредитации иностранного государства, в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня аккредитации, приостановления или прекращения аккредитации указанным органом, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

4) уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым доступным способом лиц, с которыми у них в течение года, предшествующего принятию соответствующего решения национального органа по аккредитации, были заключены договоры на выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации.

Аккредитованные лица имеют право:

1) осуществлять деятельность в соответствующей области аккредитации;

2) применять знак национальной системы аккредитации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации.

2.1. В случаях, если в соответствии с соглашениями и (или) договоренностями, заключаемыми национальным органом по аккредитации с органами по аккредитации иностранных государств, международными организациями по аккредитации, иными действующими в сфере оценки соответствия иностранными организациями, предусматривается возможность использования лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации, знака, свидетельствующего о выполнении ими требований или условий таких соглашений и (или) договоренностей, национальный орган по аккредитации принимает политику использования аккредитованными лицами на добровольной основе этого знака, в том числе национальный орган по аккредитации вправе установить дополнительные требования к аккредитованным лицам, их деятельности и отчетности, определить условия выдачи разрешения на использование этого знака и порядок введения запрета или ограничений на его использование. Использование аккредитованным лицом указанного знака без разрешения национального органа по аккредитации или с нарушением установленных запретов и ограничений является основанием для прекращения действия аккредитации во всей области аккредитации.

Экспертные организации обязаны:

1) уведомлять национальный орган по аккредитации об изменении состава экспертов по аккредитации, для которых экспертная организация является основным местом работы, в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения;

2) иметь сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечивать размещение на нем следующей информации:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона и адрес электронной почты юридического лица;

б) фамилии, имена и (в случае, если имеются) отчества экспертов по аккредитации, для которых экспертная организация является основным местом работы или с которыми она осуществляет взаимодействие в соответствии с частью 8 настоящей статьи для целей оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом;

в) используемые значения коэффициентов, предусмотренные методикой определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и позволяющие рассчитать точную стоимость проведения таких экспертиз в соответствии с указанной методикой;

3) заключать договоры с заявителями, аккредитованными лицами и обеспечить оказание в установленные настоящим Федеральным законом сроки услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, или уведомлять национальный орган по аккредитации об обстоятельствах, препятствующих заключению договоров с заявителями, аккредитованными лицами, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня направления заявителям, аккредитованным лицам информации о составе экспертной группы;

4) представлять в национальный орган по аккредитации сведения о заключенных ими с заявителями, аккредитованными лицами договорах на оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в процессе осуществления аккредитации и составляющих государственную, коммерческую, иную охраняемую законом тайну, других сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами, и использовать такие сведения только в целях, для которых они предоставлены;

6) сообщать об обстоятельствах, которые оказывают или могут оказать влияние на принимаемые национальным органом по аккредитации решения;

7) направлять в национальный орган по аккредитации сведения о нарушении экспертами по аккредитации, для которых экспертная организация является основным местом работы или с которыми она осуществляет взаимодействие в соответствии с частью 8 настоящей статьи в целях оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, техническими экспертами, включенными в состав экспертной группы, своих обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня выявления экспертной организацией указанных нарушений;

8) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Экспертные организации не вправе совмещать оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, с выполнением работ по оценке соответствия и обеспечению единства измерений.

Юридическое лицо включается в реестр экспертных организаций национальным органом по аккредитации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Таким порядком определяются дополнительные требования к экспертным организациям, порядок исключения экспертных организаций из этого реестра. Подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное государственное учреждение включается в реестр экспертных организаций в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

## Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации

1. Экспертиза представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации являются услугами, необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Методика определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также максимальные размеры платы за проведение указанных экспертиз устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такая методика должна содержать в том числе перечень работ по проведению экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, плата за проведение которых причитается эксперту по аккредитации, техническим экспертам, максимальный размер прибыли экспертных организаций.

3. Порядок раскрытия, в том числе размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации о размерах платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации.

4. Размеры платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации не должны зависеть от количества технических экспертов, включенных в состав экспертной группы. Средства, уплаченные заявителем, аккредитованным лицом сверх размера платы, определяемого в соответствии с указанной в части 2 настоящей статьи методикой, а также сверх установленных максимальных размеров платы за проведение экспертиз, подлежат возврату заявителю, аккредитованному лицу.

5. Заявитель, аккредитованное лицо обязаны заключить договор на оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, с экспертной организацией, являющейся основным местом работы эксперта по аккредитации, прошедшего отбор для целей оказания данным заявителю, аккредитованному лицу услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, или с экспертной организацией, с которой эксперт по аккредитации, прошедший отбор для целей оказания данным заявителю, аккредитованному лицу услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, осуществляет взаимодействие в соответствии с частью 8 статьи 14 настоящего Федерального закона.

## Требования к порядку представления заявителем заявления и документов, необходимых для аккредитации, и их приема национальным органом по аккредитации

1. Для аккредитации заявитель представляет в национальный орган по аккредитации заявление об аккредитации, которое подписывается руководителем юридического лица или лицом, которое в силу федерального закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, либо индивидуальным предпринимателем.

2. В заявлении об аккредитации указываются:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона и адрес электронной почты юридического лица;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, номер телефона и адрес электронной почты индивидуального предпринимателя;

3) адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации, за исключением мест осуществления временных работ;

4) идентификационный номер налогоплательщика;

5) заявленная область аккредитации;

6) согласие соблюдать критерии аккредитации, а также требования документов в соответствии с частью 6 статьи 13 настоящего Федерального закона.

4. К заявлению об аккредитации прилагаются:

1) копии документов, подтверждающих соответствие заявителя критериям аккредитации и предусмотренных перечнем документов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, а также копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление, в случае, если заявление подписано лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени заявителя;

2) опись прилагаемых документов.

5. Национальный орган по аккредитации в отношении заявителей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также сведения, подтверждающие факт постановки заявителя на учет в налоговом органе, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного информационного взаимодействия. В случае, если отсутствуют сведения о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), нарушены установленные требования к заявлению об аккредитации и (или) предоставлению прилагаемых к заявлению документов либо если заявление подписано лицом, не уполномоченным на его подписание, заявление возвращается направившему его лицу без рассмотрения.

5.1. Национальный орган по аккредитации возвращает без рассмотрения заявление об аккредитации в случае, если на момент подачи указанного заявления в национальный орган по аккредитации на его рассмотрении находится другое заявление об аккредитации от данного заявителя по тому же адресу места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации либо если данный заявитель уже является аккредитованным лицом в соответствующей области аккредитации по тому же адресу места осуществления деятельности, о чем уведомляет заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись).

6. Национальный орган по аккредитации не вправе требовать от заявителя указания в заявлении об аккредитации сведений, не предусмотренных частью 2 настоящей статьи, а также представления документов, не предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

7. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в национальный орган по аккредитации с заверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык.

8. Заявление об аккредитации и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в национальный орган по аккредитации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.1. Заявления о прекращении осуществления процедур аккредитации, расширения области аккредитации, подтверждения компетентности и (или) иных процедур, осуществляемых на основании заявления заявителя, аккредитованного лица, подаются в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае представления заявителем, аккредитованным лицом в национальный орган по аккредитации заявлений о прекращении осуществления процедур аккредитации, расширения области аккредитации, подтверждения компетентности и (или) иных процедур, осуществляемых на основании заявления заявителя, аккредитованного лица, осуществление соответствующей процедуры прекращается национальным органом по аккредитации.

9.2. Заявители, аккредитованные лица, осуществление процедур аккредитации, расширения области аккредитации в отношении которых прекращено на основании их заявления, представленного в национальный орган по аккредитации после осуществления отбора эксперта по аккредитации, который является руководителем экспертной группы, вправе обратиться с заявлениями об аккредитации, о расширении области аккредитации в национальный орган по аккредитации не ранее чем по истечении шести месяцев со дня представления заявления о прекращении соответствующей процедуры.

## Порядок оценки соответствия заявителя критериям аккредитации

1. Национальный орган по аккредитации принимает решение об аккредитации или об отказе в аккредитации на основании оценки соответствия заявителя критериям аккредитации.

2. Оценка соответствия заявителя критериям аккредитации проводится в форме документарной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации и выездной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, проводимой по месту или местам осуществления его деятельности.

3. Общий срок осуществления аккредитации, в том числе общий срок проведения документарной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации и общий срок проведения выездной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, а также сроки отдельных административных процедур при осуществлении аккредитации, не установленные настоящим Федеральным законом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Оценка соответствия заявителя критериям аккредитации основывается на принципах законности, защиты прав юридического лица и индивидуального предпринимателя, независимости, беспристрастности и компетентности экспертов по аккредитации и технических экспертов, объективности, всесторонности и полноты такой оценки, ответственности экспертов по аккредитации и технических экспертов за проведение и качество такой оценки.

5. В ходе документарной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации осуществляется экспертиза представленных заявителем документов и сведений.

6. Экспертиза представленных заявителем документов и сведений проводится экспертной группой, в состав которой включаются эксперт по аккредитации и при необходимости технические эксперты. При осуществлении аккредитации в области обеспечения единства измерений в состав экспертной группы включаются технические эксперты, являющиеся работниками государственных научных метрологических институтов.

6.1. В случаях, определяемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, в состав экспертной группы подлежат обязательному включению эксперт по аккредитации и (или) технические эксперты, для которых подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное государственное учреждение является основным местом работы или с которыми оно осуществляет взаимодействие в соответствии с частью 8 статьи 14 настоящего Федерального закона.

7. Национальный орган по аккредитации в соответствии с методикой отбора экспертов по аккредитации осуществляет отбор эксперта по аккредитации, который является руководителем экспертной группы. Методика отбора экспертов по аккредитации должна учитывать область аттестации экспертов по аккредитации, место их проживания, степень занятости в работах в области аккредитации, опыт выполнения работ по проведению экспертиз соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации.

8. Состав экспертной группы определяется национальным органом по аккредитации на основании предложений эксперта по аккредитации о привлечении технических экспертов, необходимых для проведения экспертизы представленных заявителем документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации, из числа технических экспертов, включенных в реестр технических экспертов. Такие предложения должны быть направлены в национальный орган по аккредитации в течение пяти рабочих дней со дня отбора эксперта по аккредитации и содержать сведения о согласии технических экспертов на участие в проведении экспертизы представленных заявителем документов и сведений и проведении выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации.

9. В случае, если эксперт по аккредитации уведомляет национальный орган по аккредитации об отсутствии необходимости привлечения технических экспертов или не представляет в национальный орган по аккредитации предложения о включении в состав экспертной группы технических экспертов в установленный срок, решение о включении технических экспертов в состав экспертной группы принимается национальным органом по аккредитации. В случае отказа технического эксперта, включенного в состав экспертной группы, от проведения экспертизы представленных заявителем документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации или в случае наступления обстоятельств, исключающих возможность проведения техническим экспертом указанных экспертиз (смерть технического эксперта, его временная нетрудоспособность, исполнение им государственных или общественных обязанностей в соответствии с федеральными законами и подобные обстоятельства), национальный орган по аккредитации принимает решение о внесении изменений в состав экспертной группы, информация о чем в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

10. В течение трех рабочих дней со дня утверждения состава экспертной группы национальный орган по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации уведомляет эксперта по аккредитации, прошедшего отбор и являющегося руководителем экспертной группы, экспертную организацию, которая для такого эксперта по аккредитации является основным местом работы или с которой такой эксперт по аккредитации осуществляет взаимодействие для целей оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, о составе экспертной группы.

11. Информация о составе экспертной группы направляется национальным органом по аккредитации заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не менее чем за пять рабочих дней до дня начала проведения экспертизы документов и сведений, представленных заявителем.

12. В ходе осуществления аккредитации заявитель вправе представить в национальный орган по аккредитации документы, подтверждающие несоответствие эксперта по аккредитации и (или) технического эксперта требованиям, установленным частями 6 - 8 статьи 11 настоящего Федерального закона. Порядок установления факта несоответствия эксперта по аккредитации или технического эксперта требованиям частей 6 - 8 статьи 11 настоящего Федерального закона утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации.

13. Экспертиза представленных заявителем документов и сведений проводится на предмет их соответствия заявленной области аккредитации. Результаты экспертизы указанных документов и сведений оформляются экспертным заключением. Форма и перечень сведений, содержащихся в экспертном заключении, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации. Экспертное заключение по результатам экспертизы представленных заявителем документов и сведений подписывается членами экспертной группы и утверждается экспертом по аккредитации.

14. Член экспертной группы в случае несогласия с экспертным заключением в целом или с отдельными его положениями вправе приложить к экспертному заключению особое мнение, о чем в экспертном заключении делается соответствующая запись.

15. Экспертное заключение представляется или направляется заявителю и в национальный орган по аккредитации экспертом по аккредитации не позднее чем в течение двадцати рабочих дней со дня направления информации о составе экспертной группы эксперту по аккредитации.

16. Национальный орган по аккредитации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, проводит проверку экспертного заключения на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, по результатам которой принимает решение о приостановлении осуществления аккредитации (в случае, если выявлены несоответствия заявителя критериям аккредитации) или о проведении выездной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации. Порядком проверки национальным органом по аккредитации экспертного заключения на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации предусматриваются сроки и предмет проверки, основания для несогласия национального органа по аккредитации с выводами, содержащимися в экспертном заключении, а также порядок принятия решений по результатам такой проверки и их оспаривания.

17. В случае принятия решения о приостановлении осуществления аккредитации национальный орган по аккредитации в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения вручает заявителю уведомление о приостановлении осуществления аккредитации с указанием на необходимость устранения в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения выявленных несоответствий заявителя критериям аккредитации либо направляет его заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Непредставление заявителем в установленный срок документов и (или) сведений, подтверждающих устранение им несоответствий критериям аккредитации, указанных в уведомлении о приостановлении осуществления аккредитации, является основанием для отказа в аккредитации. В этом случае национальный орган по аккредитации в течение трех рабочих дней со дня истечения установленного срока вручает заявителю либо направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, копию приказа национального органа по аккредитации об отказе в аккредитации.

18. Выездная оценка соответствия заявителя критериям аккредитации проводится в соответствии с программой выездной оценки, утвержденной национальным органом по аккредитации. Программа выездной оценки и уведомление о сроках проведения выездной оценки не менее чем за три рабочих дня до дня начала ее проведения направляются национальным органом по аккредитации заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Программа выездной оценки не позднее трех рабочих дней со дня ее утверждения национальным органом по аккредитации направляется с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации эксперту по аккредитации, являющемуся руководителем экспертной группы, и экспертной организации, которая для такого эксперта по аккредитации является основным местом работы или с которой осуществляет взаимодействие такой эксперт по аккредитации для целей оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом.

19. Программа выездной оценки формируется с учетом заявленной области аккредитации и места или мест осуществления деятельности в области аккредитации, а также результатов выполненных ранее работ по оценке соответствия заявителя критериям аккредитации (при наличии такого опыта) и содержит:

1) перечень работ по проведению выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации, выполняемых экспертной группой, а именно:

а) оценку системы менеджмента качества заявителя, а также соблюдения при осуществлении деятельности требований системы менеджмента качества;

б) оценку материально-технической базы заявителя;

в) оценку квалификации и опыта работников заявителя;

г) оценку обеспеченности необходимой документацией;

д) наблюдение за выполнением заявителем работ в соответствии с заявленной областью аккредитации;

2) перечень мероприятий по оценке соответствия заявителя, осуществляемых должностными лицами национального органа по аккредитации.

По результатам выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации составляется акт выездной экспертизы в двух экземплярах. Форма и перечень сведений, содержащихся в акте выездной экспертизы, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации.

По результатам выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации, а также мероприятий по оценке соответствия заявителя, осуществляемых должностными лицами национального органа по аккредитации в соответствии с частью 19 настоящей статьи, национальный орган по аккредитации принимает решение:

1) об аккредитации заявителя (в случае соответствия заявителя критериям аккредитации);

2) об отказе в аккредитации (в случае, если факт устранения выявленных несоответствий заявителя критериям аккредитации может быть установлен только при проведении повторной выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации);

3) о приостановлении осуществления аккредитации (в случае, если факт устранения выявленных несоответствий заявителя критериям аккредитации может быть установлен национальным органом по аккредитации по результатам проверки представленных заявителем документов и (или) сведений).

В случае принятия решения о приостановлении осуществления аккредитации национальный орган по аккредитации в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения вручает заявителю уведомление о приостановлении осуществления аккредитации с указанием на необходимость устранения в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения выявленных несоответствий заявителя критериям аккредитации либо направляет это уведомление заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Непредставление заявителем в установленный срок документов и (или) сведений, подтверждающих устранение им несоответствий критериям аккредитации, указанных в уведомлении о приостановлении осуществления аккредитации, является основанием для отказа в аккредитации. В этом случае национальный орган по аккредитации в течение трех рабочих дней со дня истечения установленного срока вручает заявителю либо направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, копию приказа национального органа по аккредитации об отказе в аккредитации.

Основанием для отказа в аккредитации является:

1) наличие в заявлении об аккредитации, прилагаемых к нему документах, а также иных документах, предоставляемых заявителем в ходе процедуры аккредитации в целях подтверждения соответствия критериям аккредитации, недостоверной или искаженной информации;

2) непредставление в установленный срок документов и (или) сведений, подтверждающих устранение выявленных несоответствий критериям аккредитации, в случаях, предусмотренных частями 17 и 29 статьи 17 настоящего Федерального закона;

3) несоответствие заявителя критериям аккредитации;

4) отказ или уклонение заявителя от прохождения экспертизы представленных им документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации, проведения осуществляемых должностными лицами национального органа по аккредитации мероприятий по оценке соответствия заявителя критериям аккредитации по месту или местам осуществления им деятельности в области аккредитации;

5) непредставление документов о получении услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги по аккредитации, или представление указанных документов с нарушением установленных сроков;

6) поступление заявления об аккредитации в национальный орган по аккредитации от заявителя, который в случае, предусмотренном частью 9 статьи 22 настоящего Федерального закона, не вправе обращаться в национальный орган по аккредитации с таким заявлением в течение двух лет со дня прекращения действия аккредитации;

7) поступление заявления о расширении области аккредитации в национальный орган по аккредитации от аккредитованного лица, которое в случае, предусмотренном частью 11 статьи 23 настоящего Федерального закона, не вправе обращаться в национальный орган по аккредитации с таким заявлением в течение двух лет со дня сокращения области аккредитации;

8) поступление заявления об аккредитации в национальный орган по аккредитации от заявителя ранее чем по истечении шести месяцев со дня принятия национальным органом по аккредитации решения об отказе в аккредитации по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящей части;

9) поступление заявлений об аккредитации, о расширении области аккредитации в национальный орган по аккредитации от заявителя, аккредитованного лица, которые в соответствии с частью 9.2 статьи 16 настоящего Федерального закона не вправе обращаться в национальный орган по аккредитации с таким заявлением ранее чем по истечении шести месяцев со дня представления заявления о прекращении соответствующей процедуры.

Действие аккредитации прекращается в следующих случаях:

1) представление аккредитованным лицом в национальный орган по аккредитации заявления о прекращении деятельности в области аккредитации;

2) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев, указанных в пункте 6 части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона;

3) реорганизация юридического лица в форме выделения;

4) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

5) неустранение аккредитованным лицом, действие аккредитации которого приостановлено по основаниям, указанным в части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона, выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, за исключением случаев, установленных пунктом 1 части 7 статьи 23 настоящего Федерального закона;

6) выявление в течение года более двух фактов нарушений аккредитованным лицом требований законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, повлекших за собой приостановление действия аккредитации;

7) незавершение прохождения аккредитованным лицом процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев после наступления срока, определяемого в соответствии с частью 1 статьи 24 и частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;

(п. 7 введен Федеральным законом от 29.07.2018 N 262-ФЗ)

8) установление факта предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, на основании которых национальным органом по аккредитации принято решение об аккредитации либо по результатам прохождения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица принято решение в соответствии с частью 19 статьи 24 настоящего Федерального закона, в том числе факта, свидетельствующего о заведомо ложных и (или) недостоверных документах, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также о заведомо ложных и (или) недостоверных представленных экспертной группой экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта экспертизы, заключения об оценке устранения заявителем, аккредитованным лицом выявленных несоответствий критериям аккредитации;

9) если это предусмотрено частью 7 статьи 27 настоящего Федерального закона;

10) использование аккредитованным лицом знака, указанного в части 2.1 статьи 13 настоящего Федерального закона, без разрешения национального органа по аккредитации или с нарушением установленных запретов и ограничений;

11) невыполнение в течение одного года работ в области оценки соответствия, а равно отсутствие в национальном органе по аккредитации в течение одного года следующих сведений в рамках исполнения аккредитованным лицом обязанности, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона:

а) в отношении органа по сертификации о выданных сертификатах соответствия;

б) в отношении испытательной лаборатории (центра) о выданных протоколах исследований (испытаний) и измерений.

Действие аккредитации приостанавливается национальным органом по аккредитации в отношении всей области аккредитации или ее части в случае:

1) если в результате проведения федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованного лица выявлено несоответствие деятельности аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц и это несоответствие может повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или повлекло причинение такого вреда либо это несоответствие вводит в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;

2) неоднократного в течение одного года непредставления в национальный орган по аккредитации в установленный срок сведений о результатах своей деятельности или неоднократного в течение одного года представления недостоверных сведений о результатах своей деятельности;

3) отказа или уклонения от прохождения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, а также несоответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, которое выявлено по результатам процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица и факт устранения которого может быть установлен национальным органом по аккредитации только при осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованного лица в форме выездной проверки;

4) неполучения национальным органом по аккредитации в установленный срок отчета аккредитованного лица об устранении выявленных в ходе процедуры подтверждения компетентности несоответствий критериям аккредитации в соответствии с пунктом 3 части 19 статьи 24 настоящего Федерального закона;

5) неустранения аккредитованным лицом несоответствий критериям аккредитации, выявленных по результатам проверки предоставленного в соответствии с пунктом 3 части 19 статьи 24 настоящего Федерального закона отчета аккредитованного лица;

6) неисполнения в установленный срок аккредитованным лицом предписания национального органа по аккредитации об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, выданного в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 27 настоящего Федерального закона;

7) предусмотренном частью 6 статьи 27 настоящего Федерального закона.

Аккредитованное лицо обязано проходить процедуру подтверждения компетентности в следующие сроки:

1) в течение первого года со дня аккредитации;

2) не реже чем один раз в два года начиная со дня прохождения предыдущей процедуры подтверждения компетентности;

3) каждые пять лет со дня аккредитации.

Критерии аккредитации утверждены Приказом Миниэкономразвития РФ 30 мая 2014 г. №326.

Критерии аккредитации устанавливают совокупность требований, которым должен удовлетворять заявитель и аккредитованное лицо, при осуществлении деятельности в определенной области аккредитации, в связи с проведением аккредитации в национальной системе аккредитации:

а) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия <1>, а именно:

<1> За исключением работ, выполняемых органами государственной власти по оценке соответствия, работ, выполняемых органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами) по подтверждению соответствия морских судов и речных судов (за исключением маломерных судов), авиационной техники, объектов гражданской авиации (пункт 1 части 1 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации").

органов по сертификации (продукции, услуг, систем менеджмента, персонала);

испытательных лабораторий (центров) (далее - лаборатории);

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия в части проведения инспекционной деятельности (далее - органы инспекции);

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих межлабораторные сличительные испытания (далее - провайдеры межлабораторных сличительных испытаний);

б) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений:

аттестацию методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа;

поверку средств измерений;

обязательную метрологическую экспертизу стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимую в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

калибровку средств измерений.

Критерии аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области обеспечения единства измерений включают:

общие критерии аккредитации, представляющие собой совокупность требований, которым должны удовлетворять все заявители и аккредитованные лица;

дополнительные критерии аккредитации, предусматривающие специальные требования системы менеджмента качества в отдельных областях выполнения работ и (или) оказания услуг по обеспечению единства измерений.

### Общие критерии аккредитации

42. Наличие системы менеджмента качества и соблюдение в деятельности заявителей и аккредитованных лиц, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений, требований системы менеджмента качества, установленных в руководстве по качеству в соответствии с требованиями пункта 49 настоящих критериев аккредитации.

43. Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанных в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований данных документов.

(в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

44. Наличие у работников (работника), непосредственно участвующих в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц:

высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, либо ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккредитации;

(в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

опыта работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет;

допуска к проведению работ (оказанию услуг) по обеспечению единства измерений, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости).

Допускается наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении работ по поверке средств измерений и калибровке средств измерений, среднего профессионального и (или) дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации, и опыта работы не менее одного года.

Допускается привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) по обеспечению единства измерений лиц, не отвечающих требованиям настоящего пункта критериев аккредитации, при условии выполнения ими работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений под контролем лиц, отвечающих требованиям настоящего пункта критериев аккредитации.

45. Наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению единства измерений, навыков и профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

46. Наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, оборудования, эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов, реактивов, вспомогательного, испытательного оборудования, и иных технических средств и материальных ресурсов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

(в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

В случаях, установленных порядком проведения поверки средств измерений, документами, устанавливающими требования к проведению калибровки средств измерений, испытаний средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа, допускается использование помещений, оборудования, не принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования.

(в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

47. Соответствие помещений для проведения поверки средств измерений, калибровки средств измерений, испытаний средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа по производственной площади характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям нормативных документов по поверке, калибровке и испытаниям.

48. Наличие свидетельств об аттестации эталонов единиц величин, свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки средств измерений, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений.

49. Наличие разработанного заявителем или аккредитованным лицом руководства по качеству, содержащего требования системы менеджмента качества, которое оформляется в виде единого документа или в виде совокупности документов, подписывается руководителем заявителя (аккредитованного лица), скрепляется печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии).

Руководство по качеству должно содержать:

49.1. область применения системы менеджмента качества, распространяющейся на все места осуществления деятельности в области аккредитации;

49.2. политику в области качества структурного подразделения юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации и устанавливающего:

а) цели и задачи в области качества;

б) обязанность соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам;

в) требование к работникам, выполняющим работы (оказывающим услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, ознакомиться с руководством по качеству и руководствоваться в своей деятельности установленной политикой в области качества;

49.3. требования к внутренней организации деятельности структурного подразделения юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации, и предусматривающих:

а) права и обязанности работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, при взаимодействии с исполнительным органом юридического лица и (или) индивидуальным предпринимателем, иными структурными подразделениями юридического лица (их работниками) в целях исключения конфликта интересов;

б) наличие документов, подписанных работниками и определяющих функциональные обязанности персонала, выполняющего работы (оказывающего услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации лаборатории, включая распределение прав, обязанностей, ответственности между сотрудниками лаборатории;

(пп. "б" в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

в) определение исполнительным органом юридического лица (индивидуальным предпринимателем) должностного лица (менеджера по качеству), обеспечивающего использование системы менеджмента качества и ее постоянное функционирование;

49.4. комплекс мер, направленных на:

а) предотвращение и разрешение конфликта интересов;

б) обеспечение гарантий независимости работников метрологической службы или лаборатории юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, от коммерческого, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых работ;

в) обеспечение обязанности работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность;

49.5. наличие политики и процедур выявления потребности в дополнительной профессиональной подготовке и обучении работников, выполняющих работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации, обеспечения прохождения ими такой подготовки, правил привлечения стажеров к работам по обеспечению единства измерений, системы контроля за деятельностью работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации со стороны уполномоченных лиц;

(в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

49.6. правила обеспечения конфиденциальности информации, в том числе поступающей от третьих лиц;

49.7. систему управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя:

а) правила, обеспечивающие наличие у заявителя или аккредитованного лица в бумажном и (или) электронном виде, в том числе с использованием электронных справочных правовых систем, документов, указанных в пункте 43 настоящих критериев аккредитации;

(в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

б) правила, обеспечивающие наличие у заявителя или аккредитованного лица документов, подтверждающих получение работниками высшего, среднего и (или) дополнительного профессионального образования и опыта работы: документы о получении работниками высшего и (или) среднего и (или) дополнительного профессионального образования, трудовые книжки, трудовые или гражданско-правовые договоры или копии указанных документов.

в) правила утверждения и регистрации документов;

г) правила ознакомления работников с документами;

д) правила резервного копирования и восстановления документов;

е) правила обеспечения актуальности используемых версий документов (в том числе правила обеспечения актуальности используемых версий документов, содержащихся в федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов);

ж) правила, обеспечивающие наличие необходимых документов в местах их применения работниками структурного подразделения, осуществляющего деятельность в области аккредитации;

з) правила пересмотра документов и внесения изменений в документы в рамках управления документацией;

и) правила, предусматривающие фиксацию в системе управления документацией даты внесения в документы соответствующих изменений и конкретного работника, внесшего соответствующие изменения;

к) систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования;

л) правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов;

м) систематизированное ведение сведений о работниках, непосредственно выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации;

49.8. систему учета, правил приемки, хранения и возврата объектов, на которые распространяются работы в области аккредитации;

49.9. механизм внутреннего контроля соблюдения требований системы менеджмента качества, предусматривающего:

а) установление правил контроля соблюдения требований системы менеджмента качества (далее - внутренний аудит), включающих:

периодичность проведения внутреннего аудита с указанием специалистов, ответственных за проведение внутреннего аудита;

программу проведения внутренних аудитов, включающую процедуру, объекты, участников проведения внутреннего аудита;

правила формирования документарного отчета по итогам внутреннего аудита, включающего в том числе сведения о мероприятиях, предпринимаемых в связи с выявлением работ, выполненных с нарушением установленных требований (далее - корректирующие мероприятия);

б) установление правил проведения анализа системы менеджмента качества, организуемого руководителем структурного подразделения юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации, или его заместителем:

(пп. "б" в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

наличие методики проведения анализа;

периодичность проведения анализа;

порядок формирования документарного отчета по итогам анализа, в том числе с указанием сведений о корректирующих мероприятиях;

49.10. правила управления качеством результатов работ в области аккредитации, в том числе правила планирования и анализа результатов контроля качества работ в области аккредитации;

49.11. правила на случай выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований, устанавливающие:

а) обязанности работников в случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований (в том числе по приостановлению выдачи результатов работ в области аккредитации);

б) необходимость оценки влияния работ, выполненных с нарушением установленных требований, на результаты выполнения работ в области аккредитации;

в) обязанность осуществления корректирующих мероприятий;

г) правила извещения заказчика работ о работах, выполненных с нарушением установленных требований;

д) меры ответственности в отношении работников, принявших необоснованное решение о возобновлении работ;

е) правила описания работ, выполненных с нарушением установленных требований;

49.12. правила осуществления корректирующих мероприятий, предусматривающих:

а) систему анализа причин возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований;

б) правила выбора корректирующих мероприятий;

в) правила оценки достижения целей корректирующих мероприятий;

г) правила описания результатов корректирующих мероприятий;

49.13. правила осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований (далее - предупреждающие мероприятия), предусматривающих:

а) определение потенциальных причин возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований;

б) правила инициирования предупреждающих мероприятий, а также предотвращения повторения работ, выполненных с нарушением установленных требований;

в) правила планирования предупреждающих мероприятий и описания (фиксации) их результатов;

49.14. требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, привлекаемым в целях выполнения отдельных работ в области аккредитации, правил ведения записей о соответствии выполненной ими работы установленным требованиям;

49.15. правила использования оборудования для проведения работ (оказания услуг) в области аккредитации, предусматривающих:

а) идентификацию каждой единицы оборудования и программного обеспечения (в том числе наименование изготовителя, идентификацию типа и серийного номера или другую уникальную идентификацию);

б) определение местонахождения оборудования (при необходимости);

в) наличие эксплуатационной документации на использованное оборудование;

г) наличие сведений об утверждении типа средств измерений (для средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования);

д) наличие свидетельств об аттестации эталонов единиц величин, свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, а также графиков аттестации эталонов единиц величин, поверки и калибровки средств измерений;

е) наличие плана обслуживания (при необходимости) и результатов проведенного обслуживания оборудования;

ж) регистрация повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования;

49.16. правила использования стандартных образцов, предусматривающие:

а) наличие паспорта стандартного образца с инструкцией по применению, включающего установленные значения состава и (или) свойств с относящимися к ним погрешностями и (или) неопределенностями, прослеживаемости;

б) применение стандартного образца в рамках его срока годности;

в) применение стандартного образца, соответствующее его назначению (градуировка, контроль точности или другое), указанному в паспорте стандартного образца;

49.17. правила обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для осуществления деятельности (температура, влажность воздуха, освещенность, уровень шума и иные внешние условия), оказывающие влияние на качество результатов работ в области аккредитации, включающие:

а) сведения о конкретных показателях внешних условий, в том числе допустимых отклонениях от них, а также технических требованиях к помещениям;

б) правила периодического документирования и контроля показателей, характеризующих состояние внешних условий, в том числе правила предотвращения влияния внешних условий, не соответствующих установленным требованиям, на результаты конкретных работ в области обеспечения единства измерений, проводимых структурным подразделением, осуществляющим деятельность в области аккредитации;

49.18. правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи:

49.19. правила приобретения и проверки реактивов и иных расходных материалов на соответствие установленным требованиям, а также наличие документации на реактивы и иные расходные материалы;

49.20. правила по рассмотрению претензий заказчиков и третьих лиц;

49.21. правила информационного взаимодействия с заказчиками.

50. Положения подпунктов 49.15 - 49.19 настоящих критериев аккредитации не применяются к заявителям или аккредитованным лицам, выполняющим работы по метрологической экспертизе.

### Дополнительные критерии аккредитации

51. Разработанное испытателем или аккредитованным лицом, выполняющим работы но аттестации методик, руководство по качеству также должно предусматривать:

51.1. правила исследования и подтверждения соответствия:

а) аттестуемой методики измерений - ее целевому назначению, свойствам объекта измерений и характеру измеряемых величин;

б) условий выполнения измерений - требованиям к применению данной методики измерений:

в) показателей точности результатов измерений и способов обеспечения достоверности измерений, приведенных в методике, - установленным обязательным метрологическим требованиям к измерениям (в том числе требованиям по оценке неопределенности измерений);

г) используемых в составе методики измерений средствам измерений и стандартных образцов - условиям обеспечения прослеживаемости результатов измерений к государственным первичным эталонам единиц величин, а в случае отсутствия соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств (за исключением эмпирических методик, для которых результаты измерений получают в условных единицах, числах, баллах но соответствующей шкале измерений применительно к используемому методу измерений);

д) записей результатов измерений - требованиям к единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации.

е) форм представления результатов измерений - метрологическим требованиям;

ж) правила построения и изложения документов на методики измерений;

51.2. правила оформления свидетельства об аттестации методики (метода) измерений, его регистрации и передачи информации об аттестованных методиках измерений в Федеральный информационный фонд но обеспечению единства измерений;

52. Заявитель, выполняющий работы по аттестации методик, должен обеспечить наличие не менее трех документов (проектов документов), устанавливающих соответствие (несоответствие) методик измерений в заявленной области аккредитации установленным метрологическим требованиям с приложением результатов экспериментальных и теоретических исследований (отчетов об аттестации).

53. Разработанное заявителем или аккредитованным лицом, выполняющим работы по испытаниям стандартных образцов, руководство по качеству также должно предусматривать:

53.1. требования к разработке программы испытаний стандартных образцов, устанавливающей:

а) содержание, объем, условия проведения испытаний стандартных образцов в целях утверждения типа, количество представляемых на испытания образцов, алгоритмы обработки полученных при испытаниях результатов;

б) требования к процедуре отбора и количеству вещества (материала) стандартного образца, необходимого для испытаний (при необходимости);

в) методику подготовки проб вещества (материала) стандартного образца для выполнения измерений;

г) методики определения метрологических и технических характеристик стандартного образца, включая: величины, характеризующие состав или свойство вещества (материала) стандартного образца, неоднородность, нестабильность, показатели точности аттестованного значения стандартного образца;

д) способы установления и демонстрации прослеживаемости метрологических характеристик стандартного образца;

е) требования к выбору компетентных лабораторий юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в межлабораторном эксперименте (при необходимости);

ж) проведение анализа и оценки соответствия материалов по разработке, отчета по разработке стандартного образца (при его наличии);

з) определение метрологических и технических характеристик стандартного образца, выраженных в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации;

53.2. требования к методикам определения метрологических и технических характеристик стандартных образцов, предусматривающих:

а) меры безопасности при работе с материалом стандартного образца и (при необходимости) необходимых разрешительных документах и их наличии;

б) характер производства стандартного образца (серийное или единичное);

в) требования к определению метрологических и технических характеристик стандартного образца;

г) обоснование срока годности стандартного образца, условий применения, хранения, транспортирования (при необходимости), маркировки стандартного образца;

53.3. требования к оформлению акта испытаний и приложений к нему: протокола испытаний стандартного образца, проект описания типа стандартного образца.

54. Разработанное заявителем или аккредитованным лицом, выполняющим работы по испытаниям средств измерений, руководство по качеству также должно предусматривать:

54.1. требования к разработке программы испытаний средств измерений, устанавливающей:

а) объект испытаний;

б) количество представляемых на испытания серийно изготовленных образцов средств измерений;

в) содержание и объем испытаний;

г) методики (методы) испытаний;

д) условия проведения испытаний;

е) алгоритмы обработки полученных при испытаниях результатов, предусматривающие:

определение метрологических и технических характеристик средства измерений, включая показатели точности, выраженных в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации;

идентификацию программного обеспечения и оценку его влияния на метрологические характеристики средства измерений (при наличии программного обеспечения);

разработку или выбор методики поверки и ее опробование;

обоснование интервала между поверками;

анализ конструкции испытываемого средства измерений на наличие ограничений доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) с целью предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений;

проверку выполнения (при наличии) обязательных требований к средствам измерений, в том числе требований к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений;

54.2. требования к наличию методик (методов) испытаний средств измерений, соответствующих области деятельности структурного подразделения, осуществляющего деятельность в области аккредитации, предусматривающих:

а) меры безопасности с учетом области применения средства измерений с указанием необходимых разрешительных документов;

б) характер производства средства измерений (серийное или единичное);

в) оценку заявляемых метрологических и технических характеристик средства измерений, включая показатели точности;

г) оценку обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений (при необходимости);

д) рассмотрение документов, по которым осуществляется изготовление средства измерений;

е) оценку протоколов предварительных испытаний средства измерений;

54.3. требования по результатам испытаний средств измерений к оформлению описания типа средства измерений, методики поверки (при необходимости), акту испытаний средства измерений в целях утверждения типа.

55. Разработанное заявителем или аккредитованным лицом, выполняющим работы по поверке средств измерений и калибровке средств измерений, руководство по качеству также должно предусматривать:

55.1. требования к оформлению свидетельства об аттестации эталонов единиц величин с указанием прослеживаемости к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств;

55.2. требования к оформлению свидетельства о поверке средств измерений;

55.3. требования к оформлению сертификата калибровки с указанием прослеживаемости к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

55.4. требования к учету и хранению поверительных и калибровочных клейм.

55.5. требования к оформлению протоколов и результатов поверки и калибровки;

55.6. требования для калибровочных работ, предусматривающие:

а) описание процедур определения метрологических и технических характеристик средств измерений, включая показатели точности, выраженные в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации;

(пп. "а" в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

б) описание процедуры идентификации программного обеспечения (при наличии программного обеспечения);

(пп. "б" в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

в) разработку или выбор методики калибровки и ее опробование;

г) проверку соблюдения ограничений доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) с целью предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений;

д) описание процедуры оценки неопределенности результатов калибровки;

(пп. "е" в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

55.6.1. При проведении калибровки средств измерений лаборатория должна иметь описание процедуры выбора эталонов единиц физических величин, стандартных образцов, применяемых в качестве эталонов, а также вспомогательного оборудования, используемого при проведении калибровки.

(п. 55.6.1 введен приказом Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

55.7. наличие методик поверки и (или) калибровки средств измерений в соответствии с областью аккредитации;

(в ред. приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

55.7.1. Все средства измерений, используемые для калибровочных работ, включая средства для вспомогательных измерений, имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов калибровки, должны быть поверены или калиброваны перед вводом в эксплуатацию.

(п. 55.7.1 введен приказом Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)

55.8. наличие правил применения изображения знака национальной системы аккредитации.

56. Разработанное заявителем или аккредитованным лицом, выполняющим работы по метрологической экспертизе, руководство по качеству также должно предусматривать:

56.1. правила оценки и установления при метрологической экспертизе:

а) полноты и правильности изложения метрологических требований, включая требования к показателям точности к измерениям, средствам измерений, стандартным образцам, методикам (методам) измерений, методам оценки соответствия характеристик объектов регулирования;

б) реализуемость установленных обязательных метрологических требований, включая требования к показателям точности;

в) соответствие показателей точности заданным требованиям к объектам регулирования;

г) соответствие применяемых средств и методик (методов) измерений установленным показателям точности измерений;

д) возможность выполнения метрологических требований, указанных в объекте регулирования;

е) соответствие алгоритмов обработки результатов измерений задачам измерений, изложенным в объекте регулирования;

ж) правильность использования метрологических терминов, наименований и обозначений измеряемых единиц величин;

56.2. правила оформления заключения по результатам метрологической экспертизы;

57. Заявитель или аккредитованное лицо, выполняющее работы по метрологической экспертизе, должны обеспечить наличие не менее трех заключений (проектов заключений), подготовленных по результатам метрологической экспертизы;

58. Дополнительными критериями аккредитации при осуществлении аккредитации в области обеспечения единства измерений в целях осуществления деятельности в области использования атомной энергии являются:

а) наличие у работников, непосредственно выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений, не менее двух лет опыта работы в области использования атомной энергии;

б) наличие установленных санитарно-защитных зон и зон наблюдения, а также спецодежды и средств индивидуальной защиты для персонала и посетителей;

в) наличие документированных процедур допуска в помещения лиц, не относящихся к персоналу;

г) наличие требований по учету (контролю) ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ, в том числе по приемке, хранению, внутренним перемещениям, возвращению, утилизации, списании, транспортированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными нормами и правилами по безопасности в области использования атомной энергии и правилами транспортировки опасных грузов;

д) наличие специально предназначенных мест (пунктов) для хранения радиоактивных отходов, организованных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии (при образовании радиоактивных отходов);

е) наличие допуска к проведению работ по обеспечению единства измерений в области использования атомной энергии, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

ж) выполнение обязательных метрологических требований к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области использования атомной энергии, устанавливаемых Госкорпорацией "Росатом" по согласованию с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

4. Метрологические основы поверки и калибровки средств измерений геометрических величин.

Государственная поверочная схема средств  измерений геометрических величин

В соответствии с кодификатором групп средств измерений, изложенным в МИ 2314-2006 к средствам измерений геометрических величин относятся:

- Средства измерений длины. Меры длины концевые, Меры длины штриховые, Инструмент измерительный, Приборы оптико-механические;

- Средства измерений разностей координат по сигналам космических навигационных систем

- Средства измерений параметров шероховатости Rmax, Rz, Ra в диапазоне 0,025-6000 мкм

- Средства измерений отклонений от круглости

- Средства измерений отклонений от плоскостности интерференционные

- Средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности

- Средства измерений параметров эвольвентных поверхностей

- Средства измерений параметров зубчатых зацеплений

- Средства измерений параметров резьб

- Средства измерений плоского угла

- Дефектоскопы, толщиномеры с односторонним доступом к объекту

- Средства измерений поверхностной плотности и толщины тонких ленточных и листовых материалов'

- Средства измерений поверхностной плотности покрытий

- Средства измерений толщины покрытий, дефектов покрытий

- Средства измерений площади

- Средства измерений относительного изменения площади сечения протяженных изделий

- Средства измерений геометрических размеров и расположения локальных несплошностей материалов деталей

- Средства измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур 90..1800 К

Поверка и калибровка средств измерений геометрических величин проходит по методам передачи единицы, утвержденные в государственных поверочных схемах:

- Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №2840 от 29.12.2018 г.

- Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1045 от 28.05.2018 г.

- Государственная поверочная схема для средств измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №2340 от 09.11.2018 г.

- ГОСТ 8.296-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров шероховатости Rmax, Rz в диапазоне от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм»

- Государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне от 0,01·10-6 до 100·10-6К-1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 К, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №2663 от 14.12.2018 г.

- Государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №2842 от 26.11.2018 г.

К методам передачи единиц в соответствии с государственной поверочной схемой являются:

- прямые измерения частоты;

- измерения относительной разности частот с использованием компаратора;

- измерения разности шкал времени с использованием ПКЧ;

- измерения разности шкал времени по каналам связи и по сигналам ГНСС;

- прямые измерения интервалов времени.

В соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» при утверждении типа средства измерений проводится опробование разработанной при испытаниях методики поверки, которая не должна противоречить требованиям государственной поверочной схемы.

Обеспечение правильной передачи размера единиц физических величин во всех звеньях метрологической цепи осуществляется посредством поверочных схем. Поверочные схемы в зависимости от области распространения подразделяются на следующие виды:

- межгосударственные поверочные схемы;

- государственные поверочные схемы;

- локальные поверочные схемы.

Межгосударственные поверочные схемы (для стран СНГ) утверждаются Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Государственная поверочная схема распространяется на все СИ данной физической величины, применяемые в стране.

Локальная поверочная схема распространяется на СИ, подлежащие поверке в данном предприятии, ведомстве, республике, регионе и др. В соответствии со своей областью распространения локальная поверочная схема может называться поверочной схемой предприятия, ведомственной, республиканской, региональной и т.д.

Локальные поверочные схемы не должны противоречить государственным поверочным схемам для СИ тех же физических величин. Они должны конкретизировать требования государственных поверочных схем применительно к своей области распространения.

Допускается разработка локальных поверочных схем для видов измерений, не охваченных государственными поверочными схемами.

Поверочная схема устанавливает передачу размера единиц одной или нескольких взаимосвязанных величин. Она должна включать не менее двух ступеней передачи размера. Поверочную схему для средств измерений одной и той же величины, существенно отличающихся по диапазонам измерений, условиям применения и методам поверки, а также для средств измерений нескольких физических величин допускается подразделять на части. На чертежах поверочной схемы должны быть указаны:

• наименования средств измерений и методов поверки;

• номинальные значения физических величин или их диапазоны;

• допускаемые значения погрешностей средств измерений;

• допускаемые значения погрешностей методов поверки.

Государственную поверочную схему разрабатывает НМИ, являющийся хранителем государственного эталона единицы соответствующей величины (в случае отсутствия эталона – ГНМЦ, ответственный за данную область измерений). По его предложению государственная схема утверждается в виде государственного стандарта или рекомендации по метрологии.

Документы на государственную поверочную схему должны состоять из чертежа поверочной схемы и текстовой части, содержащей пояснения к чертежу.

Локальные поверочные схемы разрабатывают метрологические службы предприятий (организаций, министерств, ведомств, республик и т.д.) или другие организации, которым это поручено. Они утверждаются в качестве нормативно-технического или методического документа предприятия (организации, министерства, ведомства, республики и т.д.). Локальная поверочная схема должна быть согласована с предприятием (организацией), осуществляющим поверку исходного эталона, возглавляющего эту схему.

Локальную поверочные схемы оформляют в виде чертежа. Допускается дополнять чертеж текстовой частью.

На чертеже поверочной схемы указывают:

- наименование групп СИ, номинальные значения или диапазоны значений физических величин, диапазоны важнейших условий измерений, определяющих порядок передачи размера единицы;

- наименование методов передачи размера единиц;

- соподчинение СИ в системе передачи размера единицы.

Чертеж поверочной схемы должен состоять из полей, расположенных друг под другом и разделенных штриховыми линиями.

Поля должны иметь наименования:

- «Первичный эталон» («Первичные эталоны»);

-«Вторичные эталоны»;

- «Эталоны, заимствованные из других государственных поверочных схем»;

- «Рабочие эталоны k-го разряда» (для каждого разряда отдельное поле);

- «Рабочие средства измерений».

Под полем первичных эталонов располагают поле вторичных эталонов, затем - поле рабочих эталонов 1-го разряда и далее поля рабочих эталонов последующих разрядов. Допускается при необходимости под полем вторичных эталонов располагать поле рабочих эталонов 0-го разряда (например, если при пересмотре государственной поверочной схемы необходимо предусмотреть дополнительную ступень передачи размера единицы эталонам 1-го разряда).

Верхнее поле чертежа локальной поверочной схемы должно иметь наименование "Исходные эталоны". Разряды рабочих эталонов, указываемые в локальных поверочных схемах, должны соответствовать разрядам, присвоенным этим эталонам в государственной поверочной схеме.

Число полей зависит от структуры поверочной схемы. Методика количественного обоснования структуры и параметров поверочных схем изложена в рекомендации МИ 2230-92 "ГСИ. Методика количественного обоснования поверочных схем при их разработке".

Наименование полей указывают в левой части чертежа, отделенной вертикальной сплошной линией.

Наименование первичного эталона заключают в прямоугольник, образованный двойной линией. Наименование вторичных эталонов, рабочих эталонов и рабочих СИ указывают в прямоугольниках, образованных одинарной линией. Наименование методов передачи размера единиц заключают в горизонтальные овалы, которые располагают между наименованиями объектов поверки и СИ, от которых передают размер.

Методы передачи размера единиц, указываемые на поверочных схемах, с целью унификации должны соответствовать одному из следующих общих методов:

- непосредственное сличение (т.е. без средств сравнения);

- сличение при помощи компаратора (т.е. при помощи средств сравнения);

- метод прямых измерений;

- метод косвенных измерений.

При указании метода передачи размера единиц допускается в текстовой части отражать специфику поверки СИ.

Передачу размера единицы сверху вниз изображают сплошными линиями, соединяющими объекты поверки с соответствующими средствами поверки. В разрыв этих линий помещают овалы с указанием методов передачи размера единиц. Овалы располагают в разрывах штриховых линий, разделяющих соответствующие поля схемы.

Размеры элементов поверочной схемы должны быть одинаковыми в пределах одного поля.

Текстовая часть поверочной схемы должна состоять из вводной части и пояснений к элементам поверочной схемы, несущих дополнительную информацию.

В связи с тем, что важнейшим видом метрологической деятельности по обеспечению единства измерений в стране является передача информации о размерах  единиц физических величин средствам измерений и ввиду чрезвычайной важности правильной передачи размера единиц и во избежание потерь точности измерений порядок передачи строго регламентирован и закреплен в, так называемых, поверочных схемах.

Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм устанавливает порядок передачи единицы длины от государственного первичного эталона единицы длины – метра средствам измерений с помощью вторичных и рабочих эталонов с указанием погрешностей и основных методов поверки.

Государственная поверочная схема состоит из четырех частей:

часть 1. Источники излучений и средства измерений длин волн;

часть 2. Меры длины штриховые и измерители перемещений;

часть 3. Меры длины концевые плоскопараллельные и средства измерений наружных и внутренних размеров;

часть 4. Измерители перемещений, меры рельефные и микроскопы в области нанодиапазона.

Графическая часть Государственной поверочной схемы для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм представлена в приложениях А, Б, В и Г. 2.

Государственный первичный эталон Государственный первичный эталон представляет собой комплекс, в состав которого входят следующие средства измерений:

источник эталонного излучения – He-Ne/I2 лазер, стабилизированный по линии насыщенного поглощения в молекулярном йоде-127;

установка для измерений разности частот источников лазерного излучения; универсальный интерференционный метровый компаратор;

лазерный интерференционный тридцатиметровый компаратор;

лазерный интерференционный компаратор для измерений длины в субмикронном и нанодиапазоне; гетеродинный интерферометр.

Номинальное значение длины волны, при котором воспроизводится единица, составляет 0,633 мкм.

Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений Sо, не превышающим 5,6∙10-12 при 100 независимых измерениях. Неисключенная систематическая погрешность (о((не превышает 2,2∙10-12 . Стандартная неопределенность: оцененная по типу А - uAо= 5,6·10-12 ; оцененная по типу В - uBо= 1,5·10-12 . Суммарная стандартная неопределенность - uСо=5,8·10-12 . Расширенная неопределенность - UPо=1,16·10-11. 3 Среднее квадратическое отклонение результата измерений S при передаче единицы длины лазерным интерференционным компаратором для измерений длины в субмикронном и нанодиапазоне и гетеродинным интерферометром в диапазоне (1·10-9 - 1·10-4 ) м не превышает 0,1 нм. Среднее квадратическое отклонение результата измерений S при передаче единицы длины мерам длины концевым плоскопараллельным и мерам длины штриховым с помощью универсального интерференционного метрового компаратора диапазоне (1·10-6 - 1) м не превышает 0,03 мкм. Среднее квадратическое отклонение результата измерений S при передаче единицы длины с помощью лазерного интерференционного тридцатиметрового компаратора диапазоне (1 - 30) м не превышает 5 мкм.

Государственный первичный эталон применяют для передачи единицы длины вторичным, рабочим эталонам и средствам измерений методом прямых измерений и методом сличения с помощью компаратора и мер сравнения (меры длины концевые плоскопараллельные класса точности 00 по ГОСТ 9038-90 «Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия», меры длины штриховые класса точности 0 по ГОСТ 12069-90 «Меры длины штриховые брусковые. Технические условия», ленты измерительные длиной 24000 мм в соответствии с МИ 1987-89 «Рекомендация. ГСИ Меры длины штриховые. Общие требования к поверке»).

Примечание: для передачи единицы длины средствам измерений – системам измерительным лазерным в диапазоне от 0 до 80000 мм может применяться также Государственный первичный специальный эталон единицы длины ГЭТ 199-2018 методом прямых измерений.

Вторичные эталоны

Вторичные эталоны 1-й части

В качестве вторичных эталонов применяют частотностабилизированные лазеры в диапазоне длин волн от 0,4 до 11 мкм.

Средние квадратические отклонения суммарной погрешности SΣо результатов сличений вторичных эталонов с государственным первичным эталоном составляет от 1·10-11 до 1·10-9 . В качестве компаратора применяются установки на основе вакуумированного интерферометра Фабри-Перо.

Вторичные эталоны применяют для поверки рабочих эталонов 1-го разряда – спектральных ламп, частотно-стабилизированных лазеров сличением с помощью компаратора, измерителей длин волн методом прямых измерений, рабочих эталонов 2-го разряда – измерителей длин волн лазеров импульсного излучения методом прямых измерений, а также средствам измерений – частотно-стабилизированным лазерам непрерывного излучения методом сличения с помощью компаратора.

Вторичные эталоны 2 части

В качестве вторичных эталонов применяют меры длины штриховые и установки для поверки штриховых мер длины в диапазоне от 0,001 до 1000 мм.

Средние квадратические отклонения суммарной погрешности SΣ результатов сличений вторичных эталонов с государственным первичным эталоном составляют от (0,03+0,1·L) до (0,05+0,1·L) мкм, где L – длина, м.

Вторичные эталоны применяют для поверки рабочих эталонов 1-го разряда – мер длины штриховых, дифракционных голографических мер длины методом прямых измерений и методом сличения с помощью компаратора.

Вторичные эталоны 3-й части

В качестве вторичных эталонов применяют интерференционные установки для поверки мер длины концевых плоскопараллельных в диапазонах от 0,1 до 100 мм, от 100 до 1000 мм и интерференционные установки для измерений внутренних размеров от 0,5 до 200 мм.

Средние квадратические отклонения суммарной погрешности SΣ результатов сличений вторичных эталонов с государственным первичным эталоном составляют от (0,02+0,1·L) до (0,05+0,1·L) мкм, где L – длина, м.

Вторичные эталоны применяют для поверки рабочих эталонов 1-го разряда - мер длины концевых плоскопараллельных, мер внутренних диаметров методом прямых измерений, рабочих эталонов 2-го разряда - мер длины концевых плоскопараллельных методом прямых измерений и средств измерений – мер длины концевых плоскопараллельных классов точности 00 и 01 по ГОСТ 9038-90 «Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия» методом прямых измерений.

Вторичные эталоны 4-й части

В качестве вторичных эталонов применяют измерители перемещений лазерные в диапазоне от 10-9 до 10-2 м.

Средние квадратические отклонения суммарной погрешности SΣ результатов сличений вторичных эталонов с государственным первичным эталоном составляют от 0,5 до 3,0 нм.

Вторичные эталоны применяют для поверки рабочих эталонов 1-го разряда – микроскопов с лазерным интерферометром и измерителей перемещений лазерных методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны

Рабочие эталоны 1-й части

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют спектральные лампы в диапазоне от 0,4 до 0,7 мкм, частотностабилизированные лазеры и измерители длин волн лазеров в диапазоне от 0,4 до 11 мкм.

Доверительные границы относительных погрешностей δ0 при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 1-го разряда составляют от ±2(10-10 до ±7(10-8 .

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда – спектральных ламп, мер и стандартных образцов спектра поглощения и пропускания, частотно-стабилизированных лазеров непрерывного излучения, а также источников излучения, входящих в состав измерителей линейных перемещений (часть 2), методом сличения с помощью компаратора, лазерных спектрометров методом непосредственного сличения, измерителей длин волн лазеров непрерывного излучения, измерителей длин волн лазеров импульсного излучения методом прямых измерений, средств измерений – частотно-стабилизированных лазеров непрерывного излучения методом сличения с помощью компаратора.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют спектральные лампы, меры и стандартные образцы спектра поглощения и пропускания в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, частотно-стабилизированные лазеры непрерывного излучения, измерители длин волн лазеров непрерывного излучения и лазерные спектрометры в диапазоне от 0,4 до 11 мкм, измерители длин волн лазеров импульсного излучения в диапазоне от 0,4 до 1,2 мкм.

Доверительные границы относительных погрешностей δ0 при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 2-го разряда составляют от ±1(10-8 до ±5(10-3 .

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки средств измерений – спектрометров и спектрофотометров, частотностабилизированных лазеров и нестабилизированных лазеров непрерывного излучения – мер длин волн, лазеров импульсного излучения методом прямых измерений, частотно-стабилизированных лазеров и нестабилизированных лазеров непрерывного излучения – мер длин волн методом сличения с помощью компаратора и измерителям длин волн лазеров непрерывного излучения, лазерным спектрометрам, измерителям длин волн импульсного излучения методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны 2-й части

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют меры длины штриховые, дифракционные голографические меры длины в диапазоне от 0,001 до 1000 мм и геодезические жезлы длиной 1000, 1200, 3000 мм. 4.2.1.2 Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 1-го разряда составляют от ±(0,02+0,2·L) до ±(0,1+0,2·L) мкм, где L – длина, м.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда - мер длины штриховых, голографических измерительных систем линейных перемещений методом сличения с помощью компаратора и средств измерений – измерителей линейных перемещений методом прямых измерений и мер длины штриховых классов точности 0 и 1 по ГОСТ 12069-90 «Меры длины штриховые брусковые. Технические условия», измерительных преобразователей линейных перемещений, проволок мерных методом сличения с помощью компаратора.

Рабочие эталоны 2 разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют меры длины штриховые, голографические измерительные системы линейных перемещений в диапазоне от 0,001 до 1000 мм, измерители линейных перемещений лазерные в диапазоне от 0 до 80000 мм, ленты измерительные в диапазоне от 0,001 до 24 м и установки для поверки измерительных лент в диапазоне от 0,001 до 24 м.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 2-го разряда составляют от ±(0,02+0,5·L) до ±(2+2·L) мкм, где L – длина, м.

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 3-го разряда - приборов измерительных двухкоординатных методом прямых измерений, мер длины штриховых, растровых измерительных преобразователей методом сличения с помощью компаратора, лент измерительных методом сличения с помощью компаратора или методом прямых измерений, рабочих эталонов 4-го разряда – установок для поверки измерительных рулеток методом прямых измерений и средств измерений – приборов измерительных двухкоординатных, микроскопов и проекторов измерительных методом прямых измерений, мер длины штриховых классов точности 2 и 3 по ГОСТ 12069-90 «Меры длины штриховые брусковые. Технические условия», измерительных преобразователей линейных перемещений методом сличения с помощью компаратора.

Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют приборы измерительные двухкоординатные в диапазоне от 0 до 200 мм, меры длины штриховые растровые, измерительные преобразователи в диапазоне от 0,1 до 1000 мм, и ленты измерительные в диапазоне от 0,001 до 50 м. 4.2.3.2 Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 3-го разряда составляют от ±(1+5·L) мкм до ±(10+10·L) мкм, где L – длина, м.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 4-го разряда – мер длины штриховых методом сличения с помощью компаратора и приборов измерительных двухкоординатных, микроскопов измерительных, установок для поверки измерительных рулеток методом прямых измерений и средств измерений – приборов измерительных двухкоординатных, микроскопов и проекторов измерительных, систем для измерений длины материалов, курвиметров, измерительных преобразователей линейных перемещений тросовых, шаблонов, луп измерительных методом прямых измерений, метроштоков, рулеток измерительных классов точности 2 и 3 по ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия», линеек охватывающих, лент землемерных, мер длины штриховых классов точности 4 и 5 по ГОСТ 12069-90 «Меры длины штриховые брусковые. Технические условия», измерительных преобразователей линейных перемещений методом сличения с помощью компаратора.

Рабочие эталоны 4-го разряда

В качестве рабочих эталонов 4-го разряда применяют приборы измерительные двухкоординатные и микроскопы измерительные в диапазоне от 0 до 1000 мм, меры длины штриховые в диапазоне от 0,1 до 1000 мм, установки для поверки измерительных рулеток в диапазоне от 0,001 до 50 м. 4.2.4.2 Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 4-го разряда составляют от ±(10+10·L) до ±(20+30·L) мкм, где L – длина, м. 4.2.4.3 Рабочие эталоны 4-го разряда применяют для поверки средств измерений – мер складных, нивелирных реек, линеек измерительных методом непосредственного сличения, шаблонов, луп измерительных, метроштоков, рулеток измерительных классов точности 2 и 3 по ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия», линеек охватывающих, лент землемерных методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 3-й части

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют меры длины концевые плоскопараллельные в диапазоне от 0,1 до 1000 мм, приборы для поверки средств измерений наружных и внутренних размеров в диапазоне от 0 до 1500 мм, меры внутренних диаметров в диапазоне от 0,5 до 200 мм и геодезические жезлы длиной 1000, 1200, 3000 мм.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 1-го разряда составляют от ±(0,02+0,2·L) до ±(0,05+0,5·L) мкм, где L – длина, м.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда – установок для поверки измерительных головок, установок для поверки измерительных преобразователей, приборов для поверки средств измерений наружных и внутренних размеров, мер наружных и внутренних диаметров (кольца установочные, калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов и пр.) методом прямых измерений, мер длины концевых плоскопараллельных методом сличения с помощью компаратора и средств измерений - мер длины концевых плоскопараллельных класса точности 0 по ГОСТ 9038-90 «Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия» методом сличения с помощью компаратора, приборов для измерений наружных размеров, приборов для измерений наружных и внутренних размеров, контактных интерферометров методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют установки для поверки измерительных головок в диапазоне от 0 до 25 мм, установки для поверки измерительных преобразователей в диапазоне от 0,005 до 0,2 мм, меры длины концевые плоскопараллельные в диапазоне от 0,1 до 1000 мм, приборы для поверки средств измерений наружных и внутренних размеров в диапазоне от 0 до 1500 мм, меры наружных и внутренних диаметров в диапазоне от 0,5 до 500 мм, измерители линейных перемещений лазерные в диапазоне от 0 до 80000 мм.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 2-го разряда составляют от ±0,04 до ±40,02 мкм. 4.3.2.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 3-го разряда - мер длины концевых плоскопараллельных методом сличения с помощью компаратора, мер наружных и внутренних диаметров методом прямых измерений или методом сличения с помощью компаратора, приборов для поверки средств измерений наружных и внутренних размеров методом прямых измерений, рабочих эталонов 4-го разряда - приборов для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров, приборов для поверки средств измерений наружных и внутренних размеров методом прямых измерений и средств измерений – приборов для измерений наружных размеров, приборов для измерений внутренних размеров, преобразователей и приборов автоматизированного контроля методом прямых измерений, приборов для измерений наружных размеров методом непосредственного сличения, мер наружных и внутренних диаметров (кольца установочные, калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов и пр.) методом прямых измерений или методом сличения с помощью компаратора, мер длины концевых плоскопараллельных класса точности 1 по ГОСТ 9038-90 «Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия», систем измерительных лазерных методом сличения с помощью компаратора. 4.3.3 Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют меры длины концевые плоскопараллельные в диапазоне от 0,1 до 1000 мм, меры наружных и внутренних диаметров в диапазоне от 0,5 до 500 мм и приборы для поверки средств измерений наружных и внутренних размеров в диапазоне от 0 до 2000 мм.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 3-го разряда составляют от ±(0,1+1·L) до ±(0,2+2·L) мкм, где L – длина, м.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 4-го разряда - мер длины концевых плоскопараллельных методом сличения с помощью компаратора, мер наружных и внутренних диаметров методом прямых измерений или методом сличения с помощью компаратора, приборов для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров, приборов для поверки средств измерений наружных и внутренних размеров методом прямых измерений и средств измерений – систем лазерных для центровки валов, приборов для измерений наружных размеров методом прямых измерений, мер длины концевых плоскопараллельных классов точности 2 и 3 по ГОСТ 9038-90 «Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия» методом сличения с помощью компаратора, мер наружных и внутренних диаметров (кольца установочные, калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов и пр.) методом прямых измерений или методом сличения с помощью компаратора.

Рабочие эталоны 4-го разряда

В качестве рабочих эталонов 4-го разряда применяют меры длины концевые плоскопараллельные в диапазоне от 0,1 до 1000 мм, приборы для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров в диапазоне от 0 до 100 мм, меры наружных и внутренних диаметров в диапазоне от 0,5 до 500 мм и приборы для поверки средств измерений наружных и внутренних размеров в диапазоне от 0 до 6000 мм.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 4-го разряда составляют от ±0,2 до ±(0,5+5·L) мкм, где L – длина, м.

Рабочие эталоны 4-го разряда применяют для поверки средств измерений - мер длины концевых плоскопараллельных классов точности 4 и 5 в соответствии с МИ 1604-87 «ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные. Общие требования к методикам поверки», мер установочных, проволочек, роликов, принадлежностей к мерам длины концевым (боковиков), щупов измерительных методом сличения с помощью компаратора, мер наружных и внутренних диаметров (кольца установочные, калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов и пр.) методом прямых измерений или методом сличения с помощью компаратора, приборов для измерений наружных размеров, штангенинструмента, вилок лесных, приборов для измерений наружных и внутренних размеров, нутромеров, систем и преобразователей измерительных лазерных и оптических методом прямых измерений, приборов для измерений наружных размеров, приборов для измерений наружных и внутренних размеров, нутромеров методом прямых измерений или методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны 4-й части

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют меры рельефные, микроскопы с лазерным интерферометром и измерители перемещений лазерные в диапазоне от 10-9 до 10-2 м.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 1-го разряда составляют от ±1 до ±10 нм. 4.4.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда – мер рельефных, микроскопов электронных растровых измерительных и микроскопов сканирующих зондовых атомносиловых методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют меры рельефные, микроскопы электронные растровые измерительные и микроскопы сканирующие зондовые атомно-силовые в диапазоне от 10-9 до 10-2 м. 4.4.2.2 Доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 2-го разряда составляют от ±3 до ±50 нм.

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки средств измерений – мер рельефных, микроскопов электронных растровых измерительных и микроскопов сканирующих зондовых атомно-силовых методом прямых измерений.

Средства измерений

Средства измерений 1-й части

В качестве средств измерений применяют спектрометры и спектрофотометры в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, частотно-стабилизированные лазеры непрерывного излучения и нестабилизированные лазеры непрерывного излучения – меры длин волн в диапазоне от 0,4 до 11 мкм, измерители длин волн лазеров непрерывного излучения в диапазоне от 0,4 до 11 мкм, лазерные спектрометры в диапазоне от 0,4 до 11 мкм, измерители длин волн лазеров импульсного излучения в диапазоне от 0,4 до 1,2 мкм и лазеры импульсного излучения в диапазоне от 0,4 до 1,2 мкм. 5.1.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей ∆о средств измерений составляют от ±1(10-10 до ±2(10-2 .

Средства измерений 2-й части

В качестве средств измерений применяют меры длины штриховые в диапазоне от 0,1 до 2000 мм, измерительные преобразователи линейных перемещений в диапазоне от 0 до 32000 мм, приборы измерительные двухкоординатные, микроскопы и проекторы измерительные в диапазоне от 0 до 1000 мм, меры складные в диапазоне от 0 до 1000 мм, нивелирные рейки в диапазоне от 0 до 8000 мм, линейки измерительные в диапазоне от 0 до 3000 мм, шаблоны, лупы измерительные, метроштоки в диапазоне от 0 до 8000 мм, рулетки измерительные длиной до 100 м, линейки охватывающие до 10 м, ленты землемерные длиной до 50 м, проволоки мерные длиной до 24 м, измерительные преобразователи линейных перемещений тросовые до 50 м, измерители линейных перемещений в диапазоне от 0 до 80000 мм, системы для измерений длины материалов и курвиметры.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей ∆ средств измерений составляют от ±0,02 мкм до ±10·L мм, где L – длина, м.

Средства измерений 3-й части

В качестве средств измерений применяют меры длины концевые плоскопараллельные в диапазоне от 0,1 до 1000 мм, контактные интерферометры с ценой деления от 0,02 до 0,2 мкм, приборы для измерений наружных размеров (головки измерительные, индикаторы часового типа, скобы, микрометры, высотомеры и пр.) в диапазоне от 0 до 2000 мм, приборы для измерений наружных размеров (компараторы и приборы для измерений мер длины концевых плоскопараллельных и сортировки деталей и пр.) в диапазоне ±2500 мкм, системы лазерные для центровки валов в диапазоне ±15 мм, преобразователи и приборы автоматизированного контроля, приборы для измерений наружных и внутренних размеров (длиномеры горизонтальные и вертикальные, машины измерительные и пр.), нутромеры в диапазоне от 0 до 6000 мм, штангенинструмент в диапазоне от 0 до 5000 мм, вилки лесные в диапазоне от 1 до 750 мм, меры наружных и внутренних диаметров (кольца установочные, калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов и пр.) в диапазоне от 0,5 до 500 мм, системы и преобразователи измерительные лазерные и оптические в диапазоне от 0 до 30000 мм, системы измерительные лазерные в диапазоне от 0 до 80000 мм, меры установочные, проволочки и ролики, принадлежности к мерам длины концевым (боковики), щупы измерительные, приборы для измерений внутренних размеров в диапазоне от 0 до 500 мм.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей ∆ средств измерений составляют от ±0,02 мкм до ±1 мм.

Средства измерений 4-й части

В качестве средств измерений применяют меры рельефные в диапазоне от 10-8 до 10-2 м, микроскопы электронные растровые измерительные в диапазоне от 10-9до 10-4 м и микроскопы сканирующие зондовые атомносиловые в диапазоне от 10-9 до 10-6 м.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей ∆ средств измерений составляют от ±10 до ±1000 нм.

Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности устанавливает порядок передачи единицы длины от государственного первичного специального эталона единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности с помощью вторичных и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

Государственный первичный специальный эталон

ГПСЭ предназначен для хранения, воспроизведения и передачи единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности.

ГПСЭ состоит из комплекса следующих средств измерений:

− мост твердокаменный специальный «Трасса» с длиной рабочей поверхности 5 м;

− система измерительная стационарная, состоящая из автоколлиматора с зеркалом и каретки измерительной с дистанционным управлением;

− система измерительная автономная на базе электронных уровней;

− система измерительная мобильная на базе электронных уровней.

Диапазон значений отклонений от прямолинейности и плоскостности - Н, в котором воспроизводится единица, составляет (0-50) мкм.

ГПСЭ обеспечивает воспроизведение единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности со средним квадратическим отклонением среднего арифметического результата измерений - S, не превышающим 0,07 мкм/м при 10 независимых измерениях.

Неисключенная систематическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 - Θ(0,95), не превышает 0,10 мкм/м.

Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А - uА, не превышает 0,07 мкм/м.

Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B - uB, не превышает 0,07 мкм/м.

ГПСЭ применяют для установления эквивалентности эталонов Национальных метрологических институтов (НМИ) стран, подписавших CIPM MRA, а также для передачи единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности ВЭТ - методом сличений при помощи компаратора.

В качестве компаратора при проведении сличений применяется мобильная измерительная система ГПСЭ. Диапазон измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности мобильной измерительной системы ГПСЭ составляет (0-50) мкм. Доверительные границы суммарной абсолютной погрешности мобильной измерительной системы при доверительной вероятности 0,95 - ΔΣ(0,95), оценены в соответствии с ГОСТ Р 8.763 и не превышают 0,20 мкм/м.

Вторичные эталоны

В качестве вторичных эталонов применяют комплексы средств измерений, состоящие из моста твердокаменного с длиной рабочей поверхности от 2 до 4 м и измерительной системы, включающей два автоколлиматора с ценой деления 0,2", каретку измерительную с двумя зеркальными отражателями, или два уровня электронных с ценой деления 0,2", каретку измерительную и механизм перемещения каретки.

СКО результата сличения ВЭТ с ГСПЭ должно быть не более 0,2 мкм/м.

ВЭТ применяют для передачи единицы:

− приборам автоматическим автоколлимационным и гравитационным 1-го разряда с доверительными границами абсолютной погрешности δ=(0,5±0,2·L) мкм, а также линейкам оптическим 1-го разряда с ценой деления 0,5 и 1,0 мкм - методом прямых измерений;

− линейкам поверочным типов ШП, ШПХ, ШП-ТК и ШД 2-го разряда, а также средствам измерений - линейкам поверочным типов ШП, ШПХ, ШП-ТК и ШД классов точности 0 и 01 по ГОСТ 8026 - методом сличения при помощи компаратора;

− средствам измерений - линейкам оптическим с ценой деления 0,5 и 1,0 мкм, автоматическим автоколлимационным и гравитационным приборам с пределами допускаемой абсолютной погрешности Δ=(1+0,5·L+0,02·Н) мкм, а также интерферометрам лазерным с пределами допускаемой абсолютной погрешности Δ=(1,5·L) мкм - методом прямых измерений.

Рабочие эталоны

Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем

В качестве рабочих эталонов, заимствованных из других поверочных схем, применяют экзаменаторы 1-го и 2-го разрядов в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений плоского угла и меры длины концевые плоскопараллельные 2-го разряда по ГОСТ Р 8.763.

Экзаменаторы 1-го разряда совместно с мерами длины концевыми плоскопараллельными 2-го разряда применяют для передачи единицы уровням электронным с ценой деления 0,1" и 0,2" 1-го разряда и автоколлиматорам с измерительной кареткой с ценой деления 0,2" и 0,25" 1-го разряда, а также для поверки средств измерений - автоколлиматоров с измерительной кареткой с ценой деления 0,20" и 0,25" и уровней электронных с ценой деления 0,1" и 0,2" - методом прямых измерений.

Экзаменаторы 1-го разряда применяют для передачи единицы уровням электронным с ценой деления 0,5" и 1,0" 2-го разряда, а также для поверки средств измерений - автоколлиматоров с измерительной кареткой с ценой деления 0,5" и 1,0" и уровней электронных с ценой деления 0,5" и 1,0" - методом прямых измерений.

Экзаменаторы 2-го разряда применяют для передачи единицы микронивелирам типа МН-2 и уровням брусковым с ценой деления 0,02 мм/м 2-го разряда, а также для поверки средств измерений - микронивелиров типа МН-2 и уровней брусковых с ценой деления 0,02 мм/м по ГОСТ 9392 - методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют линейки оптические с ценой деления 0,5 и 1,0 мкм, приборы автоматические автоколлимационные и гравитационные, автоколлиматоры с измерительной кареткой с ценой деления 0,2" и 0,25", а также уровни электронные с ценой деления 0,1" и 0,2".

Доверительные границы абсолютной погрешности линеек оптических 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют δ=0,5 мкм и δ=1,0 мкм.

Доверительные границы абсолютной погрешности приборов автоматических автоколлимационных и гравитационных при доверительной вероятности 0,95 должны быть не более δ=(0,5 + 0,2·L) мкм.

Доверительные границы абсолютной погрешности уровней электронных и автоколлиматоров 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют соответственно δ=0,3" и δ=(0,3 - 0,6)".

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы линейкам поверочным ШД, ШП, ШПХ, ШМ, ШМ-ТК, блокам инструментально-поверочным ИПБ и плитам поверочным 2-го разряда методами прямых или косвенных измерений, а также для поверки методами прямых и косвенных измерений средств измерений: линеек поверочных типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ, УТ и ШМ-ТК класса точности 0 по ГОСТ 8026, блоков (ИБП) и плит поверочных классов точности 00 и 0 по ГОСТ 10905.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют линейки поверочные типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности 0 по ГОСТ 8026 при длине линеек до 1600 мм и класса точности 01 - при длине линеек 2000 мм и более, блоки инструментально-поверочные типа ИПБ из твердокаменных пород, плиты поверочные классов точности 0 и 1 по ГОСТ 10905, уровни электронные и автоколлиматоры с измерительной кареткой с ценой деления 0,5" и 1,0", микронивелиры типа МН-2 и уровни брусковые с ценой деления 0,02 мм/м, линейки поверочные типов ШД, ШП, ШП-ТК и ШПХ класса точности 01 по ГОСТ 8026.

Доверительные границы абсолютной погрешности рабочих эталонов 2-го разряда: блоков типа ИПБ, плит поверочных классов точности 0 и 1, линеек поверочных типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ, ШМ-ТК, ШП-ТК и ШПХ при доверительной вероятности 0,95 составляют от (0,5 + 0,5·L + 0,01·Н) до (1,5 +0,8·L + 0,02·H) мкм; уровней электронных и автоколлиматоров в комплекте с кареткой измерительной с ценой деления 0,5" и 1,0", микронивелиров типа МН-2 и уровней брусковых с ценой деления 0,02 мм/м при доверительной вероятности 0,95 составляют δ=1".

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы линейкам поверочным ШМ, ШМ-ТК, ШД, ШП, ШПХ, блокам типа ИПБ, оптическим плоскомерам и гидростатическим уровням 3-го разряда и для поверки средств измерений: линеек поверочных типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ, ШМ-ТК, УТ и УТ-ТК классов точности 01 и 1 по ГОСТ 8026 и плит поверочных класса точности 1 по ГОСТ 10905 методами прямых и косвенных измерений, или сличением при помощи компаратора (головки измерительной с ценой деления 1 мкм со специальными приспособлениями).

Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют линейки поверочные типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности 1 по ГОСТ 8026, плоскомеры оптические с ценой деления 1 мкм, уровни гидростатические с ценой деления 10 мкм, а также линейки поверочные типа ШМ и блоки инструментально-поверочные типа ИПБ.

Доверительные границы абсолютной погрешности рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от (1 + 1·L +0,02·H) до (10 + 5·L) мкм.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки средств измерений методом прямых измерений или сличением при помощи компаратора (головки измерительной с ценой деления 1 и 2 мкм со специальными приспособлениями).

Средства измерений

В качестве средств измерений применяют линейки оптические с ценой деления 0,5 и 1,0 мкм, плоскомеры оптические с ценой деления 1 мкм, автоколлиматоры с измерительной кареткой с ценой деления от 0,2" до 1,0", приборы автоматические автоколлимационные и гравитационные, уровни электронные с ценой деления от 0,1" до 1,0", микронивелиры типа МН-2, уровни брусковые с ценой деления не более 5", уровни гидростатические с ценой деления 10 мкм, трубы визирные, интерферометры лазерные, блоки инструментально-поверочные типа ИПБ, линейки поверочные и плиты поверочные всех типов, размеров и классов точности по ГОСТ 8026 и ГОСТ 10905.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей средств измерений составляют от (0,5 + 0,005·Н) до 120 мкм.

Настоящая Государственная поверочная схема устанавливает порядок передачи единицы длины в области измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы от Государственного первичного специального эталона (далее по тексту - ГПСЭ) единицы длины в области измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы (ГЭТ 192) средствам измерений при помощи рабочих эталонов с указанием погрешностей и основных методов передачи в диапазоне от 0 до 50 м.

Государственный первичный специальный эталон

ГПСЭ предназначен для воспроизведения, хранения единицы длины в области измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы и передачи единицы при помощи рабочих эталонов средствам измерений с целью обеспечения единства измерений.

В основу измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы должна быть положена единица длины, воспроизводимая указанным ГПСЭ.

ГПСЭ состоит из комплекса следующих средств измерений:

установка на базе координатно-измерительной машины в диапазоне до 1 м;

мобильная интерференционная установка на базе лазерной измерительной системы в диапазоне до 15 м;

мобильная интерференционная установка на базе лазерной измерительной системы в диапазоне до 50 м.

Диапазон значений единицы длины в области измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы, воспроизводимой ГПСЭ, составляет от 0 до 50 м.

ГПСЭ обеспечивает воспроизведение единицы длины в области измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы:

в диапазоне от 0 до 1 м со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не превышающим 0,25 мкм при 20 независимых наблюдениях, неисключенная систематическая погрешность 0 не превышает (0,8 + 0,6 L) мкм;

в диапазоне от 0 до 15 м со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не превышающим (0,04 L) мкм при 20 независимых

наблюдениях, неисключенная систематическая погрешность 0 не превышает (0,15 + 0,2 L) мкм;

в диапазоне от 0 до 50 м со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не превышающим (0,03 L) мкм при 20 независимых наблюдениях, неисключенная систематическая погрешность 0 не превышает (0,02 + 0,5-L) мкм.__

Для обеспечения воспроизведения единицы длины в области измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения ГПСЭ, утвержденные в установленном порядке.

ГПСЭ применяют для передачи единицы длины рабочим эталонам 1-го, 2-го и 3-го разрядов и средствам измерений методом прямых измерений и методом непосредственных сличений.

Рабочие эталоны, заимствованные из других государственных поверочных схем

В качестве рабочих эталонов, заимствованных из других поверочных схем, применяют меры длины концевые плоскопараллельные 2-го, 3-го и 4-го разрядов по ГОСТ Р 8.763-2011 в диапазоне от 0,1 до 1000 мм.

Доверительные границы абсолютной погрешности 8 (при доверительной вероятности 0,99) рабочих эталонов, заимствованных из других поверочных схем, составляют от (0,05 + 0,5 L) до (0,2 + 2 L) мкм, где L – длина в метрах.

Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем, применяют для передачи единицы рабочим эталонам 1-го и 2-го разрядов и средствам измерений методом прямых измерений.

Допускается при передаче единицы длины использовать меры длины концевые плоскопараллельные более высокого разряда, чем предусмотрено в настоящей поверочной схеме.

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют машины координатно-измерительные стационарные в диапазоне измерений от 0 до 1 м.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А рабочих эталонов 1-го разряда составляют от 0,3 до 1,0 мкм.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы рабочим эталонам 3-го разряда методом прямых измерений.

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют машины координатно-измерительные стационарные в диапазоне измерений от 0 до 15 м.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А для рабочих эталонов 2-го разряда составляют от 1 до 30 мкм.

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы рабочим эталонам 3-го разряда методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют меры координат в диапазоне от 0,01 до 3 м.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А для рабочих эталонов 3-го разряда составляют от 1 до 50 мкм.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для передачи единицы средствам измерений методом прямых измерений.

Средства измерений

В качестве средств измерений применяют системы оптические для измерений координат и отклонений формы (системы фотограмметрические и сканеры) в диапазоне измерений от 0 до 5 м, машины координатноизмерительные портативные в диапазоне измерений от 0 до Юм, машины координатно-измерительные стационарные в диапазоне измерений от 0 до 50 м и средства измерений координат точек поверхностей сложной формы в диапазоне измерений от 0 до 5 м на объектах сложной формы размером до 50 м.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А для средств измерений составляют от 1,4 до 300 мкм.

Настоящий стандарт распространяется на государственный первичный специальный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений параметров шероховатости Rmax, Rz в диапазоне от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм  и устанавливает назначение, состав и основные метрологические характеристики государственного первичного специального эталона единицы длины в области измерений параметров шероховатости Rmax, Rz в диапазоне от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм (далее — ГЭТ), а также порядок передачи единицы длины от ГЭТ с помощью вторичных эталонов и рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи единицы.

ГЭТ предназначен для воспроизведения и хранения единицы длины в области измерений параметров шероховатости Rmax Rz в диапазоне от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм и передачи единицы с помощью вторичных эталонов и рабочих эталонов рабочим средствам измерений с целью обеспечения единства измерений.

В основу измерений параметров шероховатости Rmax, Rz в диапазоне от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм должна быть положена единица, воспроизводимая ГЭТ.

ГЭТ состоит из четырех эталонных установок:

- в диапазоне от 0,001 до 50 мкм из модернизированного сканирующего зондового микроскопа «НаноСкан-ЗЭЬ;

- в диапазоне от 0,0015 до 3,0 мкм из модернизированного автоматизированного интерференционного микроскопа МИА-М1;

- в диапазоне от 0,025 до 0,1 мкм из модернизированного прецизионного контактного профилометра нанометрового диапазона Talystep;

- в диапазоне от 1,0 до 3000 мкм из модернизированного контактного широкодиапазонного профилометра Form TalySurf.

Диапазон воспроизводимых ГЭТ значений длины, соответствующих параметрам шероховатости Rmax, Rz, составляет от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм.

ГЭТ обеспечивает воспроизведение единицы длины в области измерений параметров шероховатости:

- Rmax и Rz в диапазоне от 0,001 до 50 мкм; Ra - от 0,001 до 12,5 мкм со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не превышающим 0,0002 мкм при 20 независимых измерениях, при неисключенной систематической погрешности 0, не превышающей 0,0014 мкм;

- Rmax и Rz в диапазоне от 0,0015 до 3,0 мкм; Ra - от 0,001 до 0,75 мкм со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не превышающим 0,0002 мкм при 20 независимых измерениях, при неисключенной систематической погрешности 0, не превышающей 0,0013 мкм;

- Rmax и Rz в диапазоне от 0,025 до 0,1 мкм; Ra - от 0,006 до 0,025 мкм со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не превышающим 0,0015 мкм при 20 независимых измерениях, при неисключенной систематической погрешности 0, не превышающей 0,0012 мкм;

- Rmax и Rz в диапазоне от 1 до 3000 мкм; Ra - от 0,4 до 750 мкм со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не превышающим 0,04 мкм при 20 независимых измерениях, при неисключенной систематической погрешности 0, не превышающей 0,013 мкм.

При этом стандартная неопределенность, оцененная по типу А, иА составляет:

- в диапазоне от 0,001 до 50 мкм - 0,2-10"3 мкм;

- в диапазоне от 0,0015 до 3 мкм - 0,2-10"3 мкм;

- в диапазоне от 0,025 до 0,1 мкм - 1,5-10"3 мкм;

- в диапазоне от 1 до 3000 мкм - 4,0-10'2 мкм.

Стандартная неопределенность, оцененная по типу В, ив составляет:

- в диапазоне от 0,001 до 50 мкм - 1,4-10"3 мкм;

- в диапазоне от 0,0015 до 3 мкм - 1,3-10"3 мкм;

- в диапазоне от 0,025 до 0,1 мкм - 1,2-10"3 мкм;

- в диапазоне от 1 до 3000 мкм - 1,3-10'2 мкм.

Суммарная стандартная неопределенность ис составляет:

- в диапазоне от 0,001 до 50 мкм - 1,4-10"3 мкм;

- в диапазоне от 0,0015 до 3 мкм - 1,3-10"3 мкм;

- в диапазоне от 0,025 до 0,1 мкм - 1,9-10"3 мкм;

- в диапазоне от 1 до 3000 мкм - 4,2-10'2 мкм.

Расширенная неопределенность U составляет:

- в диапазоне от 0,001 до 50 мкм -4,2-10"3 мкм;

- в диапазоне от 0,0015 до 3 мкм - 3,9-10"3 мкм;

- в диапазоне от 0,025 до 0,1 мкм - 5,7-10"3 мкм;

- в диапазоне от 1 до 3000 мкм - 12,6-10"2 мкм.

Для обеспечения воспроизведения единицы длины в области измерений параметров шероховатости Rmax, Rz и Ra с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения ГЭТ, утвержденные в установленном порядке.

ГЭТ применяют для передачи единицы длины в области измерений параметров шероховатости Rmax, Rz и Ra вторичным эталонам методом прямых измерений.

В качестве эталонов-копий используют оптические профилометры в диапазоне параметров шероховатости Rmax, Rz от 0,001 до 400 мкм и Ra от 0,001 до 100 мкм.

Средние квадратические отклонения суммарной погрешности S i результата сличений эталонов-копий с ГЭТ при 20 независимых измерениях не должны превышать (3,3% + 0,1 нм) нм в диапазоне от 0,001 до 400 мкм.

Эталоны-копии применяют для передачи размера единицы рабочим эталонам 1-го разряда методом прямых измерений и методом сличений с помощью компаратора.

В качестве вторичных эталонов применяют наборы мер, выполненные в виде плоскопараллельных пластин с неровностями периодического профиля на рабочей поверхности в диапазоне параметров шероховатости Rmax, Rz от 0,001 до 1000 мкм и Ra от 0,001 до 400 мкм.

Средние квадратические отклонения суммарной погрешности S i результата сличений вторичных эталонов с ГЭТ при 20 независимых измерениях не должны превышать 1 % в диапазоне от 0,001 до 0,1 мкм; 0,7 % в диапазоне от 0,1 до 1 мкм и от 0,35 % до 0,04 % в диапазоне от 1 до 1000 мкм.

Вторичные эталоны применяют для передачи размера единицы рабочим эталонам 1-го разряда методом прямых измерений и методом сличений с помощью компаратора.

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют эталонные приборы

(микроинтерферометры, интерференционные микровысотомеры, контактные профилометры) и эталонные меры шероховатости.

Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 рабочих эталонов 1-го разряда не должны превышать 3 % в диапазоне от 0,001 до 0,1 мкм, 2 % в диапазоне от 0,1 до 1 мкм и составлять от 1 % до 0,02 % в диапазоне от 1,0 до 3000 мкм.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют эталонные приборы (микроинтерферометры, интерференционные микровысотомеры, контактные профилометры) и эталонные меры шероховатости.

Пределы допускаемых относительных погрешностей До рабочих эталонов 2-го разряда не должны превышать 6 % в диапазоне от 0,001 до 0,1 мкм, 4 % в диапазоне от 0,1 до 1 мкм и составлять от 2 % до 0,08 % в диапазоне от 1 до 3000 мкм.

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 3-го разряда и рабочих средств измерений методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют эталонные приборы (микроинтерферометры, интерференционные микровысотомеры, контактные профилометры) и эталонные меры шероховатости.

Пределы допускаемых погрешностей До рабочих эталонов 3-го разряда не должны превышать 12 % в диапазоне от 0,001 до 0,1 мкм, 8 % в диапазоне от 0,1 до 1 мкм и составлять от 4 % до 0,2 % в диапазоне от 1 до 3000 мкм.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений методом прямых измерений.

Рабочие средства измерений

В качестве рабочих средств измерений применяют микроинтерферометры (МИИ), приборы светового (ПСС) и теневого (ПТС) сечений, контактные профилометры, бесконтактные профилометры, сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ), образцы шероховатости поверхности (сравнения) и образцовые детали.

Пределы допускаемых погрешностей Л0 рабочих средств измерений составляют от 2 % до 50 %.

Государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения (далее – ТКЛР) твердых тел в диапазоне от 0,01·10– 6 до 100·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 K устанавливает порядок передачи единицы ТКЛР твердых тел от государственного первичного эталона, при помощи вторичных и рабочих эталонов, средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи единицы.

Государственный первичный эталон

Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

дилатометр для диапазона температуры от 90 до 400 K;

дилатометр для диапазона температуры от 300 до 1800 K;

дилатометр для диапазона температуры от 1000 до 3000 K;

меры ТКЛР твердых тел для контроля стабильности эталонных дилатометров и передачи единицы.

Диапазон значений ТКЛР твердых тел, в котором воспроизводится единица, составляет от 0,01·10– 6 до 100·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 К.

ГПЭ обеспечивает воспроизведение единицы ТКЛР со следующими характеристиками:

СКО результата измерений S при трех независимых измерениях, составляет от 0,05·10– 8 до 10·10– 8 К– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР меры;

НСП воспроизведения единицы ТКЛР  составляет от 0,06·10– 8 до 50·10– 8 K– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР меры;

стандартная неопределенность результата измерений ТКЛР, оцениваемая по типу А, uA составляет от 0,05·10– 8 до 10·10– 8 К– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР;

стандартная неопределенность результата измерений ТКЛР, оцениваемая по типу В, uB составляет от 0,03·10– 8 до 26·10– 8 К– 1в зависимости от значений температуры и ТКЛР;

суммарная стандартная неопределенность воспроизведения единицы ТКЛР uc, составляет от 0,06·10– 8 до 28·10– 8 К– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР;

расширенная неопределенность U составляет от 0,12·10–8 до 56·10–8 К–1 при коэффициенте охвата k=2 в зависимости от значений температуры и ТКЛР.

ГПЭ применяют для передачи единицы ТКЛР твердых тел вторичным эталонам и рабочим эталонам в диапазоне рабочей температуры от 90 до 3000 К методом прямых измерений.

Вторичные эталоны

Эталоны сравнения – меры ТКЛР

В качестве эталонов сравнения применяют меры ТКЛР твердых тел со значениями от 0,01·10– 6 до 30·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 K.

Суммарное СКО результатов измерений S эталонов сравнения в интервале температуры 100 К при трех независимых измерениях, составляет от 0,55·10– 8 до 70·10– 8 K– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР меры.

Эталоны сравнения – меры ТКЛР применяют для международных сличений.

Вторичные эталоны – меры ТКЛР

В качестве вторичных эталонов применяют меры ТКЛР твердых тел с диапазоном ТКЛР от 0,01·10– 6 до 30·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 K.

Суммарное СКО результатов измерений S вторичных эталонов –мер ТКЛР в интервале температуры 100 К при трех независимых измерениях составляет от 0,55·10– 8 до 70·10– 8 K– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР меры.

Вторичные эталоны - меры ТКЛР применяют для передачи единицы ТКЛР дилатометрам интерференционным со значениями измеряемых ТКЛР от 0,05·10– 6 до 30·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 1800 K с пределом допускаемой абсолютной погрешности  от 0,5·10– 7 до 5·10– 7 K– 1, дилатометрам оптическим и компараторным со значениями измеряемых ТКЛР от 1·10– 6 до 100·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 K с пределами допускаемой абсолютной погрешности  от 1,5·10– 7 до 75·10– 7 K– 1 методом прямых измерений.

Вторичные эталоны – дилатометры

В качестве вторичных эталонов применяют дилатометры с диапазоном измерений ТКЛР от 0,05·10– 6 до 100·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 1900 K.

Суммарное СКО результатов измерений S вторичных эталонов –дилатометров в интервале температуры 100К при трех независимых измерениях составляет от 0,5·10– 8 до 50·10– 8 K– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР меры.

Вторичные эталоны – дилатометры применяют для передачи единицы ТКЛР рабочим эталонам в диапазоне рабочей температуры от 90 до 1900 K с допускаемыми значениями доверительных границ абсолютной погрешности δ от 0,4·10–7 до 15·10– 7 K– 1 (при Р=0,95) методом прямых измерений.

Рабочие эталоны

В качестве рабочего эталона применяют меры ТКЛР твердых тел со значениями ТКЛР от 0,05·10– 6 до 100·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 K.

Допускаемые значения доверительных границ абсолютной погрешности δ рабочего эталона в интервале температуры 100К при трех независимых измерениях (при Р = 0,95) составляют от 0,4·10– 7 до 15·10– 7 K– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР меры.

Рабочий эталон применяют для передачи единицы ТКЛР средствам измерений:

дилатометрам оптическим и компараторным со значениями измеряемых ТКЛР от 1·10– 6 до 100·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 K с пределом допускаемой абсолютной погрешности  от 1,5·10– 7 до 75·10– 7 K– 1;

дилатометрам с толкателем со значениями измеряемых ТКЛР от 0,3·10– 6 до 100·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 2800 K с пределом допускаемой абсолютной погрешности  от 1,2·10– 7 до 10·10– 6 K– 1;

термоанализаторам с диапазоном измерений относительного удлинения ± 0,4 в диапазоне температуры от 90 до 2600 К с пределом допускаемой абсолютной погрешности измерений относительного удлинения  от 0,3·10– 3 до 20·10– 3 методом прямых измерений.

Средства измерений

В качестве средств измерений применяют дилатометры интерференционные, оптические, компараторные и дилатометры с толкателем, с диапазоном измерений ТКЛР от 0,05·10– 6 до 100·10– 6 K– 1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 K и термоанализаторы с диапазоном измерений относительных удлинений ± 0,4 в диапазоне температуры от 90 до 2600 K.

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений ТКЛР  средств измерений в интервале температуры 100 К при трех независимых измерениях составляет от 0,5·10– 7 до 100·10– 7 K– 1 в зависимости от значений температуры и ТКЛР меры и типа дилатометра. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительного удлинения  средств измерений в интервале температуры 100 К при трех независимых измерениях составляет от 0,3·10– 3 до 20·10– 3 в зависимости от значений температуры, ТКЛР меры и типа термоанализатора.

Государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла устанавливает порядок передачи единицы плоского угла – градуса от государственного первичного эталона единицы плоского угла при помощи вторичных и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешности и основных методов передачи единицы плоского угла.

Допускается проводить поверку с помощью эталонов более высокой точности, чем предусмотрено настоящей поверочной схемой.

Государственная поверочная схема состоит из четырех частей:

часть 1. Меры плоского угла и гониометры;

часть 2. Автоколлиматоры и уровни;

часть 3. Приборы углоизмерительные;

часть 4. Измерительные преобразователи угла и еодезические.

Государственный первичный эталон

Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

экзаменатор интерференционный;

три автоколлиматора цифровых;

призма 24-гранная;

призма 72-гранная;

стол измерительный поворотный;

комплекс углоизмерительный;

стенд углоизмерительный.

Диапазон значений единицы плоского угла, в котором воспроизводится единица в статическом режиме, составляет 0÷15″.

Диапазон значений единицы плоского угла, в котором воспроизводится единица в динамическом режиме, составляет 0÷360°.

Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы плоского угла со средним квадратическим отклонением S результата измерений, не превышающим 0,005″ при 10 независимых измерениях в статическом режиме.

Неисключенная систематическая погрешность θ в статическом режиме не превышает 0,0006″.

Стандартная неопределенность в статическом режиме:

оцененная по типу А – uA = 0,005″;

оцененная по типу В – uB = 0,006″.

Суммарная стандартная неопределенность в статическом режиме – uC = 0,008″.

Расширенная неопределенность в статическом режиме – UР = 0,016″ при коэффициенте охвата k = 2.

Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы плоского угла со средним квадратическим отклонением S результата измерений, не превышающим 0,01″ при 10 независимых измерениях в динамическом режиме.

Неисключенная систематическая погрешность θ в динамическом режиме не превышает 0,021″.

Стандартная неопределенность в динамическом режиме:

оцененная по типу А – uA = 0,01″;

оцененная по типу В – uB = 0,021″.

Суммарная стандартная неопределенность в динамическом режиме – uс = 0,023″.

Расширенная неопределенность в динамическом режиме – UР = 0,046″ при коэффициенте охвата k = 2.

Для обеспечения воспроизведения единицы плоского угла с указанной точностью должны быть соблюдены правила содержания и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

Государственный первичный эталон применяют для передачи единицы плоского угла вторичным эталонам, рабочим эталонам и средствам измерений методом прямых измерений.

Вторичные эталоны

Вторичные эталоны 1-й части

В качестве вторичных эталонов применяют многогранные призмы и углоизмерительные установки.

Средние квадратические отклонения результатов сличений вторичных эталонов с первичным эталоном составляют от 0,03 до 0,08″.

Вторичные эталоны применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 1-го разряда – гониометрам, угломерным установкам, многогранным призмам методом прямых измерений;

средствам измерений – гониометрам с Δ = 0,25÷0,50″ методом прямых измерений.

Вторичные эталоны 2-й части

В качестве вторичных эталонов применяют автоколлиматоры (цифровые, фотоэлектрические и пр.), многогранные призмы, интерференционные экзаменаторы, поворотные столы.

Средние квадратические отклонения результатов сличений вторичных эталонов с первичным эталоном составляют от 0,02 до 0,08″.

Вторичные эталоны применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 1-го разряда – автоколлиматорам (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.) методом прямых измерений, поворотным столам методом непосредственного сличения;

средствам измерений – автоколлиматорам (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.) с Δ = 0,1÷0,3″ методом прямых измерений.

Вторичные эталоны 3-й части

В качестве вторичных эталонов применяют автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические и пр.) и многогранные призмы.

Средние квадратические отклонения результатов сличений вторичных эталонов с первичным эталоном составляют от 0,03 до 0,05″.

Вторичные эталоны применяют для передачи единицы плоского угла средствам измерений – углоизмерительным делительным приборам и круговым делительным машинам с Δ = 0,25 и 0,5″ методом непосредственного сличения.

Вторичные эталоны 4-й части

В качестве вторичных эталонов применяют углоизмерительные установки, работающие в динамическом режиме, автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические и пр.), многогранные призмы, поворотные столы.

Средние квадратические отклонения результатов сличений вторичных эталонов с первичным эталоном составляют от 0,03 до 0,08″.

Вторичные эталоны применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 1-го разряда – измерительным преобразователям угла при угловом перемещении твердого тела и компараторам для поверки нивелиров методом прямых измерений; установкам для поверки тахеометров, теодолитов и нивелиров, коллиматорным стендам методом непосредственного сличения;

средствам измерений – измерительным преобразователям угла с Δ = 1″ методом прямых измерений.

Рабочие эталоны

Рабочие эталоны 1-й части

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют гониометры, угломерные установки, многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ рабочих эталонов 1-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 0,15 до 0,3″.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 2-го разряда – угловым мерам с тремя рабочими углами, угловым мерам с одним рабочим углом, многогранным призмам, гониометрам и угломерным установкам методом прямых измерений;

средствам измерений – гониометрам с Δ = 0,5÷2″ методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют угловые меры с тремя рабочими углами, угловые меры с одним рабочим углом, многогранные призмы, гониометры и угломерные установки.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ рабочих эталонов 2-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют 1″.

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 3-го разряда – угловым мерам с одним и четырьмя рабочими углам, многогранным призмам, гониометрам и угломерным установкам методом прямых измерений;

средствам измерений – автоколлимационным и контактным приборам с Δ = 3÷5″, многогранным призмам 0 класса точности по ГОСТ 2875-88 «Меры плоского угла призматические. Общие технические условия», гониометрам с Δ = 3÷5″ методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют угловые меры с одним и четырьмя рабочими углами, гониометры и угломерные установки и многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют 3″.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 4-го разряда – угловым мерам с одним и четырьмя рабочими углами методом прямых измерений или методом сличения при помощи компаратора (автоколлимационные и контактные приборы) и многогранным призмам методом прямых измерений;

средствам измерений – угловым мерам 1 и 2 классов точности по ГОСТ 2875-88 методом сличения при помощи компаратора (автоколлимационные и контактные приборы); угловым мерам и многогранным призмам 1 и 2 классов точности по ГОСТ 2875-88 методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 4-го разряда

В качестве рабочих эталонов 4-го разряда применяют угловые меры с одним и четырьмя рабочими углами, многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 4-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 6 до 10″.

Рабочие эталоны 2-й части

Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем

В качестве рабочих эталонов, заимствованных из других поверочных схем, применяют рабочие эталоны 2-го, 3-го и 4-го разрядов по ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1⋅10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм» - меры длины концевые плоскопараллельные.

Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем, применяют для передачи единицы плоского угла рабочим эталонам 1-го, 2-го, 3-го и 4-го разрядов – экзаменаторам методом косвенных измерений.

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.), поворотные столы, экзаменаторы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ рабочих эталонов 1-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 0,1 до 0,4″.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 2-го разряда – автоколлиматорам (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.), уровням, экзаменаторам методом прямых измерений;

рабочим эталонам 3-го разряда – автоколлиматорам (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.) методом прямых измерений;

средствам измерений – автоколлиматорам (могут быть цифровые, фотоэлектрические и пр.) с Δ = 0,3÷3″, автоколлиматорам визуальным с Δ = 0,6÷6,0″, ампулам уровней и уровням с Δ = 0,2÷0,8″, уровням электронным с Δ = 0,2÷20″, уровням электронным с Δ = 0,2÷600″ методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.), уровни и экзаменаторы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 2-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 0,4 до 2,0″.

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 3-го разряда – автоколлиматорам (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.) и экзаменаторам методом прямых измерений;

средствам измерений – автоколлиматорам визуальным с Δ = 5÷30″ и ампулам уровней и уровням с Δ = 1÷10″ методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют оптические делительные головки, автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.) и экзаменаторы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 2 до 8″.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла средствам измерений – ампулам уровней и уровням с Δ = 5÷40″, автоколлиматорам визуальным с Δ = 10÷120″, уровням электронным с Δ = 5÷160″, уровням электронным с Δ = 0,2÷600″ методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 4-го разряда

В качестве рабочих эталонов 4-го разряда применяют оптические делительные головки и экзаменаторы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 4-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 5 до 20″.

Рабочие эталоны 4-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла средствам измерений - уровням электронным с Δ = 2÷3′, ампулам уровней и уровням с Δ = 1÷15′ методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 3-й части

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.) и многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ рабочих эталонов 1-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 0,1 до 0,3″.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 2-го разряда - углоизмерительным машинам методом непосредственного сличения;

рабочим эталонам 3-го разряда - оптическим делительным головкам методом непосредственного сличения;

средствам измерений – оптическим делительным головкам и столам, оптическим квадрантам и круговым делительным машинам с Δ = 0,5÷5″ методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют углоизмерительные машины, угловые меры с одним рабочим углом, угловые меры с тремя рабочими углами, автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.), многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 2-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют 1″.

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 3-го разряда – приборам для поверки квадрантов методом непосредственного сличения;

рабочим эталонам 4-го разряда – оптическим делительным головкам методом непосредственного сличения;

средствам измерений – лимбам и круговым шкалам с Δ = 3÷20″ методом прямых измерений; синусным линейкам 1 и 2 классов точности по ГОСТ 4046-80 «Линейки синусные. Технические условия», оптическим делительным головкам и столам, круговым делительным машинам с Δ = 5÷10″ методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют оптические делительные головки, приборы для поверки квадрантов, автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.), многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 2 до 4″.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 4-го разряда – квадрантам оптическим методом прямых измерений или непосредственного сличения;

средствам измерений – квадрантам оптическим с Δ = 10″ и с Δ = 30″ методом прямых измерений или методом непосредственного сличения; оптическим делительным головкам и столам, круговым делительным машинам с Δ = 10÷20″, синусным линейкам 1 и 2 классов точности по ГОСТ 4046-80 «Линейки синусные. Технические условия», круговым столам и измерительным бабкам к универсальным микроскопам с Δ = 10 и 12″ методом непосредственного сличения; датчикам угла и дальномерам с Δ = 0,05÷2,8° методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 4-го разряда

В качестве рабочих эталонов 4-го разряда применяют угловые меры с одним и четырьмя рабочими углами, оптические делительные головки, квадранты оптические и многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 4-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 5 до 30″.

Рабочие эталоны 4-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 5-го разряда – установкам поверочным методом прямых измерений;

средствам измерений – угломерным головкам универсальных и инструментальных микроскопов и угломерным устройствам приборов измерительных двухкоординатных с Δ = 1÷1,5′, оптическим угломерам и угломерам с нониусом с Δ = 2÷15′, приборам для измерения суммарного люфта рулевого управления с Δ = 0,5÷1°, датчикам угла наклона и дальномерам с Δ = 0,05÷2,8° методом прямых измерений; круговым делительным машинам с Δ = 30″ методом непосредственного сличения; квадрантам оптическим с Δ = 30″ методом прямых измерений или методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны 5-го разряда

В качестве рабочих эталонов 5-го разряда применяют установки поверочные.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 5-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 6 до 15′.

Рабочие эталоны 5-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла средствам измерений - приборам для измерения суммарного люфта рулевого управления с Δ = 0,5÷1° методом прямых измерений.

Рабочие эталоны 4-й части

Для геодезических приборов (теодолиты, тахеометры электронные, нивелиры, установки для поверки тахеометров, теодолитов и нивелиров, коллиматорные стенды, сети микротриангуляции полигонов) в качестве обозначений δ и Δ принимается среднее квадратическое отклонение в соответствии с РМГ 29-2013 и требованиями технической документацией на данные типы средств измерений.

Рабочие эталоны 1-го разряда

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют измерительные преобразователи плоского угла при угловом перемещении твердого тела, автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.), многогранные призмы, установки для поверки тахеометров, теодолитов и нивелиров, коллиматорные стенды, компараторы для поверки нивелиров.

Доверительные границы абсолютных погрешностей δ рабочих эталонов 1-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 0,1 до 0,4″.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 2-го разряда – гониометрам, угломерным установкам, работающим в динамическом режиме методом прямых измерений; теодолитам и тахеометрам электронным высокоточным методом прямых измерений или методом непосредственного сличения;

рабочим эталонам 3-го разряда – установкам для поверки тахеометров, теодолитов и нивелиров, коллиматорным стендам методом прямых измерений;

рабочим эталонам 4-го разряда – теодолитам и тахеометрам электронным точным методом непосредственного сличения;

средствам измерений – теодолитам и тахеометрам электронным точным с Δ = 2÷5″, теодолитам и тахеометрам электронным высокоточным с Δ = 0,5÷1″ методом прямых измерений или непосредственного сличения; измерительным преобразователям угла с Δ = 1 и 3″, нивелирам высокоточным и точным с Δ = 0,06÷0,6″, нивелирам техническим с Δ = 1÷2″ методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны 2-го разряда

В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют гониометры, угломерные установки, работающие в динамическом режиме, теодолиты и тахеометры электронные высокоточные, автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.), многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 2-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 0,5 до 1″.

Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 3-го разряда – установкам для поверки тахеометров, теодолитов и нивелиров, коллиматорным стендам и сетям микротриангуляции полигонов методом прямых измерений;

рабочим эталонам 4-го разряда - теодолитам и тахеометрам электронным точным методом сличения при помощи компаратора;

средствам измерений – измерительным преобразователям угла с Δ = 3″ методом прямых измерений; теодолитам и тахеометрам электронным точным с Δ = 2÷5″ методом сличения при помощи компаратора; теодолитам и тахеометрам электронным точным с Δ = 5÷10″, измерительным преобразователям угла с Δ = 5 и 10″ методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны 3-го разряда

В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют установки для поверки тахеометров, теодолитов и нивелиров, коллиматорные стенды, сети микротриангуляции полигонов, многогранные призмы и автоколлиматоры (могут быть цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.).

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 2 до 3″.

Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла:

рабочим эталонам 4-го разряда – теодолитам и тахеометрам электронным точным методом прямых;

средствам измерений – теодолитам и тахеометрам электронным точным с Δ = 2÷5″ и Δ = 5÷10″ методом прямых измерений; теодолитам и тахеометрам электронным техническим с Δ = 15÷30″, теодолитам и тахеометрам электронным техническим с Δ = 60″ методом прямых измерений или непосредственного сличения; нивелирам техническим с Δ = 1÷2″ методом непосредственного сличения.

Рабочие эталоны 4-го разряда

В качестве рабочих эталонов 4-го разряда применяют теодолиты и тахеометры электронные точные, многогранные призмы.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 4-го разряда при доверительной вероятности 0,99 составляют от 5 до 6″.

Рабочие эталоны 4-го разряда применяют для передачи единицы плоского угла средствам измерений: теодолитам и тахеометрам электронным техническим с Δ = 15÷30″, теодолитам аэрологическим шаропилотным методом сличения при помощи компаратора; теодолитам и тахеометрам техническим с Δ = 60″ методом сличения при помощи компаратора или методом непосредственного сличения.

Средства измерений

В качестве средств измерений применяют гониометры, автоколлимационные и контактные приборы, угловые меры, многогранные призмы, автоколлиматоры (цифровые, фотоэлектрические, визуальные и пр.), системы лазерные измерительные, ампулы уровней и уровни, уровни электронные, оптические делительные головки и столы, круговые делительные машины, лимбы, круговые шкалы, углоизмерительные делительные приборы, угломерные головки универсальных и инструментальных микроскопов, угломерные устройства приборов измерительных двухкоординатных, оптические угломеры и угломеры с нониусом, синусные линейки, приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления, датчики угла наклона, дальномеры, квадранты оптические, круглые столы и измерительные бабки к универсальным микроскопам, измерительные преобразователи угла, теодолиты и тахеометры электронные высокоточные, точные, технические, нивелиры высокоточные, точные, технические, теодолиты аэрологические шаропилотные.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей средств измерений составляют от 0,02″ до 2,8º.