## Slide 1: Лекция 2. Метрологическая экспертиза
ГОСТ Р 8.1024-2023 «ГСИ. Метрологическая экспертиза технической документации. Основные положения»

## Slide 2: Приказ Минпромторга от 30 июля 2015 г. №2167 «Об утверждении Порядка проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений»
Настоящий порядок устанавливает правила проведения обязательной метрологической экспертизы требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - метрологическая экспертиза)
Федеральный орган (который подготовил или принимал проект НПА, который содержит требования к измерениям, СО, СИ) представляет его в Росстандарт.
Росстандарт 3 рабочих дня направления в ГНМИ
ГНМИ в течение 30 рабочих дней проводит обязательную метрологическую экспертизу.
Росстандарт в течение 3 рабочих дней после получения проекта заключения из ГНМИ готовит заключение и направляет его в Федеральный орган.

## Slide 3: Приказ Минпромторга от 30 июля 2015 г. №2167 «Об утверждении Порядка проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений»
При проведении метрологической экспертизы институт проводит анализ и оценку правильности установления и соблюдения метрологических требований, а именно:
а) наличие, полноту и правильность изложения метрологических требований, включая требования к показателям точности, к измерениям, средствам измерений, стандартным образцам, методикам (методам) измерений, методам оценки соответствия характеристик объектов регулирования;
б) реализуемость установленных обязательных метрологических требований, включая требования к показателям точности;
в) соответствие показателей точности заданным требованиям к объектам регулирования;
г) соответствие средств и методик (методов) исследований (испытаний) и измерений установленным показателям точности измерений;
д) возможность метрологического обеспечения указанных в проекте акта средств измерений, технических систем и устройств с измерительными функциями;
е) соответствие алгоритмов обработки результатов измерений задачам исследований (испытаний) и измерений, изложенным в проекте актов;
ж) правильность использования метрологических терминов, наименований и обозначений измеряемых величин.

## Slide 4: Приказ Минпромторга от 30 июля 2015 г. №2167 «Об утверждении Порядка проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений»
Проект заключения должен содержать сведения о результатах проведенного анализа и оценку правильности установления и соблюдения метрологических требований в проекте акта в соответствии с пунктом 5 Порядка, а также выводы о соответствии проекта акта, представленного на метрологическую экспертизу, положениям действующего законодательства в области обеспечения единства измерений или о несоответствии положениям действующего законодательства в области обеспечения единства измерений с указанием конкретных несоответствий, выявленных в процессе метрологической экспертизы.

## Slide 5: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Настоящий стандарт не распространяется на обязательную метрологическую экспертизу технической документации, проводимую в соответствии с Федеральным законом, на метрологическую экспертизу технической документации, разрабатываемой и применяемой для оборонной продукции (работ, услуг), продукции (работ, услуг) ограниченного доступа, для продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, а также для области использования атомной энергии и организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

## Slide 6: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
эксперт-метролог (по метрологической экспертизе технической документации): Специалист по метрологическому обеспечению производственной деятельности, соответствующий требованиям к компетентности эксперта-метролога по метрологической экспертизе технической документации и осуществляющий деятельность по метрологической экспертизе технической документации.
экспертная организация: Аккредитованное в установленном порядке в области обеспечения единства измерений для оказания услуг по метрологической экспертизе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

## Slide 7: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
4.3 Объектами МЭ является ТД, не подлежащая обязательной МЭ по Федеральному закону и устанавливающая (или которая должна устанавливать) требования:
- к измерениям, испытаниям, контролю, а также к характеристикам их точности и достоверности измерительного контроля;
- методикам (методам) измерений, СИ, СО и другим средствам испытаний и контроля;
- МО СИ, средств испытаний и контроля, входящим в состав продукции и применяемым при ее испытаниях.

## Slide 8: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
4.7 К видам документов, подлежащих МЭ, относятся:
- проектная документация (ТЗ, ТТ, строительная, монтажная документация и т.п.);
- конструкторская документация по ГОСТ 2.102 (например, чертежи деталей, спецификация, пояснительная записка);
- технологическая документация по ГОСТ 3.1102 (технологическая инструкция, карта технологического процесса);
- программная документация по ГОСТ 19.101, содержащая алгоритмы вычислений результатов измерений;
- отчеты о научно-исследовательской, опытно-конструкторской, опытно-технологической работах, аванпроекты;
- стандарты предприятия, программы и методики испытаний, методики измерений, содержащие требования к измерениям, СО, СИ, эталонам, методам их анализа и оценки;
- ТЗ, ТТ на разработку и приобретение СИ, испытательного и контрольного оборудования, а также иная документация, содержащая (или которая должна содержать) вышеуказанные технические требования и решения.

## Slide 9: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
5 Организация проведения метрологической экспертизы
5.1 МЭ ТД, как правило, проводится на плановой основе в соответствии с планами разработки ТД, планами метрологического обеспечения разработки и производства продукции.
5.2 Планирование МЭ ТД организуется руководителем организации или уполномоченным им лицом и осуществляется главным метрологом (должностным лицом, ответственным за организацию МО) организации. План проведения МЭ ТД разрабатывается по предложениям главных конструкторов, представляемых главному метрологу (должностному лицу, ответственному за организацию МО) организации.
Порядок проведения МЭ ТД (КД, ТлД, ПД, НД) устанавливается принятой в организации и разработанной процедурой СМК, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001

## Slide 10: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
5 Организация проведения метрологической экспертизы
5.3 При планировании МЭ ТД определяются:
- наименования ТД, планируемых к представлению на МЭ (объект МЭ);
- разработчики ТД;
- сроки представления ТД на МЭ;
- места проведения МЭ;
- ответственные за проведение МЭ ТД;
- программа (методики) проведения МЭ (по решению заказчика);
- ответственный за организацию и проведение МЭ;
- вопросы финансирования и т.д.
Типовая форма плана проведения МЭ ТД приведена в приложении А.

## Slide 11: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
5 Организация проведения метрологической экспертизы
5.4 Для проведения работ по МЭ ТД в организации осуществляются следующие мероприятия:
- разрабатываются процедуры СМК в виде внутреннего НД (стандарты организации, Положения, инструкции и т.п.), устанавливающего порядок организации и проведения МЭ ТД в организации с учетом положений настоящего стандарта;
- назначаются эксперты-метрологи;
- проводится подготовка и повышение квалификации экспертов-метрологов;
- разрабатывается перечень основных нормативных и методических документов, необходимых для проведения МЭ ТД;
- организуются планирование, реализация и контроль проведения МЭ ТД.

## Slide 12: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
5 Организация проведения метрологической экспертизы
5.6 В зависимости от объемов разрабатываемой ТД и специфических требований конкретных проектов МЭ ТД может осуществляться:
- экспертами - метрологами МС организации;
- экспертами-метрологами из проектно-конструкторских, технологических и других производственных подразделений организации;
- экспертной комиссией (группой);
- экспертами-метрологами или группой специалистов, привлекаемых к проведению МЭ ТД по договору;
- экспертными организациями.
Компетентность экспертов-метрологов, проводящих МЭ, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.1023.
Выбор организационной формы проведения МЭ ТД определяет организация, которая обеспечивает проведение МЭ, руководствуясь при этом сложностью объекта МЭ, необходимостью привлечения профильных специалистов, а также учитывая сроки и стоимость работ по МЭ.

## Slide 13: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
5 Организация проведения метрологической экспертизы
5.9 При поступлении на МЭ документов, содержащих значительное количество ошибок, недоработок, нарушений установленной комплектности, отсутствии обязательных подписей, неправильном оформлении допускается возвращать их разработчику без выявления полного объема недостатков с последующим повторным представлением на МЭ. Полный перечень критериев возвращения документации без рассмотрения должен быть определен в стандартах организации, проводящей МЭ.

## Slide 14: ГОСТ Р 8.1023-2023 «ГСИ. Эксперт-метролог по метрологической экспертизе технической документации. Общие требования» (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Область применения данного стандарта:
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателями, осуществляющими деятельность по проведению метрологической экспертизы технической документации, в том числе аккредитованными (планирующими аккредитацию) на проведение метрологической экспертизы технической документации;
- образовательными учреждениями, осуществляющими обучение и повышение квалификации по метрологической экспертизе технической документации;
- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, представляющими своих работников для обучения и повышения квалификации по метрологической экспертизе технической документации.

## Slide 15: ГОСТ Р 8.1023-2023 «ГСИ. Эксперт-метролог по метрологической экспертизе технической документации. Общие требования» (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Аттестация эксперта-метролога по метрологической экспертизе технической документации: Процедура, используемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для оценки и подтверждения соответствия работника требованиям к компетентности эксперта-метролога по метрологической экспертизе технической документации.
Сертификация эксперта-метролога по метрологической экспертизе технической документации: Процедура, используемая органом по сертификации экспертов-метрологов для оценки и подтверждения их соответствия требованиям к компетентности эксперта-метролога по метрологической экспертизе технической документации.

## Slide 16: ГОСТ Р 8.1023-2023 «ГСИ. Эксперт-метролог по метрологической экспертизе технической документации. Общие требования» (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Компетентность эксперта-метролога по МЭ ТД:
- Высшее техническое образование в сфере метрологии или дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготови «Специалист по метрологии» (на базе высшего технического образования) либо ученую степень по техническим наукам;
- дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области метрологической экспертизы технической документации не реже одного раза в 5 лет;
- опыт работы по проведению МЭ не менее 3 лет;
- навыки работы с ТД, включая оценку соответствия требований в ТД метрологическим требованиям, установленным в нормативных документах.

## Slide 17: ГОСТ Р 8.1023-2023 «ГСИ. Эксперт-метролог по метрологической экспертизе технической документации. Общие требования» (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Эксперт-метролог должен знать:
Законы РФ, НПА, правила, нормы и рекомендации;
Методы нормирования и оценки показателей точности и достоверности результатов измерений, контроля, испытаний;
Методы обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений, контроля, испытаний;
Назначение и область применения, технические и метрологические характеристики средств измерений;
- области применения методик (методов) измерений;
Должен уметь :
Пользоваться ФИФ ОЕИ;
Четко и ясно выражать свою точку зрения в устной и письменной форме.

## Slide 18: ГОСТ Р 8.1023-2023 «ГСИ. Эксперт-метролог по метрологической экспертизе технической документации. Общие требования» (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Подготовка экспертов-метрологов:
Осуществляется образовательными учреждениями
Подтверждать свою квалификацию не реже одного раза в пять лет
Подготовка по процедурам системы менеджмента качества под руководством экспертов-метрологов имеющих опят работы не менее 3 лет (стажировка)

## Slide 19: ГОСТ Р 8.1023-2023 «ГСИ. Эксперт-метролог по метрологической экспертизе технической документации. Общие требования» (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Критерии | Аттестация | Сертификация
Инициатива | По инициативе юридического лица и индивидуального предпринимателя в соответствии с СМК | По инициативе юридического лица и индивидуального предпринимателя в соответствии с СМК
Сроки | Проводится по истечении 1 года работы в ЮЛ и ИП по графику аттестации | 
Кто проводит | Комиссия в составе которого: - руководитель ЮЛ или уполномоченное лицо, или главный метролог, - руководитель аттестуемого специалиста, - руководитель кадрового органа, - опытные эксперты-метрологи - Внешние организации | Орган по сертификации
Процедура | - оценка стажа; - оценка соответствия образования; - оценка полноты и качества работы по МЭ | - оценка стажа; - оценка соответствия образования; - оценка по результатам экзамена по теоретическим и практическим вопросам; - оценка личных качеств кандидата
Результат | Аттестационный лист | Сертификат соответствия
Периодичность | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года

## Slide 20: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
7 Оформление результатов метрологической экспертизы
Оформляется (как правило) экспертным заключением
Подписывается экспертом-метрологом (членами комиссии)
Утверждается руководителем экспертной организации ( руководителем комиссии или главным метрологом)
Если МЭ проводилась экспертами-метрологами организации - разработчика документации, то результаты МЭ могут быть оформлены в виде перечня замечаний и предложений по форме приложения Г или в виде пометок на полях документа. При отсутствии замечаний либо после их устранения в рабочем порядке делается отметка о прохождении МЭ и (или) документ визируется главным метрологом организации (или экспертом-метрологом, если это предусмотрено внутренними процедурами организации, выполняющей МЭ, а также условиями договора при выполнении работ по МЭ экспертной организацией).

## Slide 21: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
7 Устранение замечаний по результатам метрологической экспертизы
Все замечания записываются в экспертном заключении
Решения по разногласиям в результате проведения МЭ, возникшим:
- внутри одной организации, принимаются разработчиком документации в соответствии с положениями стандартов организации;
- между организацией, разработавшей документацию и экспертной организацией, принимается в соответствии с условиями заключенного договора или руководителем конструкторско-технологического подразделения (главным конструктором, главным технологом) по согласованию с главным метрологом организации, разработавшей документацию.
2. Если замечаний много, то необходимо провести работу по исследованию, почему так много замечаний создателю документа.

## Slide 22: РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»
4 Организация работ
Назначение подразделения
Разработка документа, устанавливающего порядок проведения МЭ (он также устанавливает порядок рассмотрения разногласий при проведении МЭ)
Планирование МЭ
Назначение экспертов
Подготовка и повышение квалификации экспертов
Формирование комплекса документов, справочных материалов, необходимых для проведения МЭ

## Slide 23: РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»
4.4 Требования к специалистам, проводящим МЭ:
Четко представлять свои функции и не заменять конструктора, технолога, проектировщика при разработке технической документации, ответственность за качество которой несет исключительно разработчик
Ответственность за правильность и объективность заключений
Хорошо представляют задачи МЭ, обладают навыками их решения, могут выделить приоритетные вопросы;
Хорошо представляют содержание конструкторских и технологических документов и др.;
Хорошо знают основные метрологические правила, ориентируются в метрологических документах;
Систематически повышают квалификацию.

## Slide 24: РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»

## Slide 25: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
оценка правильности постановки и решения измерительной задачи, в том числе правильности идентификации объекта измерений, испытаний, контроля и рациональности номенклатуры измеряемых (контролируемых) параметров;
На 3 составляющие:
1. Решения измерительной задачи:
какие требования установлены к измеряемой величине;
соответствие измеряемой величины – целям контроля продукции
соответствие выбранных средств измерений, методик (методов) измеряемой величине
ОПОРА: ГОСТ 8.417, Постановление Правительства №879, Постановление Правительства №1847, документы по допускам и взаимозаменяемость.

## Slide 26: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
оценка правильности постановки и решения измерительной задачи, в том числе правильности идентификации объекта измерений, испытаний, контроля и рациональности номенклатуры измеряемых (контролируемых) параметров;
На 3 составляющие:
2. Оценка правильности идентификации объекта измерений (при наличии таких характеристик).
3. Анализ достаточно и рациональности номенклатуры измеряемых параметров.
Идет отсылка к п. 5.2 РМГ 63-2003:
контролируемыми параметрами деталей, узлов и составных частей изделий являются параметры, обеспечивающие их размерную и функциональную взаимозаменяемость;
- для готовой продукции (в случае отсутствия требований к контролю в соответствующих нормативных или других исходных документах) обеспечен контроль основных характеристик, определяющих качество продукции, а в непрерывных производствах также количество продукции;
- для технологического оборудования, систем контроля и управления технологическими процессами выполнимы измерения параметров, определяющих безопасность, оптимальность режима по производительности и экономичности, экологическую защиту от выбросов вредных веществ.

## Slide 27: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
анализ обоснованности установления допускаемых отклонений измеряемых (контролируемых) параметров для обеспечения возможности оценки их соответствия установленным требованиям;
Проводится анализ расчетов, представленных разработчиком.
Если расчетов нет, но есть ссылка на стандарты, то проводим проверку на соответствие установленным требованиям в стандартах.
Если нет никаких обоснований, то делается выборочные расчеты.

## Slide 28: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
- установление правильности формы записи измеряемых (контролируемых) параметров и их допускаемых отклонений;
Устанавливаем либо номинальным значением, либо диапазоном.
Оформление записей в соответствии с ГОСТ 8.417 и требований ЕСКД (при необходимости)
Если отсутствуют требования к нормам точности, то нормируется самим разработчиком.

## Slide 29: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
- анализ соответствия измеряемых (контролируемых) параметров и показателей точности установленным требованиям, в том числе оценка оптимальности требований к точности измерений;
При анализе соответствия измеряемых (контролируемых) параметров и показателей точности установленным требованиям проверяют:
- соответствие состава измеряемых (контролируемых) параметров и показателей точности заданным в ТЗ, ТТ, нормативных правовых актах, НД на продукцию;
соответствие показателей точности измеряемых (контролируемых) параметров заданным в ТЗ, ТТ, нормативных правовых актах, НД на продукцию.

## Slide 30: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
- оценка контролепригодности продукции;
При оценке контролепригодности продукции проверяют:
- возможность измерения необходимых параметров продукции с требуемой точностью существующими или вновь разработанными СИ;
- правильность методов измерительного контроля, в том числе границы допускаемой погрешности. Проверка включает в себя проверку правильности выбора СИ с учетом условий измерений и методик (методов) измерений;
- экономичность выбранного метода измерительного контроля, которая предполагает обеспечение минимальной трудоемкости контрольных операций при заданной точности, возможности использования СИ утвержденного типа, целесообразности использования автоматизированных СИ.
Отсылка к РМГ 63-2003 (при этом написано в ГОСТ Р больше)

## Slide 31: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
- анализ оптимальности выбора СИ, СО, средств контроля, испытаний, эталонов единиц величин, методик (методов) измерений;
Оптимальность выбора СИ, СО, средств контроля, испытаний, эталонов единиц величин, методик (методов) измерений оценивается:
- исходя из необходимости и достаточности метрологических характеристик СИ, СО, эталонов единиц величин, методик (методов) измерений для достижения установленных показателей точности измерений;
- достаточности методов измерительного контроля, которая предусматривает обеспечение методами и средствами контроля всех устанавливаемых в данном документе норм точности или приемочных значений. В тех случаях, когда используются косвенные методы измерительного контроля, должны быть проверены наличие и правильность расчета, подтверждающего достаточность и достоверность используемых методов
- возможности их применения в условиях эксплуатации продукции с обеспечением совместимости и требуемых оперативности, автономности, способов представления информации и т.д.;
- соответствия средств контроля и средств испытаний требованиям технологических процессов, возможности метрологического обеспечения средств контроля и средств испытаний

## Slide 32: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
оценка требований к программному обеспечению, в том числе соответствие алгоритмов расчетов формам представления результатов расчетов, правильности применения формул (закономерностей) для обработки измерительной информации (измерительных преобразований, метрологически значимых расчетов);
6.7.1 Методы оценивания характеристик погрешности результатов измерений.
6.7.2 Проверяется соответствие методов оценивания неопределенности результатов измерений, а также форм их представления требованиям ГОСТ 34100.3.
6.7.3 Проверяется соответствие программного обеспечения, применяемого в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, реализующей алгоритмы обработки данных в измерительных целях, требованиям ГОСТ Р 8.654.

## Slide 33: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
- оценка полноты и правильности изложения и реализуемости метрологических требований (в том числе требований к измерениям, их показателям точности, СИ, СО, эталонам единиц величин, методикам (методам) измерений);
Достаточность
Правильное использование по назначению СИ и тд
Реализуемость в соответствии с требованиями ЭД, ТЗ и др.

## Slide 34: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
- оценка полноты и правильности метрологического обеспечения испытаний продукции;
При оценке полноты и правильности метрологического обеспечения испытаний продукции проверяют:
- наличие необходимых условий для получения достоверной информации о значениях показателей качества и безопасности продукции при испытаниях;
- наличие программ и методик испытаний, обеспечивающих получение достоверной информации о значениях показателей качества и безопасности продукции и их соответствие установленным требованиям;
- проведение метрологической экспертизы программ и методик испытаний;
- наличие и соответствие СИ, применяемых для контроля параметров испытуемой продукции, характеристик условий испытаний, условий и параметров безопасности труда и состояния окружающей среды;
- проведение аттестации применяемых методик (методов) измерений.
Методология оценки полноты и правильности метрологического обеспечения испытаний продукции установлена в ГОСТ Р 51672. (почти аналогично с испытания в целях утверждения типа)

## Slide 35: ГОСТ Р 8.1024-2023 (дата введения в действие 01.10.2023 г.)
Основными задачами МЭ ТД являются:
проверка правильности использования метрологических терминов, использования единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации, правильности наименований измеряемых величин и обозначений их единиц по Положению №879.
102-ФЗ
Постановление Правительства №879
Постановление Правительства №1847 и др.