## Slide 1: Начало семинара в 9.30 Аттестация испытательного оборудования

## Slide 2: Нормативная база
Нормативные правовые акты
ПИСЬМЕННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ПРИНЯТЫЙ (ИЗДАННЫЙ) В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЕ ПРАВОТВОРЧЕСКИМ ОРГАНОМ В ПРЕДЕЛАХ ЕГО КОМПЕТЕНЫЙИИ И НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНУ ПРАВОВЫХ НОРМ.
Правотворческим органом в области обеспечения единства измерений является Министерство промышленности и торговли РФ
Нормативные технические документы
ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

## Slide 3: Классификация нормативных правовых актов
Конституция РФ (высшая юридическая сила)
ст. 71 р) В ведении Российской Федерации находятся:
метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени;
Статья говорит о том, что ведение находится не в территориальных органах, а непосредственно в ведении РФ и устанавливаются основы федеральной политике и федеральной программы для обеспечения единства измерений в стране.
2) Законы РФ:
Законы РФ о поправках к Конституции;
Федеральный конституционные законы;
Федеральные законы.
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» редакция от 11.06.2021 г.

## Slide 4: Классификация нормативных правовых актов
3) Подзаконные акты
ЭТО НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ И ВО ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ. ОНИ МОГУТ КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ НОРМЫ ЗАКОНОВ, ТОЛКОВАТЬ ИХ ИЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ НОВЫЕ НОРМЫ.
ЭТО СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ.
Иерархия подзаконных актов:
Акты Президента РФ;
Постановление Правительства РФ;
Ведомственные акты – Приказы Министерств
В области обеспечения единства измерений – Министерство промышленности и торговли РФ.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ!
4) Международные договоры
Нормативный правовой акт, регулирующий отношения РФ с иностранным государством или международной организацией.

## Slide 5: Классификация нормативных технических документов
К документам по стандартизации в соответствии с Федеральным законом 162-ФЗ относятся:
1) документы национальной системы стандартизации;
2) общероссийские классификаторы;
3) стандарты организаций, в том числе технические условия;
4) своды правил;
5) документы по стандартизации;
6) технические спецификации (отчеты).
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ:
Междгосударственные стандарты (ГОСТ);
Междгосударственные правила (ПМГ);
Межгосударственные рекомендации (РМГ).

## Slide 6
Обеспечение единства измерений
1. Конституция РФ
2.Закон №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»
3. Федеральные законы, постановления
Правительства,
Указы президента
4. Национальные стандарты, правила,
рекомендации
и другие нормативные документы

## Slide 7: Единство измерений -
состояние измерений, при котором
их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин,
а показатели точности измерений не выходят за установленные границы

## Slide 8
«Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879

## Slide 9
13. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится (мм рт.ст.)
14. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.
16. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением. (0 – 100) % или (0 …100) %

## Slide 10: Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Notes: Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы

## Slide 11: Статья 1. Цели и сфера действия 102-ФЗ
Установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ
Защита от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений
Обеспечение потребности в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений

## Slide 12: распространяется на измерения, к которым установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: 1) осуществлении деятельности в области здравоохранения; 2) осуществлении ветеринарной деятельности; 3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;
Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений

## Slide 13
6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров;
8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;
10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;
14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
19) обеспечении безопасности дорожного движения.

## Slide 14
Статья 5 Федерального закона №102-ФЗ
5. Правительством Российской Федерации в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в областях, с указанием обязательных метрологических требований к измерениям, в том числе показателей точности измерений.

## Slide 15
Правительством Российской Федерации в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений«

## Slide 16: Основные требования к измерениям
СИ должны быть утвержденного типа
СИ должны быть поверены
Методики измерений должны быть аттестованы
Статья 5 102-ФЗ.

## Slide 17
21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений;
12) метрологическая служба - юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация федерального органа исполнительной власти, его подразделение или должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о метрологической службе;
13) метрологическая экспертиза - анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или добровольном порядке;

## Slide 18: Статья 12. При утверждении типа СИ устанавливаются:
показатели точности,
межповерочный интервал,
методика поверки

## Slide 19: Статья 13. Поверка средств измерений
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке,
а в процессе эксплуатации - периодической поверке.

## Slide 20
Обеспечение единства измерений
Средства измерений:
Поверка
Калибровка
Техническое обслуживание
Оборудование, которое используется при проведении испытаний, измерений
Испытательное оборудование:
Аттестация (первичная и периодическая)
Техническое обслуживание
Вспомогательное оборудование:
Техническое обслуживание
Стандартные образцы:
Проверка правильности хранения, эксплуатации и тд.

## Slide 21
Обеспечение единства измерений
Испытательное оборудование – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний
Аттестация испытательного оборудования – определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации
Ввод в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке
Средство испытаний – техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения испытаний
Программное обеспечение испытательного оборудования – программы и программные модули, предназначенные для функционирования испытательного оборудования и обработки данных при измерениях физических величин
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 22
Обеспечение единства измерений
Стандарт устанавливает:
Положения и порядок проведения аттестации оборудования
Порядок разработки программы и методики аттестации испытательного оборудования
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 23
Обеспечение единства измерений
УСЛУГА по аттестации испытательного оборудования может выполняться как в интересах заказчика, так и другого юридического лица.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ может привлекать для выполнения услуги других юридических лиц, в том числе ГНМ и (или) ГРЦМ.
Основная цель – подтверждение характеристик ИО и возможности воспроизведения условий испытаний продукции или определенных видов испытаний в заданных пределах с допускаемыми отклонениями и установление пригодности использования испытательного оборудования в соответствии с его назначением.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 24
Обеспечение единства измерений
Аттестация бывает:
Первичной (до ввода в эксплуатацию);
Периодической
Повторной (после ремонта, модернизации, проведения работ с фундаментом, перемещения стационарного испытательного оборудования и других причин, которые могут вызвать изменения характеристик воспроизведения условий испытаний)
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 25
Обеспечение единства измерений
Место проведения первичной аттестации ИО определяется, исходя из требований к установке и (или) применению ИО. При этом учитывается:
Наличие соответствующих СИ, СО, веществ и материалов и вспомогательных средств для проведения первичной аттестации;
Наличие (отсутствие) факторов, влияющих на технические характеристики ИО при его транспортировании;
Влияние на результаты испытаний места, способа монтажа, условий окружающей среды и других внешних воздействий;
Возможность создания условий окружающей среды и других воздействующих факторов, которые существуют на месте эксплуатации.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 26
Обеспечение единства измерений
Аттестацию проводят по разработанным Программе и методике аттестации.
В случае использования испытательного оборудования в обязательной сфере, то должны применятся обязательно средства измерений и стандартные образцы утвержденных типов, средства измерений должны быть поверены, методики измерений – аттестованы.
В случае использование испытательного оборудования в добровольной сфере, то допускается применение калиброванных средств измерений.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 27
Обеспечение единства измерений
Первичная аттестация испытательного оборудования
Экспертиза эксплуатационной документации;
Экспериментальное определение характеристик;
Правильность работы программного обеспечения испытательного оборудования (при наличии)
Характеристики испытательного оборудования, подлежащие определению при первичной аттестации, выбирают из:
числа нормированных характеристик, установленных в эксплуатационной документации на испытательное оборудование; - в методиках (методах) испытаний конкретной продукции.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 28
Обеспечение единства измерений
Первичная аттестация испытательного оборудования
Комиссия для проведения первичной аттестации испытательного оборудования состоит:
заказчик, в том числе лица, ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний;
исполнители, привлекаемые для выполнения работ других юридических лиц;
предприятие-изготовитель испытательного оборудования, если это необходимо или если первичная аттестация проводится на этом предприятии.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 29
Обеспечение единства измерений
Первичная аттестация испытательного оборудования
В состав представляемой технической документации входят:
Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601
Методики испытаний, в соответствии с которыми предполагается проводить испытания продукции на аттестуемом испытательном оборудовании (при необходимости)
Программа и методика аттестации
Документация на средства измерений, стандартные образцы, программное обеспечение испытательного оборудования
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 30
Обеспечение единства измерений
Первичная аттестация испытательного оборудования
По результатам первичной аттестации устанавливают:
Возможность воспроизведения воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта испытаний, установленных эксплуатационной документацией на испытательное оборудование и в документах на методики испытаний продукции конкретных видов;
Отклонения характеристик воспроизведения условий испытаний и контроля параметров испытываемой продукции от нормированных значений;
Правильность работы программного обеспечения испытательного оборудования;
Обеспечение безопасности персонала и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду (при необходимости);
Перечень характеристик испытательного оборудования, которые проверяют при периодической аттестации оборудования, методы, средства и периодичность ее проведения.
Результаты первичной аттестации оформляют протоколом. И по результатам протокола оформляется аттестат по форме (Приложение Б)
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 31
Обеспечение единства измерений
Периодическая аттестация испытательного оборудования
Комиссия в составе:
заказчик, в том числе лица, ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний;
Исполнителя и, если необходимо, привлекаемых для выполнения услуги (работ) других юридических лиц.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 32
Обеспечение единства измерений
Периодическая аттестация испытательного оборудования
Заказчик представляет следующую документацию:
Техническая документация
Технические средства в соответствии с программой и методикой аттестации.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 33
Обеспечение единства измерений
Периодическая аттестация испытательного оборудования
Результаты периодической аттестации испытательного оборудования оформляют протоколом аттестации, форма и содержания которого приводится в методике аттестации.
При положительных результатах периодической аттестации вносят запись в эксплуатационную документацию и наносят наклейку.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 34
Обеспечение единства измерений
Повторная аттестация испытательного оборудования
При положительных результатах повторной аттестации выдается аттестат, на оборотной стороне которого указываются сведения о предыдущем аттестате (номер аттестата, дата его выдачи, кем выдан).
На оборотную сторону ранее выданного аттестата вносится запись о прекращении его действия с указанием даты, начиная с которой действие данного аттестата прекращения.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 35
Обеспечение единства измерений
Разработка и утверждение ПА и МА осуществляют в следующей последовательности:
Разработка проектов ПА и МА;
Проведение МЭ проектов ПА и МА;
Согласование и утверждение ПА и МА.
ПА ИО разрабатывают для конкретного ИО на основание ЭД, проектной документации ИО и документации на методики испытаний конкретных видов продукции с использованием типовых МА и с учетом положений нормативных документов, касающихся вопросов организации и проведения аттестации ИО.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 36
Обеспечение единства измерений
Содержание программы аттестации испытательного оборудования
Содержание разделов ПА ИО определяют в зависимости от вида аттестуемого ИО.
В разделе "Объект аттестации" указывают:
- полное наименование и обозначение ИО;
комплектность ИО;
перечень составных частей, замена которых в процессе аттестации предусмотрена документацией на ИО.
В разделе "Цели и задачи аттестации" указывают конкретизированные цели и задачи, которые должны быть достигнуты и решены в процессе аттестации ИО.
В разделе "Общие положения" указывают:
перечень документов, на основании которых проводят аттестацию ИО;
место и продолжительность проведения аттестации ИО;
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, представители которых должны участвовать в аттестации ИО; - перечень представляемых на аттестацию документов.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 37
Обеспечение единства измерений
Содержание программы аттестации испытательного оборудования
В разделе "Объем аттестации" указывают:
перечень этапов аттестации ИО, а также количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке;
последовательность проведения аттестации ИО;
- требования по аттестации ПО ИО (при необходимости).
В разделе "Условия и порядок проведения аттестации" указывают:
требования к условиям проведения аттестации ИО, а также допустимые значения отклонений условий аттестации ИО от заданных;
условия начала и завершения отдельных этапов аттестации ИО;
условия прерывания (прекращения) аттестации ИО;
требования к техническому обслуживанию ИО в процессе аттестации и периодичность его проведения; - меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения аттестации ИО; - требования к персоналу, проводящему аттестацию, и порядок его допуска к аттестации ИО (при необходимости).
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 38
Обеспечение единства измерений
Содержание программы аттестации испытательного оборудования
В разделе "Информация о методике аттестации" приводят сведения об используемой МА ИО. Рекомендации по построению и изложению МА приведены в приложении Г.
В разделе "Материально-техническое и метрологическое обеспечение аттестации" указывают перечни материально-технических средств и СИ, применяемых при проведении аттестации ИО, и требования к ним.
В разделе "Требования к отчетности" указывают:
требования к содержанию и оформлению протокола аттестации ИО; - перечень дополнительно представляемых документов (их копий) и сведений (при необходимости);
порядок, место и сроки хранения материалов аттестации ИО (при необходимости).
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 39
Обеспечение единства измерений
Содержание методики аттестации испытательного оборудования
Содержание разделов МА определяется типом ИО и проверяемыми характеристиками. В разделе "Общие положения" указывают: - общие сведения о проверяемых характеристиках; - особенности функционирования ИО и привлекаемых к аттестации технических средств; - требования техники безопасности и требования к квалификации обслуживающего персонала. В разделе "Оцениваемые характеристики и расчетные соотношения" приводят: - перечень оцениваемых характеристик и соответствующих им показателей; - расчетные соотношения и формулы, по которым рассчитывают показатели. Соотношения и формулы должны быть приведены в конечном виде (без выводов) с объяснением символов, обозначений и коэффициентов. При наличии качественной характеристики указывают метод ее оценки.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 40
Обеспечение единства измерений
Содержание методики аттестации испытательного оборудования
В разделе "Порядок проведения аттестации" указывают: - условия проведения аттестации ИО; - продолжительность, периодичность, цикличность операций аттестации и последовательность воспроизведения внешних воздействий, формируемых ИО; - объем регистрируемой информации и способы ее регистрации; - формы и порядок учета статистических данных; - методы контроля ИО (внешний осмотр, проведение измерений и др.); - последовательность выполнения операций при аттестации и проверках с указанием контрольных точек, способов и количества измерений, используемых СИ и описанием выполняемых операций. Если в процессе аттестации ИО предусматривается использование моделирования, то должны быть указаны метод моделирования и порядок применения результатов моделирования.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 41
Обеспечение единства измерений
Содержание методики аттестации испытательного оборудования
В разделе "Обработка, анализ и оценка результатов аттестации" указывают: - порядок применения статистических данных, накопленных до начала аттестации (при наличии); - объем обрабатываемых данных; - методы обработки результатов измерений; - требования к точности обработки результатов измерений; - требования к виду обработанных результатов измерений; - порядок и последовательность проведения анализа результатов, полученных на выходе системы обработки; - способ сравнения полученных данных с требованиями, заданными в программе аттестации ИО; - критерии, при достижении которых аттестуемое ИО считают аттестованным; - критерии достаточности работ по аттестации ИО. В разделе "Требования к отчетности" указывают требования к объему сведений, подлежащих отражению в протоколе аттестации ИО по конкретному пункту методики аттестации, и приводят форму протокола аттестации ИО.
ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»

## Slide 42
Обеспечение единства измерений
Фонд образуют следующие документы и сведения:
Нормативные правовые акты РФ, содержащие требования к измерениям, стандартным образцам и СИ;
нормативные документы в области обеспечения единства измерений;
Информационные базы данных, включающие в том числе сведения по справочным данным о физических константах и свойствах веществ и материалов, сведения о результатах мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества;
Международные документы в области обеспечения единства измерений;
Международные договоры РФ в области обеспечения единства измерений;
Сведения об аттестованных первичных референтных методиках (методах) измерений, референтных методиках (методах) измерений и методиках (методах) измерений;
Единый перечень измерений, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
Сведения о государственных эталонах единиц величин, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
Сведения об утвержденных типах стандартных образцов;
Сведения об утвержденных типах средств измерений;
Сведения о результатах поверки средств измерений